建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

| 项目名称： | 衡阳市堰塘加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 衡阳中园新能源有限公司 |
| 编制日期： | 2022年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

专家评审意见修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实项目四至环境概况，核实主要环境保护目标距离、规模及方位，完善主要环境保护目标图；完善环境空气质量现状调查；核实噪声评价适用标准。 | 已核实项目四至环境概况，核实主要环境保护目标距离、规模及方位，完善主要环境保护目标图；P28及附图4 已完善环境空气质量现状调查。P24 已核实噪声评价适用标准。P29 |
| 2 | 核实项目建设内容，核实年销售规模；根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）核实项目油气回收系统台（套）数，专家组建议改加油站配套三级油气回收设施，核实非甲烷总烃产排放量，完善废气环境影响分析。 | 已核实项目建设内容及年销售规模P10、13、15 已根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）核实项目油气回收系统台（套）数，配套三次油气回收设施。P15、22 已核实非甲烷总烃产排放量，并完善废气环境影响分析。P39~41 |
| 3 | 完善风险防范措施，完善风险评价。 | 完善风险防范措施，完善风险评价。P49 |
| 4 | 完善项目与相关政策相符性分析。 | 已完善项目与相关政策相符性分析。P8~10 |
| 5 | 完善项目总平面布置图；完善项目在松木经济开发区土地利用规划图中的位置示意图；明确地下水监控井位置。 | 已完善项目总平面布置图。详见附图2 本项目不在松木经开区土地利用规划范围内，但根据松木工业园区总体规划产业分区图可知，本项目位于园区规划综合配套区内。具体位置关系详见附图5 已明确地下水监控井位置。P47 |

注：修改内容已用下划线标识。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

附表   污染物排放量汇总表

# 附件1  环评委托书

# 附件2  建设单位营业执照

# 附件3  项目备案证明

# 附件4  不动产证

# 附件5  规划许可证

# 附件6  规划方案审查意见

# 附件7  商务局意见

# 附件8  松木经开区扩区规划环评批复

# 附件9  专家评审意见及签字表

# 附件10  应急局关于本项目安全条件审查意见

# 附件11  环境质量现状监测报告

# 附图1  本项目地理位置图

# 附图2  总平面布置图

# 附图3  环境现状监测点位图

# 附图4  环保目标分布图

# 附图5  项目在松木经开区规划产业分区图中的位置示意图

# 附图6  项目现场照片

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡阳市堰塘加油站项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-430473-52-03-048309 |
| 建设单位 联系人 | 姜聪 | 联系方式 | 13889900016 |
| 建设地点 | 衡阳市松木经开区G107与衡邵高速交汇处西北侧 |
| 地理坐标 | 东经112°36′49″，北纬26°57′54″ |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119 加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | 新建 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 |
| 项目审批部门 | 湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 | 项目审批文号 | 衡松审批[2020]1号 |
| 总投资 （万元） | 3850 | 环保投资 （万元） | 73.1 |
| 环保投资占比 | 1.9% | 施工工期 | 9个月（2022年10月~2023年6月） |
| 是否开工建设 | 否 | 用地面积 （m2） | 2816.52 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划（2020-2030）》 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：湖南省发展和改革委员会于2016年7月以（湘发改函〔2016〕233号）文件对湖南衡阳松木经济开发区扩区规划予以核准批复 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划（2020-2030）环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：湖南省生态环境厅关于《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕30号），详见附件8 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目拟建于湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区G107与衡邵高速交汇处西北侧，加油站属于园区发展配套项目，且根据建设单位已办理的本项目建设用地规划许可证属于加油加气用地（详见附件5），符合《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕30号）规划要求和准入要求。 表1-1 本项目与《湘环评函〔2021〕30号》规划文件相符性分析 序号 园区入驻企业准入要求 本项目情况 相符性 1 拟划分为三个片区，片区一为《长江保护法》予以严格管控的区域，面积426.4公顷，东起湘江北路，西至距离湘江岸线1公里线，北起向衡路，南至友谊路，主要发展装备制造和现代物流仓储业；片区二规划为化工片区，面积328公顷，东起距离湘江岸线1公里线，西至金华路及蒸阳北路，北起向衡路，南至衡大北路，主要发展盐卤化工及精细化工（含医药化工和制药）；园区其它区域为片区三，面积616.2公顷，东起五一路、蒸阳北路及金华路、西至衡岳大道、北起云升路、南至松梅路，主要发展新能源、新材料及装备制造产业。 本项目位于园区规划综合配套区内，根据本项目建设用地规划许可证属于加油加气用地，国土、商务部门已同意建设，同时加油站可服务片区发展 符合 2 严格依规开发，严格功能分区布局。园区在下一步开发建设过程中应严格执行《长江保护法》的要求，禁止在湘江岸线1公里范围内（片区一）新建、扩建化工园区和化工项目。湘江岸线1公里范围内（片区一）不再布设三类工业用地，在空间规划中予以落实，化工片区（片区二）应严格边界管控，并与片区三相互协调形成合理布局，减少对经开区西部安置区、公租房、商业职业学院等目标的影响及对主导风向下风向城区的影响。 本项目距离东侧湘江3950m，加油站产生的极少量废气通过一、二、三次油气回收装置处理达标后对下风向城区影响极小。 符合 3 严格环境准入，优化园区产业结构。在沿江1公里的园区范围内新引进产业项目应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》、《湘江保护条例》的禁止和限制性要求；在距离湘江1-3公里的园区范围内，不得以“零排放”为名新引进实际存在重金属废水排放或突发情形下排放重金属废水的产业项目。后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求，或对沿江区域相关产业有污染整治、搬迁改造要求的，应严格予以执行。园区片区三应严格限制引入重点型污染排放企业。落实“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。 本项目距离东侧湘江3950m，加油站不属于禁止引进水型污染企业等重点排污企业，且无其他禁止和限制性要求的情形 符合 4 落实管控措施，加强园区污染治理。完善园区污水管网及集中处理设施建设，实行雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。园区应推进清洁能源改造，现有使用高污染燃料的燃烧设施应改用清洁能源，完善污染防控措施。根据区域环境质量改善目标，加大对有毒有害气体和恶臭等突出环境问题的整治力度，重点控制涉氯排放企业氯气、氯化氢等特征污染物的无组织排放，加强对VOCs排放的治理，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。对主要涉及挥发性有机物、酸雾排放及重金属排放企业应实施强制性清洁生产审核。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。 本项目东侧G107沿线已建设市政雨污水管网，站区废水主要为石油类污染物经预处理达标后接入市政管网排入松木污水处理厂处理； 储存加油过程中会产生少量非甲烷总烃废气通过一、二、三次油气回收装置处理达标后排放；各类固废将按规范暂存、合法妥善； 且加油站不属于生产型重点排污企业。 符合 5 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边土壤环境和纳污水体重金属浓度的跟踪监测，加强对涉重金属排放企业以及“重金属零排放”企业，特别是涉铊排放企业的监督性监测，完善对重点排放企业的在线监测设施，严防相关企业废水偷排漏排，或利用降雨等条件非法排放，加强后续监测结果的利用并开展专题科研攻关，强化铊污染溯源分析。加强对涉氯排放企业的监督性监测，重点监控无组织排放超标情况。合理布局小微站，并涵盖氯气、氯化氢等特征污染物监测，加强对周边空气质量监测和污染溯源分析，通过充分、客观的监测数据回应周边群众投诉。 本项目将按环评及排污许可规范要求开展自行监测，确保各污染物稳定达标排放。 符合 6 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业的环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和事故应急处置能力。化工片区应建设公共的事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善单元-企业-园区“三级”环境风险范和企业-园区-地方政府“三级”环境风险应急体系管控要求，重点强化湘江岸线 1公里的环境风险防控。 本项目在取得环评批复后，应当按照相关要求落实建设好环境风险防控措施； 运营期编制突发环境事件应急预案并备案。 符合 7 做好周边控规，落实拆迁安置计划。落实报告书中提出的隔离带等相关要求，园区管委会与地方政府应共同做好控规，确保化工片区南侧边界外1公里范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。 本项目位于园区规划综合配套区内的一块空地，不涉及拆迁安置 符合 8 做好园区建设期生态保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。 本项目占地较小，在红线内施工，且采取相应水保措施，不会对红线外生态环境和地表水体造成污染 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事成品柴油和汽油销售。根据《产业结构指导目录》（2019年本）及修改单的有关规定，项目不属于限制和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目位于衡阳市松木经开区，不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态保护红线管控区，符合生态保护红线区域保护规划。 （2）与环境质量底线相符性分析 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区。本项目产生的“三废”均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电、外购销售柴油、汽油，项目用水由市政管网供给，不会超过当地资源利用量，符合资源利用上线要求。 与环境准入负面清单的符合性分析 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。对照衡阳市环境单元分区管控图，本项目属于重点管控单元，项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中衡阳松木经济开发区（ZH43040720002）符合性分析见下表。 表1-2 省级“三线一单”关于松木经济开发区相关管控要求 管控维度 清单中管控要求 本项目情况 符合性 主导产业 湘环评[2009]40号：盐化工、精细化工； 湘环评[2013]213号：扩区范围江西片区主导发展新能源、新材料及相关产业。江东片区以区域物流运送为主，兼顾国际物流、区域城市加工配送物流； 湘发改函[2016]233号：新扩区域主要布局发展盐卤化工、精细化工、新能源、新材料等产业； 六部委公告2018年第4号：盐卤化工及精细化工、新材料、新能源。 本项目位于园区规划综合配套区内（建设用地规划许可证土地用途为加油加气用地），国土、商务部门已同意建设，同时加油站可服务片区发展 符合 空间布局约束 （1.1）园区内不得设置居住用地，工业用地与其他用地之间设置一定距离的绿化缓冲带。 （1.2）禁止外排废水中主要污染物以镉、汞、铅、砷及其他重金属为主的企业及金属原矿冶炼项目入园。禁止建设制浆造纸、发酵酿造、制革等废水排放量大的项目。限制引进排放氨气的企业和项目。 （1.3）二类工业用地不得引进食品、医药等行业，园区西面禁止引入气型污染企业。 （1.4）江东江西两片扩区范围不设三类工业用地，禁止电镀、铅酸电池生产项目以及其他涉及排放重金属废水、废气的项目准入。 （1.1）本项目属于园区内加油加气用地。 （1.2）本项目废水量极少且不直接外排，不涉重金属。 （1.3～1.4）本项目不动产证土地用途为商服用地（详见附件4），且不属于其他涉及排放重金属废水、废气的项目。 符合 污染物排放管控 （2.1）废水：园区排水实施雨污分流，一类污染物在企业车间排放口达标，园区涉重涉危化项目初期雨水进企业污水处理站处理，部分回用，允许外排的废水经松木经济开发区污水处理厂处理达标后外排湘江。园区其他雨水进雨水管道由5个排放口排入湘江。 （2.2）废气：入园企业的自备燃煤锅炉配套烟气脱硫除尘措施。对各企业工艺废气产出的生产节点应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放。采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。交通运输设备制造等制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量，强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮运、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）园区水泥行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。 （2.1）本项目实施雨污分流制，雨水进入园区雨水管道由规定的排放口排入湘江；污水经站区预处理达标后经园区污水管网排入松木污水厂处理。 （2.2）储存加油过程中会产生少量非甲烷总烃废气通过三次油气回收装置处理达标后排放。 （2.3）本项目产生的生活垃圾统一交由环卫部门清运；产生的一般工业固体废物分类收集、转运、综合利用和无害化处理；产生的危险废物与收集相同类别的危险废物暂存于危险暂存仓库，定期交由有资质的危险废物单位进行转运、处置。 （2.4）本项目不涉及锅炉。 符合 环境风险防控 （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳松木经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控： 结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 （3.1）本项目在取得环评批复后，应当按照相关要求落实建设好环境风险防控措施； （3.2）在取得环评批复后，按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并备案； （3.3）已在本环评中提出防范土壤污染措施。 符合 资源开发效率要求 （4.1）能源：新建项目必须使用清洁能源，扩区范围限制新批燃煤设施，现有园区燃煤装置燃煤含硫率在1%以下。提高能源支撑保障能力、加快转变能源发展方式、推进能源结构调整、促进节能减排。在园区新建燃气热电联产机组，推广天然气利用，提高清洁能源消费比例。到2020年园区年综合能源消费量当量值预测为66.6972万吨标煤，单位GDP能耗当量值预测为0.465吨标煤/万元；到2025年园区年综合能源消费量当量值预测为90.2298吨标煤，单位GDP能耗当量值预测为0.390吨标煤/万元。 （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到2020年，石鼓区万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%，万元GDP用水量应比2015年下降30%。园区用水总量控制指标2020年为0.19亿立方米，2030年为0.19亿立方米。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）六等区域控制指标要求。 （4.1）本项目仅使用电，不使用燃煤等能源； （4.2）本项目仅办公用水，需水资源很少； （4.3）本项目位于园区规划综合配套区，执行《湖南省建设用地指标》（2020版）六等区域控制指标要求。 符合 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求。 2、与相关生态环境保护文件符合性 本加油站建设与相关生态环境保护文件符合性见表1-3。 表1-3 与相关生态环境保护文件的符合性分析汇总表 生态环境保护相关文件 本项目情况 符合性 名称 要求 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号） 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 本项目设计阶段按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，设置双层油罐假设防渗池，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点；根据《指南》要求在埋地油罐区地下水流向下游设置一个地下水监测井，并按监测计划开展地下水常规监测。 符合 生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号） 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。 （五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。 本次新建的加油站为油品储运销行业，属于我国VOCs重点排放源；本评价明确建设单位应在设计、施工过程中严格按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求，设置加油站油气回收系统，包括卸油、加油油气回收系统，汽油密闭储存，油品泄漏监控系统和油气处理装置。 符合 生态环境部《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号） 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效。……加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。 本项目为油品储运销行业，采用双层油罐并设电子式液位计进行液位测量；将按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)设置加油站油气回收系统，对卸油、储油、加油过程中产生的油气（非甲烷总烃）进行回收。 符合 《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》 第十九条从事石油贮存（含输油管、储油罐、加油站等）、洗染以及车船修理、保养、清洗等活动的单位和个人，应当使用合格产品，并对油品、溶剂等化学品贮存和运输设施进行定期维护和检测，防止油品、溶剂等化学品泄漏、挥发造成土壤和地下水污染。 本项目为新建加油站，厂区存在汽油、柴油的储存、运输等，埋地油罐采用双层罐（防渗），进出口、卸油区、加油区等路面配置钢筋加强硬化，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点，可有效预防油品泄漏、挥发造成土壤和地下水污染。 符合 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》 四、深入打好污染防治攻坚战。（二）深入打好蓝天保卫战。……强化车船油路港联合防控。……严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，2025年底前，全省年销售汽油量大于5000吨的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与行业主管部门联网，严厉打击黑加油站和非标油生产企业。 本项目为新建加油站项目（其中年销售汽油量3600吨）。本项目严格按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设置加油站油气回收系统，回收卸油、储油和加油过程中产生的油气。 符合 2、项目选址可行性分析 ①用地合理性 项目场地位于衡阳市松木经开区G107与衡邵高速交汇处西北侧，附近车流量较大，交通地理位置优越，有利于柴油、汽油的销售。本项目不在松木经开区土地利用规划范围内，但根据松木工业园区总体规划产业分区图可知（详见附图5），本项目位于园区规划综合配套区内。根据公司不动产权证书（详见附件4）项目用地属商服用地；项目建设用地规划许可证为加油加气用地（详见附件5）；同时商务局已同意本项目选址申报（详见附件7）。综上所述，项目用地合理。 ②环境影响角度 本项目周边160m范围内现阶段无企业分布，且场界距离最近居民点在5m外，选址及安全距离均满足GB50156规定要求。由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，从环境影响角度而言，项目选址是合理的。 ③环境敏感性和环境容量 本项目位于衡阳市松木经开区内，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。 ④行业标准要求 根据现场调查，加油站站址选择《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）符合性分析详见下表。 表1-4 本项目选址与《汽车加油加气加氢站技术标准》的符合性分析 序号 检查项和内容 实际情况 结论 1 汽车加油加气加氢展的站址选择应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并选择在交通便利的地方。 项目已取得用地规划许可证，类型为加油加气站用地，选址符合当地规划要求；按照环保要求安装油气回收系统、设置隔油池等环保设施，符合环境保护要求；选址满足防火安全要求（见表1-5）；项目位于G107松木段，区域交通便利。 符合 2 在城市中心区不宜建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 本项目选址位于松木经济开发区，且属于二级加油站 符合 3 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表4.0.4表的规定 本项目加油站与GB50156-2021第4.0.4条规定的外部距离见下表1-5分析。 符合 4 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 本项目选址靠近G107西侧（距离G107与衡邵高速立交交叉口170m），不属于城市干道的交叉路口。 符合 5 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。 本项目加油作业区无架空电力线路和架空通信线路穿越。 符合 由表1-4、1-5可知，本项目选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中站址选择的规定要求。 根据本项目安评资料及应急局安全条件审查意见书（详见附件10），本项目安全距离符合相关标准规定要求。综上所述，本项目选址可行。 同时本环评建议运营期严格对加油站四周新增建构筑物的规划建设，确保本项目运营后期仍满足相关安全距离要求。 |

| 其他符合性分析 | 表1-5 站址与周围居民居住区、工矿企业、交通线等的距离（单位：m） 序号 名称 站内工艺设备 本项目实际间距 符合性 埋地油罐 （二级站） 加油机、通气管管口、油气回收处理装置 1 重要公共建筑物 35（25） 35（25） 距站内工艺设施50m以内无重要公共建筑物 符合 2 明火或散发火花点 17.5（12.5） 12.5（10） 距站内工艺设施50m以内无明火或散发火花点 符合 3 民用建筑物保护类别 一类保护物 14（6） 11（6） 距站内工艺设施50m以内无一类保护物 符合 二类保护物 11（6） 8.5（6） 距站内工艺设施50m以内无二类保护物 符合 三类保护物 8.5（6） 7（6） 距站内工艺设施33m处有三类保护物 符合 4 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 15.5（11） 12.5（9） 距站内工艺设施50m以内无此设施 符合 5 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 11（9） 10.5（9） 距站内工艺设施50m以内无此设施 符合 6 室外变配电站 15.5（12.5） 12.5（12.5） 距站内工艺设施30m以内无此设施 符合 7 地铁、地上城市轨道线路 15.5（15） 15.5（15） 项目所在松木经开区内无此设施 符合 8 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 5.5（3） 5.5（3） 距站内加油机最近21.5m有G107（衡岳大道） 符合 9 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 5.5（3） 5.5（3） 距站内工艺设施30m以内无此设施 符合 10 架空通信线 5（3） 5（3） 场界西南侧上方有电线，距站内工艺设施在5m外 符合 11 架空电力线路 无绝缘层 1.0（0.75）H，且≥6.5 6.5（6.5） 距站内工艺设施6.5m以内无此设施 符合 有绝缘层 0.75（0.5）H，且≥5） 5（5） 距站内工艺设施5m以内无此设施 符合 注：以上“要求防火间距”均为GB50156-2021的标准距离，表中括号内的数字为柴油设备取值。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 衡阳中园新能源有限公司拟投资3850万元在衡阳市松木经开区G107与衡邵高速交汇处西北侧（具体地理位置详见附图）建设衡阳市堰塘加油站项目。本项目规划用地2816.52m2，主要经营销售0#柴油、92#、95#汽油，属于二级加油站。本项目不设车辆维修、喷漆、烤漆等服务。 本项目为加油站项目建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年本）可知，行业类别为“F5265机动车燃油零售”，对应《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“五十、社会事业与服务业”中的“119 加油、加气站”中的“城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等，衡阳中园新能源有限公司委托湖南湘军生态环境科技有限公司承担“衡阳市堰塘加油站项目环境影响评价报告表”的编制工作。我司在接受委托后组织课题组进行现场调研，并搜集有关资料，按照国家、湖南省有关法律、法规、技术指南以及相关环境影响评价技术导则的要求，编制了《衡阳市堰塘加油站项目环境影响评价报告表》。 2.1建设内容与建设规模 本项目占地面积2816.52m2，总建筑面积871.5m2，主要建（构）筑物包括加油罩棚1座、站房1间（1F）、辅助用房1栋（3F）和油罐池1座、卸油区以及一、二、三次油气回收装置等。本项目设四枪四油品加油机6台，地下设置双层卧式油罐4个（40m30#柴油储罐1个，40m392#汽油储罐1个，50m392#汽油储罐1个，40m395#汽油储罐1个），本加油站油罐总容积为150m3（柴油折半计入总容积），属于二级加油站。项目建设内容及规模如下表2-1所示。 表2-1 主要建设内容一览表 项目 建设内容及规模 主体 工程 罩棚 高7.5m，建筑面积为292.5m2（按罩棚投影555m2一半计算）。 罩棚为轻钢网架结构，地下设4个储油罐，地面6台加油机 站房 1F，建筑面积为114.9m2。主要为营业厅、公厕 辅助用房 3F，建筑面积为464.1m2。包括办公室、卫生间、危废间等 油罐区 占地面积约70m2。 地埋油罐区设置防渗池，双层油罐，自动油气泄漏监测装置 辅助 工程 车行地坪 面积160m2。水泥混凝土路面 卸油区 占地面积为40m2。设密闭卸油口、油气回收装置 消防 消防沙池2m3。包括部分消防工具箱等 防雷 架空和埋地金属管道与防雷接地装置相连。利用钢筋混凝土层面内的钢筋作为接闪器，基础内钢筋作为接地体 防静电 涉油设备均作防静电接地，合理布设弱点系统，静电报警仪。 油罐、输油管道、加油机、潜油泵、油罐车等 公用 工程 供电 由城市电网供电。站内设变压器一台 供水 由市政集中供水，供水管网接入站区 排水 雨污分流管网，生活污水经污水管网收集至化粪池；站区四周设雨水截流沟，将站区雨水引流至隔油沉淀池。经预处理后排入园区市政污水管，最终汇入松木污水厂深度处理 环保 工程 废水 生活污水经容积10m3化粪池收集处理； 20m3三级隔油沉淀池及雨污截污管道，用于收集处理场地拖洗废水、洗车废水、站区雨水等 固废 危险废物：危废暂存间面积为2m2，防渗、防腐、防雨、防流失等，位于辅助用房内。油罐清洗废油泥直接由油罐清洗单位清运处置，其余危险废物暂存站区危废暂存间，交由有资质单位定期清运处置； 生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门清运处理 废气 卸油、储油、加油工序：采用密闭卸油方式、地埋式双层储油罐、自封式加油机，卸油、加油作业设油气回收装置，汽油密闭储存、设油气回收监测系统和油气处理装置对储油过程中油气进行回收；备用柴油发电机设专用排气装置 噪声 加油泵采取减振、隔声；加强进出站区车辆管理，禁鸣限速 地下水、土壤防治 地埋油罐区设置防渗池（包含防渗围堰），双层油罐，设置自动油气泄漏监测报警装置、油气观察井、地下水监控井等，油品输送管线区、加油区、卸油区地面采取防渗措施 2.1.1 主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量 备注 1 卧式双层储油罐 1个92#汽油50m3 1个 位于地下防渗油罐池内 2 卧式双层储油罐 1个0#柴油40m3 1个92#汽油40m3 1个95#汽油40m3 3个 3 四枪四油品加油机 IC卡潜油泵型 6台 设置有加油油气回收 4 潜油泵 电机功率 1.5HP，额定电压220V，单相出油量：40~200L/min 泵出口压力：0.16~0.3MPa 4台 电气过载保护 5 磁致伸缩液位仪 / 4个 6 液位监控仪 VEEDER-ROOT 1台 7 双层油罐渗漏检测仪 UZK-SA-LD 4套 8 双层管道渗漏检测仪 SMSIT08 4套 9 监测管理系统 / 1套 10 静电接地仪 MI-1291 1台 11 紧急切断系统 / 1套 12 柴油发电机 30KW 1台 13 一次油气回收系统 卸油区，DN100 1套 14 二次油气回收系统 加油岛、油枪，DN50 1套 15 三次油气回收系统 / 1套 冷凝回收工艺 16 洗车设备 / 1套 2.1.2 原辅材料 主要经营销售0#柴油、92#、95#汽油，年最大销售量成品油约4700t/a（其中0#柴油1100t/a，92#汽油1800t/a，95#汽油1800t/a）。 表2-3 原辅材料及能源一览表 序号 名称 油罐容积（m3） 单次最大储存量（t） 最大销售量(t/a) 备注 1 0#柴油 40 30.6 1100 由资质运输公司油罐车运入 2 92#汽油 40、50 57.357 1800 3 95#汽油 40 25.5 1800 4 合计 113.457 4700（其中汽油3600） 5 水 / / / 园区市政自来水管网供水 注：油罐充装系数为0.85；汽油密度按0.75g/cm3计算，0#柴油密度按0.9g/cm3计算。 项目所使用的主要原辅材料理化性质如下： 表2-4 汽油/柴油MSDS 汽油 危险性概述 危险性类别 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃） <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限％（V/V） 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限％（V/V） 1.3 毒理学资料 急性毒性 LD50：67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50：103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 运输存储 注意事项 罐式专用车辆，在车顶上必须固定安置“危险”字样的标志灯，在车箱尾部必须悬挂危险品货物的标志牌。在运输期间，车辆不得接近明火、高温场所，车辆在一般道路上最高车速为60km/h，如遇雨天、雪天和雾天等恶劣天气，最高车速为20km/h，并打开示警灯，警示后车，防止追尾；装卸作业现场，应远离火种、热源，不准撞击、摩擦、拖拉等。夏季高温天气，汽油运输应按规定采取避高温措施。 柴油 危险性概述 危险性类别 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途 用作柴油机的燃料等 闪点（℃） 45～55 相 密度（水＝1） 0.87～0.9 沸点（℃） 200～350 爆炸上限％（V/V） 4.5 自然点（℃） 257 爆炸下限％（V/V） 1.5 毒理学资料 急性中毒 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 运输存储 注意事项 罐式专用车辆，在车顶上必须固定安置“危险”字样的标志灯，在车箱尾部必须悬挂危险品货物的标志牌。在运输期间，车辆不得接近明火、高温场所，车辆在一般道路上最高车速为60km/h，如遇雨天、雪天和雾天等恶劣天气，最高车速为20km/h，并打开示警灯，警示后车，防止追尾；装卸作业现场，应远离火种、热源，不准撞击、摩擦、拖拉等。夏季高温天气，汽油运输应按规定采取避高温措施。 2.1.3 给排水 给水 ①生活用水 根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2020）和建设方提供资料，本项目劳动定员7人，不在站区食宿，员工用水定额参照办公楼用水定额38m3/人·a计，则估算员工生活用水量为266m3/a（平均约0.729m3/d）。加油站设公厕，使用人员主要为外来加油人员，类比同类型规模加油站项目，预计使用公厕人员每天以50人次计，用水量取3L/人·次，则公厕用水量为0.15m3/d（54.75m3/a）。合计生活用水量为320.75m3/a（平均约0.879m3/d）。排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.703m3/d（256.6m3/a）。 ②场地冲洗用水 结合本项目实际情况，加油区场地每周冲洗一次，用水量按5L/m3计，加油区、卸油区及进出加油区场地面积约为572m2，则场地冲洗用水量约为2.86m3/次，按每年冲洗52次计，则项目场地冲洗用水量约为148.72m3/a，排污系数取0.9，则排水量为133.848m3/a。 ③洗车用水 本项目设1套自动洗车设备，洗车废水经配套的废水过滤沉淀循环系统处理后可重新回到洗车工序循环使用，参照同类型项目循环量可达60%左右。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），洗车用水定额为0.04m3/车·次，预计每年洗车约3000辆，则每年洗车用水量120m3/a（其中循环水量为72m3/a）。洗车过程中损耗水量约10%，剩余30%为废水排放量，则外排洗车废水为36m3/a。 ④绿化用水 站区绿化面积约667.5m2，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中，绿化用水按60L/m2·月计，评价每月绿化用水量约40.05m2，则绿化用水为480.6m3/a。 图2-1 项目水量平衡示意图 单位：m3/a 排水 本项目实行雨污分流，项目排水主要包括初期雨水、生活污水和场地冲洗废水。洗车废水经洗车机配套废水处理循环系统处理后定期排至隔油沉淀池处理。场地冲洗废水经三级隔油沉淀池处理，员工生活污水、卫生间污水经化粪池处理，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，进入松木污水处理厂深度处理达标后排至湘江。 2.1.4 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员7人，站内不提供食宿。年工作365天。每天2班，每班12小时。 2.1.5 消防 本项目加油站消防系统设备的配备、组成严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》及加油站建设的有关标准的要求进行配备，在站房及加油机、油罐区等处根据规范要求设置不同类型的干粉性灭火器，埋地油罐区域设置灭火器材如堆沙、灭火毯等。公司配备的主要消防设备和材料见下表。 表2-5 主要消防设备材料表 序号 灭火器形式 规格 数量 配置场所 1 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 6只 加油区 2 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC35 1台 油罐区 3 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 6只 站房 4 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2只 配电间 5 灭火毯 － 3块 站区 6 沙子 － 2m3 站区 7 消防铁锹 － 2把 消防沙池 8 消防桶 — 3只 消防沙池 2.1.6 项目总平面布置 本项目位于衡阳市松木经开区G107与衡邵高速交汇处西北侧，由总平面布置图（详见附图）可知。站区出入口位于站区东侧与G107连接，总平面布置按生产功能主要分为三个区：加油区（下方为地埋式油罐）、营业区（站房）、卸油区及辅助用房等，并配套有油气回收装置、消防设施、废水池等。 加油区设置在站区中央，与东侧G107连通，之间由绿化带隔开，车辆经G107从北驶入站区加油后向南驶出站区。罩棚下方为6台双枪双油品潜油型卡机连接加油机。加油区地下为4个地埋式油罐，并按《汽车加油站加气站设计与施工规范》设置了密闭泄油口。 营业区（站房）布置在整个站区中部西侧，为单层建筑。营业区（站房）设置有营业厅、公厕等。 辅助用房布置在站区西北侧，为一栋3层建筑，主要为办公及辅助服务用房等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程简述 2.2.1施工期工艺流程和产排污分析 a）施工期工艺流程及产排污节点 施工期工艺流程主要为场地平整、土石方工程、打桩、建（构）筑物施工等，具体工程流程及产污节点示意图见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产排污节点 b）施工期产排污环节分析 1）废气：包括场地平整、土石方运输及堆放、建筑材料运输及装卸等过程 中产生的施工扬尘，施工机械排放的车辆尾气（主要污染物为 NOx、CO、THC等），及建构筑物室内外装修（油漆、喷涂、建筑及装饰材料等）产生的废气。 2）废水：主要为施工机械冲洗水、施工人员生活污水等。 3）噪声：源于施工作业时运行施工机械、设备和施工车辆。 4）固废：主要为施工过程中产生的废土方、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。 2.2.2工艺流程图示 图2-3 工艺流程及产污环节示意图 2.2.3加油站工艺流程简述： a）卸油：专用油罐车负责运送至本加油站。本项目采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。 b）储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 c）加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 2.2.4油气回收系统 本项目属于二级站，埋地油罐和加油机、通气管管口均装有油气回收系统。加油站油气回收系统分为一次油气回收、二次油气回收、三次油气回收，由卸油油气回收系统、加油油气回收系统、汽油储罐油气处理装置以及汽油密闭储存、油气回收监测系统等组成。 1、卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 图2-4 一次油气回收系统基本原理图 2、加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。加油及油气回收工艺如下： 图2-5 二次油气回收系统基本原理图 3、汽油储罐油气处理装置（三次油气回收系统）：三次油气回收装置安装于加油站储罐呼吸阀处，当油站在卸油或压力超过预设的压力值时（+150Pa），设备自动开始运行，内部的真空泵开始运行，抽取储罐内的油气经过油气处理装置（吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法，本项目拟采用冷凝工艺）对油气进行处理回收后转变为液态回到储油罐中，同时降低罐内压力，当油罐压力达到0-50Pa时，系统自动停止进入待机状态，感应压力上升至设定压力值时，系统将再次自动运行。 2.2.5运营期产排污环节分析 1）废气：卸油、储油、加油过程油品挥发，评价因子为非甲烷总烃；油罐车、加油车辆汽车尾气，污染因子NOx、CO、THC等；以及备用柴油发电机烟气。 2）废水：主要为地面冲洗废水、职工和顾客生活污水，及含油初期雨水、洗车废水。 3）噪声：噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。 4）固废：主要为工作人员产生的少量生活垃圾，油罐清洗过程中产生的废油渣和油泥，维检修过程产生含油抹布、手套，以及隔油池油泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场勘察，本项目为新建项目，目前尚未开工建设，规划用地现状为荒草地，受人为活动影响频繁，植被类型有荒草等，无国家保护的珍稀濒危动、植物物种。不存在与项目有关的原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 3.1 环境空气质量现状调查与评价 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），为了调查项目所在区域环境质量达标情况，本次常规因子引用根据衡阳市环境保护局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，距离本项目最近的监测点位为衡阳化工总厂，与本项目位于同一区域，本次评价引用该监测点位的数据对本项目所在区域达标性进行评价。具体统计的年平均数据及达标判定如下。 表3-1 2021年大气常规监测点数据统计情况 评价 因子 年评价指标 现状浓度 （μg/m³） 二级标准值 （μg/m³） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 12 60 20.00 达标 NO2 年平均质量浓度 20 40 52.50 达标 CO 百分位数日平均质量浓度 1100 4000 32.50 达标 O3 百分位8h平均质量浓度 136 160 86.25 达标 PM10 年平均质量浓度 58 70 81.43 达标 PM2.5 年平均质量浓度 36 35 97.14 超标 从上表可知，2021年松木经开区环境空气质量中常规监测因子中PM10、SO2、NO2、CO和O3监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5监测浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《衡阳市大气环境质量限期达标规划》（2020-2025）、《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》等，地方政府将通过相关规范措施改善区域环境空气质量。 （2）特征因子达标分析 本项目大气特征污染因子为非甲烷总烃，不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的污染物。另为了解松木经开区环境空气其它污染物质量现状，本次评价收集了《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划（2020-2030）环境影响报告书》（报批稿）中委托湖南品标华测检测技术有限公司于2020年1月10日~16日对规划区域及周边敏感点大气环境的现状监测数据，引用数据满足相关要求。 ①监测点位：松木乡人民政府G5（本项目北侧300m）、新竹社区G2（本项目东北侧1050m）； ②监测因子：TVOC、非甲烷总烃； ③监测时间：2020年1月10日-16日连续监测7天； ④监测结果：详见下表。 表3-2 环境空气其他污染物现状监测及评价结果 （单位：ug/m3） 监测点位 监测项目 浓度范围 平均值 标准值 达标情况 松木乡人民政府G5 TVOC（8h平均） ND~18.5 7 600 达标 非甲烷总烃（小时平均） 140~320 231.4 2000 达标 新竹社区G2 TVOC（8h平均） 1.7～18.3 6.8 600 达标 非甲烷总烃（小时平均） 100～320 191.4 2000 达标 根据引用的历史检测数据可知，各监测点位TVOC检测结果均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》标准2000ug/m3限值。 3.2地表水环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，项目最近水体为湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为鱼石村湘江监测断面，因此本项目引用衡阳市生态环境局政府网站上公布的鱼石村湘江监测断面2021年1-12月水质情况来说明水环境质量现状。 表3-3 地表水监测结果统计表 断面名称 考核县市区 所在河流 断面属性 上年同期类别 2021年1-12月水质类别 鱼石村 石鼓区、珠晖区、松木经开区 湘江 县界（左岸：石鼓区、松木经开区--衡山县，右岸：珠晖区--衡东县） II II 从上表可知，湘江鱼石村监测断面水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，湘江环境质量状况良好。 3.3 声环境质量现状调查与评价 为了解区域声环境质量现状，建设单位委托湖南泽鸿检测有限公司于2022年6月24日对项目部分厂界和50m内声环境敏感点进行了声环境现状监测。 （1）监测点位：N1厂界西侧20m居民点、N2厂界北侧35m居民点、N3加油站厂界东边界外1m、N4厂界南侧5m居民点； （2）监测因子：Leq(A) ； （3）监测频次：监测1天，昼间、夜间各1次； （4）监测结果：详见下表。 表3-4 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测时间 监测点 N1 N2 N3 N4 2022.6.24 昼间 56.4 55.8 56.9 58.3 夜间 46.2 46.5 47.7 48.2 GB3096-2008 2类标准值 昼间60，夜间50 昼间70 夜间55 昼间60 夜间50 综上可知，项目地附近N1、N2、N4居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；东厂界N3（位于G107西侧20m内）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。 3.4地下水环境质量现状监测与评价 为了解本项目范围内及周边地下水环境质量现状，本次评价收集了《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划（2020-2030）环境影响报告书》（报批稿）中委托湖南品标华测检测技术有限公司于2020年1月10日～12日连续监测三天每天一次的监测数据。引用数据满足相关要求。 （1）现状监测点位：松木塘U5（本项目西北侧210m，地下水流向上游）、新竹社区U2（本项目东侧2800m，地下水流向下游）； （2）监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、氰化物、挥发性酚类（以苯酚计）、铅、砷、镉、铬（六价）、汞、铜、锌、总大肠菌群、镍、钴、铊； （3）监测结果：详见下表。 表3-5 松木经开区地下水环境质量监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 监测点位 监测项目 监测时间及监测结果 执行标准GB/T14848-2017 Ⅲ类 超标率% 最大超标倍数 2020年1月10日 2020年1月11日 2020年1月12日 松木塘U5 pH 7.44 7.42 7.48 6.5~8.5 0 0 氨氮 ND ND ND 0.5 0 0 氟化物 0.5 0.4 0.4 1.0 0 0 氯化物 12.8 12.9 12.9 250 0 0 硫酸盐 42.3 42.3 42.3 250 0 0 硝酸盐氮 0.72 0.63 0.63 20.0 0 0 硫化物 ND ND ND 0.02 0 0 氰化物 ND ND ND 0.05 0 0 挥发酚 ND ND ND 0.002 0 0 总大肠菌群 ND ND ND 3.0 0 0 新竹社区U2 pH 7.51 7.45 7.40 6.5~8.5 0 0 氨氮 ND ND 0.02 0.5 0 0 氟化物 ND ND ND 1.0 0 0 氯化物 5.13 5.40 5.24 250 0 0 硫酸盐 1.60 1.71 1.69 250 0 0 硝酸盐氮 1.20 1.27 1.19 20.0 0 0 硫化物 ND ND ND 0.02 0 0 氰化物 ND ND ND 0.05 0 0 挥发酚 ND ND ND 0.002 0 0 总大肠菌群 ND ND ND 3.0 0 0 注：ND表示未检出。 以上监测结果表明，各监测点位各监测因子均可满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3.5土壤环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中区域环境质量现状6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。”本项目位于衡阳松木经开区规划综合配套区，且站区地下油罐区、输油管线区等按相关要求做好防腐、防渗，切断土壤、地下水环境污染途径，故本环评不监测土壤环境质量现状。 同时根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于5hm2，为小型项目，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此不需要开展土壤环境质量现状调查。 3.6生态环境现状评价 项目所在地为松木经开区规划综合配套区，受人类活动的影响，区域内主要植被为自然生长的杂草，项目地现状为荒地（现状照片详见附图），根据调查，本项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍稀动植物。该区域生态系统结构简单。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于衡阳市松木经开区G107与衡邵高速交汇处西北侧，根据现场踏勘，项目周边主要为零散分布的居民，其中厂界北侧20m有一栋年久失修闲置多年的计划生育服务用房，已失去服务功能，仅剩房屋主体结构，本次环评不纳入环保目标。项目500m范围内主要环境保护目标见下表。具体环保目标分布详见附图4。 表3-6 环境空气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 相对位置关系 环境功能区 X Y 松木居民点 112.6156 26.9656 居民，约40人 居民 东90~300m 二类区 松木居民点 112.6134 26.9645 居民，约3人 居民 南5m 松木居民点 112.6130 26.9655 居民，约50人 居民 西20~350m 湖南工商职业学院 112.6164 26.9691 学校，约8500人 师生 北360m 松木中学 112.6169 26.9689 学校，约800人 师生 北350m 松木居民点 112.6139 26.9679 居民，约150人 居民 北、西北190~450m 松木居民点 112.6142 26.9658 居民，约4人 居民 北35m 松木乡政府 112.6136 26.9682 办公，约30人 办公 北300m 松木经开区管委会 112.6189 26.9674 办公，约150人 办公 东北200~500m 表3-7 其他环境保护目标一览表 保护目标 性质/规模 坐标 相对位置关系 功能类别 要素 名称 经度 纬度 声环境 松木居民点 居民，约4人 112.6142 26.9658 北35m GB3096-2008 2类区 居民，约4人 112.6134 26.9645 南5m 居民，约8人 112.6130 26.9655 西20~50m 水环境 湘江（衡阳段-蒸水口至大浦镇师塘村上游6000m） 工业用水区 / / 东3950m（居民区、园区企业、植被及公路等阻隔） GB3838-2002 Ⅲ类 注：声环境只考虑项目地周边50m以内敏感点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：施工期及运营期备用发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准。运营期加油站油气处理装置的油气排放浓度（以及油气回收管线液阻检测值、密闭性压力检测值、气液比）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，厂界非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值（4.0mg/m3）要求；厂区内VOCs无组织排放限制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。 表3-8 废气排放标准限值 评价因子 标准限值 评价标准 油气（非甲烷总烃） 1小时平均浓度值应＜25g/m3，排气口距地平面高度应不低于4m 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 气液比 各种加油油气回收系统的气液比均应在1.0～1.2范围内 非甲烷总烃 企业边界无组织排放监控点处1小时平均浓度限值≤4.0mg/m3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3 非甲烷总烃 10mg/m3（监控点处1h平均浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A．1 30mg/m3（监控点处任意一次浓度值） 注：油气回收管线液阻检测值、密闭性压力检测值要求见GB20952-2020表1、表2。 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮执行松木污水处理厂纳管进水水质标准，排入松木污水处理厂进一步处理。 表3-9 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准类型 pH COD BOD5 SS 石油类 氨氮 动植物油 GB8798-1996 6~9 500 300 400 20 35 100 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求（昼间70dB，夜间55dB）；营运期厂界东临近G107侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准（昼间70dB，夜间55dB），厂界西、南、北侧执行3类标准（昼间65dB，夜间55dB）。 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政发[2014]4号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷七类污染物。 根据《国家“十四五”生态环境保护规划》、《湖南省“十四五”主要污染物减排规划》中相关规定，结合本项目污染物排放特征确定项目实施总量控制的因子为：VOCs、COD、NH3-N。 本项目建成后，外排废水主要为生活污水、场地冲洗废水、洗车废水等，废水排放量426.448m3/a，COD：0.098t/a、NH3-N：0.0078t/a，本项目生活污水进入衡阳市松木污水处理厂处理，总量指标计入衡阳市松木污水处理厂，无需单独申请COD、NH3-N总量指标。 本项目卸油、储油、加油过程中产生的非甲烷总烃废气（总量以VOCs分析）经油气回收系统处理后以有组织、无组织形式排放，纳入VOCs总量指标为0.44453t/a。 建设单位依法向生态环境部门核定废气总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期水环境保护措施 生活污水 本项目施工人员排放的生活污水主要污染物是COD、NH3-N、BOD5等。施工生活污水产生量相对较少，施工期生活污水采用简易化粪池处理后排入G107市政污水管网，最终汇入松木污水处理厂深度外排。 施工废水 主要为施工期车辆冲洗废水和施工时混凝浇注、冲洗、养护等过程会产生一定量的泥浆水。施工废水主要污染物是悬浮物、石油类，由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，对附近水体可能会造成影响，必须加强管理。须在项目区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后回用到施工生产过程中或用于抑制建筑扬尘；车辆驶出场地需经过场地大门口设置的车辆清洗台进行清洗产生的废水经过沉淀后循环利用，不外排。对暴雨径流设置围堰和拦沙坝，使泥沙沉积后，雨水可回用于生产。 施工期废水污染防治措施： ①加强施工期管理。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋、防雨水冲刷流失措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染物附近水体。安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，并在工地内重复利用积存的施工废水、雨水。 ④施工期对工程进行合理设计，做到分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、护坡、挡土墙等水保设施。 综上所述，施工废水在采取合理的处理措施后，对水环境不会造成明显影响。 2、施工期大气环境保护措施 本项目施工期大气污染物主要为土地平整、土方原料堆放、汽车运输、装卸等过程中产生的扬尘，以及施工燃油机械和运输车辆产生的废气。 施工扬尘防治措施 项目施工期间对环境空气的污染，主要来自于施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路硬化覆盖量影响，将会对周围环境空气产生较大的影响。施工期产生的粉尘属于无组织排放，对周围环境影响突出，本项目在建筑施工过程中需要的水泥混凝土，全部从当地外购通过专用搅拌运输车运送到施工地，无凝混凝土搅拌粉尘产生，但运输较为频繁，类比同类工程施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3，会对周边大气环境质量产生一定的影响。 为降低施工扬尘影响，建议采取以下扬尘污染防治措施： ①落实建设单位责任，履行主体责任，将建筑施工扬尘治理列入工程合同，在施工合同中约定安全文明施工措施总费用，以及费用支付、使用要求、调整方式等内容。 ②落实施工单位责任，要组织编制施工工地扬尘治理实施方案，并向建设主管部门备案，严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施（即围挡100%全封闭、施工现场出入口及车行道路100%硬化、施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施、易起扬尘作业面100%湿法施工、裸露黄土及易起尘物料100%覆盖、渣土实施100%密封运输、建筑垃圾100%规范管理、非道路移动工程机械尾气排放100%达标）。 ③在施工过程中采取喷水逸尘，使场地表层土保持一定湿润，场内堆土等及时外运等措施，采用密闭车辆运输等，出入口设置车辆清洗台等逸尘措施。严禁渣土车、混凝土搅拌车、运砂车等各类车辆带泥上路，严禁违法倾倒渣土，严禁工地裸露黄土，严禁重污染天气下土石方施工。 ④应避免在大风天气进行建筑材料的装卸作业，使用散装水泥和商品混泥土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。对大风时应采用防雨布加盖露天堆存的布料。 （2）车辆机械尾气防治措施 施工期各类燃油机械设备、运输车辆、载重汽车等作业时会排放尾气，主要污染物为 NOx、CO、THC。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，如燃柴油大型车辆使用轻质柴油；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车 辆。考虑项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响可以接受。 3、施工期声环境保护措施 施工期噪声主要来自各种施工机械设备运行产生的噪声以及运输车辆等，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声较高，一般为80~95dB(A)。施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本次评价建议在施工期采取以下措施： ①合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，将有固定工作地点的施工机械尽量设置在远离敏感点的位置，并进行一定的隔离和防护消声处理。 ②选用低噪声设备，同时固定机械设备与挖土、运土设备可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。 ③减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪 音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 ④合理安排施工时间，禁止施工单位夜间（晚 22:00-次日早 6:00）施工，如因工程需要夜间施工，需先征得当地生态环境部门同意。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声污染会随着工程的结束而结束，建筑施工单位加强管理，严格执行相关的管理规定及上述防治施，本项目施工过程中产生的噪声可以得到有效的控制。 ⑤建议在施工过程中尽量采用简易组装结构；部分建筑构件可在施工现场外预制，然后运到施工现场再进行安装。 4、施工期固废处理处置措施 本项目施工期固体废物主要为各种建筑垃圾、弃土及施工人员的生活垃圾等。 施工期施工人员生活垃圾由专人收集，然后由当地环卫部门统一处理。 建筑垃圾主要为建筑过程中所产生的废钢筋、废混泥土块，废包装物等。由于建筑垃圾中大量材料可以重新再利用，因此建议施工时对建筑垃圾进行分类收集，然后进行外售。不可回收的施工垃圾由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置，此外装修期间产生的如废油漆、废涂料及其内包装物等咱按照危废贮存规定暂定为危险废物，由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。施工人员的生活垃圾也及时收集委托换位部门清运处理。施工过程中开挖的多余土石方及时委托专用渣土运输车辆清运至地方管理部门指定的渣土场。 施工期固体废物污染防治措施： ①车辆运输应选择合理的路线，安排好运输时间。 ②建筑垃圾应有专用渣土车辆运输，清运至地方管理部门指定地点，不得随意倾倒。联系专业运输队伍，签订渣土、建筑垃圾运输合同，确保建筑垃圾选择性的运送至指定的建筑垃圾处置点，明确渣土运输扬尘控制责任。 ③做到文明装卸，避免人为原因造成扬尘污染空气。 ④施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾如不及时清运，则会腐烂变质，产生恶臭传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利的影响。 ⑤尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。建筑垃圾运输车辆要按照当地交警、城市管理部门指定时间、路线行驶。 ⑥在工地废料被运送到合适的处理场所去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸等可再生材料进行现场分类和收集。 因此，施工期固废按要求妥善处理处置后不会产生不良环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1水环境影响和保护措施 本项目运营期废水主要为职工和顾客生活污水、场地冲洗水及初期雨水。 生活污水 本项目水源为市政供水，劳动定员为7人，使用公厕人员每天以50人次计，由第一章给排水内容计算可知，生活用水量为320.75m3/a（平均约0.879m3/d），污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.703m3/d（256.6m3/a）。主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油等。 （2）场地冲洗水 本项目加油区场地每周冲洗一次，用水量按5L/m3计，加油区、卸油区及进出加油区场地面积约为572m2，则场地冲洗用水量约为2.86m3/次，按每年冲洗52次计，则项目场地冲洗用水量约为148.72m3/a，排污系数取0.9，则排水量为133.848m3/a。类比同类型加油站项目冲洗水会产生SS：400mg/L、石油类：30mg/L等污染物。 （3）初期雨水 由于项目站区主要为进出场加油车辆，加油等过程中可能有跑冒滴漏等情况，经车辆轮胎携带油污至站区露天地坪，在下雨季节会产生地表径流，主要污染物为SS：400mg/L、石油类：30mg/L。根据室外排水设计手册，衡阳市暴雨强度计算公式如下： q=1915.959(1+0.646lgP)/( t+11.212)0.211 式中：q——设计降雨强度，L/s·10000m2； P——设计重现期，a； t——降雨历时，min。 室外地面降雨历时一般取10~25min，t取15min；P取3a。 根据上述公式，计算得出q=1239.6L/ s·10000m2。项目装卸油区及加油区进出口车形地坪面积约为200m2，项目场地为水泥地面，径流系数取0.9，即90%形成地表径流。通过计算，项目站区初期雨水量约20m3/次。环评要求在站区四周建设雨水引流沟，集中收集场地内的初期雨水进入设置在项目地势较低处容积不小于20m3的隔油沉淀池内处理。 （4）洗车废水 本项目设1套自动洗车设备，洗车废水经配套的废水过滤沉淀循环系统处理后可重新回到洗车工序循环使用，参照同类型项目循环量可达60%左右。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），洗车用水定额为0.04m3/车·次，预计每年洗车约3000辆，则每年洗车用水量120m3/a（其中循环水量为72m3/a）。洗车过程中损耗水量约10%，剩余30%为废水排放量，则外排洗车废水为36m3/a。类比同类型加油站项目冲洗水会产生SS：300mg/L、石油类：30mg/L等污染物。 （5）废水产排污及预处理措施分析 本项目生活污水经隔油化粪池预处理；洗车废水经洗车机配套废水处理循环系统处理后定期排至隔油沉淀池处理；场地冲洗水与初期雨水经站区四周截流沟收集至20m3的隔油沉淀池内处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；最终经1个废水总排口排入G107市政污水管网汇入松木污水厂深度处理。 表4-1 废水预处理效率及排放情况 废水种类 废水量 m3/a 污染因子 污染物产生情况 处理 措施 处理效率 % 污染物排放情况 浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 员工生活污水 256.6 COD ≤450 0.115 化粪池 15 ≤382 0.098 SS ≤300 0.077 30 ≤210 0.054 NH3-N ≤32 0.008 3 ≤31 0.0078 BOD5 ≤320 0.082 9 ≤291 0.075 动植物油 ≤200 0.051 50 ≤100 0.0256 场地冲洗水 133.848 石油类 ≤30 0.004 隔油沉淀池 80 ≤6 0.0008 SS ≤400 0.054 90 ≤40 0.0054 洗车废水 36 石油类 ≤30 0.001 80 ≤6 0.0002 SS ≤300 0.011 90 ≤27 0.001 初期雨水 20m3/次 石油类 ≤30 / 80 ≤6 / SS ≤400 / 90 ≤40 / （6）进入松木污水厂处理可行性分析 本项目位于松木经开区综合配套区，属于松木污水处理厂纳污范围内，且污水管网已接入本项目东侧G107；项目废水经预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时符合松木污水处理厂的进水水质要求；本项目废水排放量约1.168m3/d（426.448m3/a），松木污水处理厂设计处理规模为1万m3/d，目前实际处理规模约为5000m3/d，尚有5000t/d处理余量，完全可接纳本项目产生的污水。且本项目废水量极小、水质较为简单，不会对污水处理厂造成冲击影响。 根据《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），“单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明去向”，因此本项目废水经站区化粪池、三级隔油沉淀池处理后符合松木污水处理厂进水水质要求前提下，排入松木污水处理厂进行深度处理的废水处理方案可行。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 SS、BOD5、NH3-N、COD、动植物油 松木污水厂 间接稳定排放 TW001 化粪池 沉淀隔油 DW001 是 企业总排口 2 冲洗废水初期雨水 SS、石油类 三级隔油沉淀池 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 112.9320 27.9320 0.0426 松木污水厂 间接排放 / 松木污水厂 COD 60 BOD5 20 NH3-N 8（15） SS 20 动植物油 3 石油类 3 表4-4 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准或其他规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 动植物油 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行松木污水厂进水水质要求 100 石油类 20 COD 500 BOD5 300 NH3-N 35 SS 400 表4-5 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 年排放量t/a 1 DW001 COD ≤382 0.098 2 SS ≤210 0.0604 3 NH3-N ≤31 0.0078 4 BOD5 ≤291 0.075 5 动植物油 ≤100 0.0256 6 石油类 ≤4 0.001 全厂排放口合计 COD 0.098 SS 0.0604 NH3-N 0.0078 BOD5 0.075 动植物油 0.0256 石油类 0.001 （6）自行监测 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目废水监测计划见下表。 表4-6 废水自行监测计划表 监测点 监测指标 监测频次 污水总排口 pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油 每年一次 4.2废气环境影响和保护措施 本项目营运期产生的废气主要来源于油罐大小呼吸、加油作业等过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气、备用柴油发电机废气。 4.2.1生产废气（非甲烷总烃） （1）非甲烷总烃产排污情况 储油罐大呼吸损失是指储油罐进行装油作业时，由于机械力的作用加剧了油品挥发程度，产生了油气；油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，为保持压力平衡，一部分油气通过呼吸阀排出，形成了称为“大呼吸”的油气排放。储油罐小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，油品储存过程中，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。 加油机作业损失为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。此外，在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关。 ①汽油：根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》，参考《成品油销售业汽油油气排放控制标准》及同类型加油站项目，汽油卸油、储油、加油过程中烃类气体产生系数为：储油罐大呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量，小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约为0.11kg/m3通过量，加油机作业过程中成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.036kg/m3通过量。本项目在汽油加油和卸油口各安装一套油气回收系统，其中油罐车在加油站装卸油料过程进行一次油气回收，回收率可达99%；汽车加油时利用加油枪上的特殊装置实现二次油气回收，其回收的效率为85~95%），本评价取90%。 根据《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017），本项目采用密闭储罐，并在储罐呼吸阀处拟设置油气排放处置装置（三次油气回收），当油罐压力超过预设的压力值时（+150Pa），设备内部的真空泵自动开始运行，抽取储罐内的油气通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离方法对油气进行处理回收，其回收的效率可达90~99%。本项目拟采用冷凝回收工艺，三次油气回收系统设置在卸油区北侧，本评价三次油气回收效率取 95%计。 ②柴油：参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，环境科学第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油储罐大呼吸产生的烃类气体排放因子为0.027kg/t，未安装油气回收系统的柴油加油机在进行加油时产生的烃类气体排放因子为0.048kg/t；根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》，柴油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放速率为0.01kg/m3通过量。对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中“加油油气回收系统”、“卸油油气回收系统”定义，柴油无油气回收要求；此外根据生态环境部部长信箱“关于加油站柴油系统是否上油气回收问题的咨询”回复：按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952），对于加油站柴油系统安装油气回收设施，标准中未作要求。 经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7~0.79g/cm3，本项目取0.75g/cm3，柴油相对密度（水=1）0.87~0.9g/cm3，本项目取0.9g/cm3。根据油品销售方案，项目营运后92#、95#汽油年销售量共为3600t/a，则汽油年通过量为3600/0.75=4800m3/a；项目营运后0#柴油年销售量共为1100t/a，则柴油年通过量为1100/0.9≈1222.22m3/a。 本项目非甲烷总烃产生排放情况一览表见下表。 表4-7 非甲烷总烃产生排放情况一览表 种类 汽油 柴油 产排污环节 储油罐 加油机 储油罐 加油机 大呼吸损失 小呼吸损失 作业损失 跑冒滴漏损失 大呼吸损失 小呼吸损失 作业损失 跑冒滴漏损失 污染物产生情况 产生系数kg/m3 0.88 0.12 0.11 0.036 0.027 0.01 0.048 0.036 通过量 3600t/a，4800m3/a 1100t/a，1222.22m3/a 产生量kg/a 4224 576 528 172.8 33 12.22 58.67 44 污染治理措施 治理工艺 一次气回收 三次油气回收 二次油气回收 / / / / / 回收效率 99% 95% 90% / / / / / 污染物排放量kg/a 单项 42.24 28.8 52.8 172.8 33 12.22 58.67 44 合计 444.53（有组织28.8，无组织415.73） 排放方式 无组织 有组织 无组织 无组织 无组织 无组织 无组织 无组织 排放口类型 / 一般排放口 / / / / / / 排放标准 汽油油气处理装置排气口（H≥4m）油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求（≤25g/m3）；企业边界无组织排放监控点处1小时平均浓度限值达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关要求（≤4.0mg/m3）；厂区内NMHC无组织浓度值达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1限值。 注：本项目排气口高度建议7.7m（即高于7.5m罩棚顶部0.2m），编号DA001、类型为一般排放口。 综上所述，本项目汽油卸油、储存、加油过程中油气产生量为843.84kg/a；汽油有组织废气排放量为28.8kg/a，无组织排放量为267.84kg/a。柴油卸油、储存、加油过程中无需设置油气回收装置，无组织排放量为147.89kg/a。合计油气总排放量为444.53kg/a。 （2）污染治理设施可行性分析 本项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求设汽油油气处理装置、卸油油气回收系统、加油油气回收系统，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）附录F中“表F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表”的可行技术。柴油不易挥发，因此卸油、储存、加油过程中无需设置油气回收装置。类比同类型加油站项目采取以上一次、二次、三次油气回收处理装置，排放的油气（非甲烷总烃）有组织排放浓度均可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）≤25g/m3要求，企业边界无组织排放监控点处1小时平均浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）≤4.0mg/m3要求，对周边敏感点影响不大。 （3）大气污染物排放量核算 表4-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 DA001 非甲烷总烃 / / 0.0288 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.0288 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 油罐大小呼吸、加油作业等过程 非甲烷总烃 油罐密闭、装卸油、加油过程采取油气回收等 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3 4.0mg/m3 0.41573 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.41573 t/a （4）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中相关规定，本项目废气的监测要求详见下表。 表4-10 项目废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 油气处理装置排气口 油气（非甲烷总烃） 每年一次 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 油气回收系统 气液比、液阻、密闭性 场界 非甲烷总烃 4.2.2汽车尾气 本项目加油车辆在站区内停留时间较短，汽车尾气产生量较小，且停泊区为开阔地面，汽车尾气为无组织低矮面源排放，所排出的尾气易于扩散，同时经绿化吸收和自然扩散后对周边空气环境影响较小。 4.2.3备用柴油发电机废气 本项目的柴油发电机仅在停电时临时使用，采用柴油作为燃料，在发电机运行过程中由于柴油的燃烧会产生一定量的废气，该类废气中的主要污染物为CO、HC、NOx等。由于备用柴油发电机的使用频率较低，年使用时间在48h内，因此废气产生量很少，本评价不对其进行定量分析。只要严格按照要求操作，控制好燃烧状况，选择符合国家环保要求的发电机设备，柴油发电机燃烧废气经自带烟气净化处理装置处理后外排，在站区周围设置绿化带，减少柴油发电机工作时对周围环境的影响。 4.3噪声环境影响和保护措施 本项目噪声主要来源于生产过程中运行的设备噪声和车辆交通噪声。 （1）噪声源强 本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声，备用发电机噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为65~70dB（A），车辆噪声约为65~80dB（A），备用发电机运行时噪声值可达70~85dB（A）。其噪声值详见下表。 表4-11 项目各类设备噪声强度 单位：dB（A） 序号 设备名称 位置 噪声值 治理措施 降噪量 治理后源强 1 加油机油泵 加油区 65~70 基座减振 15 55 2 交通车辆 站内 65~80 限速、禁鸣；绿化降噪；加强管理 15 65 3 备用发电机 室内 70~85 基座减振、墙体隔声 15 65 发电机等高噪设备均安装在室内，受到墙壁遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱，通过站区四周植被降噪及距离衰减，不会对该区域声环境质量造成明显的不利影响。 （2）为最大程度减轻对周边环境影响，本次环评建议采取以下措施： ①合理布局高噪声设备，将备用发电机安装在单独的配电室内，并安装基座减振，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响； ②优选低噪设备，并设置减振基础；高噪设备进行基础减振、加隔声罩隔声等措施； ③加强站区内绿化，多种植吸声效率较高的绿植，并在临路侧栽种高大乔木，以达到降尘、降噪目的；加强厂区内的交通管理，对运输车辆采取限速行驶，禁鸣喇叭、控制行车路线等降噪措施来减轻所产生的不良影响。 ④加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 通过采取以上措施后，项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后，不会对区域声环境造成明显影响。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运行期噪声监测计划见下表。 表4-12 项目噪声监测计划 要素 监测位置 监测项目 监测频率 噪声 场界外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物环境影响和保护措施 本项目实施期固体废物主要为厂区员工产生的生活垃圾、沉淀池泥沙。 生活垃圾 本项目有员工7人，按工作人员人均产生生活垃圾量为1kg/d·人，工作人员产生生活垃圾量为2.555t/a。生活垃圾交由环卫部门处置。 含油抹布和手套 员工作业过程会产生少量的含油抹布和手套，产生量极少约0.05t/a。根据《国家危险废物目录》（2021年版）属于危险固废HW49（危废代码900-041-49）。单独袋装后暂存危废间委托资质单位处置。 油罐废油渣和油泥 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：新更换油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3～5年，对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据本项目储油量及油罐体积大小，类比同类型项目废油渣产生量约为0.9t/次，本环评按照3年更换一次，预计本项目废油渣最大产生量约0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），油罐内沉积的油渣属于危险废物HW08（危废代码900-221-08）。油罐清洗委托专业单位清洗后产生的油泥直接转运有相因危废运输、处置的资质单位清运处置，不在站区内暂存。 加油站站区的隔油池会产生油泥，属于危险废物HW08（危废代码900-210-08），根据废水量及浓度，预计产生量约为0.05t/a，集中收集在专用危废桶内，暂存在危废间后及时委托有危险废物处置资质的单位进行处置。 表5-13 固体废物汇总表 废物名称 产生环节 产生量t/a 属性 形态、主要成分、有害成分、危险特性 产废周期 贮存方式 污染防治措施 生活垃圾 职工顾客 2.555 生活垃圾 / 每天 袋装 环卫部门处置 含油抹布手套 员工作业 0.05 危废HW49 900-041-49 固态 油类 T，I 每天 防漏袋装 分类收集分区暂存于危废间，定期委托有危险废物资质单位处置 隔油池油泥 隔油池清理 0.05 危废HW08 900-210-08 固态 油类 T，I 6个月 防漏桶装 油罐废油渣 油罐清洗 0.3 危废HW08 900-221-08 固态 油类 T，I 3～5年一次 不贮存 油罐清洗委托专业单位清洗后直接转运相关资质单位处置 （4）环境管理要求 本项目产生的固体废物中，隔油池清理过程中产生的油泥等属于危险废物，并需要在站区内暂存，因此加油站需在站区设置1处危废暂存间，布置在辅助用房一楼，面积约2m2。危废暂存场所需做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），门口设置警示标识。危废暂存最多暂存一年，转运时必须安全转移，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染。建设单位应保留危险废物转移联单5年，建立危险废物管理台帐，以备生态环境部门检查。 加油站需配备专人进行危废的收集和管理，危废实行分类收集、采用符合标准的容器分类放置，并定期交由有危废资质的单位清运处置，做好危废管理台账。站区内有关危险废物的收集、贮存及运输工作过程均应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 综上所述，项目固体废物的处置率可达100%，对环境影响较小。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）地下水、土壤环境影响分析 当加油站油罐区、加油区防渗措施不到位导致油品事故泄漏，及储油罐、输油管线、阀门等发生跑、冒、滴、漏等现象造成油品少量泄漏，泄漏的油品下渗将污染地下水、土壤环境。石油类渗入土壤、地下水产生的污染将是不可逆转的，且污染影响是长期的。因此站区应按照相关文件要求做好防治措施。 （2）地下水、土壤污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等文件要求，本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取如下地下水污染防治措施： 1）源头控制 ①在物质储存、装卸、运输、生产过程中，从工艺、管道、设备等方面都尽可能采取泄漏控制措施，并定期做好设施维护保养，从源头最大限度降低有毒有害物质泄漏的可能性和泄漏量。 ②埋地油罐采取双层油罐并加设防渗围堰，双层罐、防渗池的设置符合《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气加氢站技术标准》要求，与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术标准》（SH/T 3022-2019）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下；埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）的有关规定。 2）分区防渗 本项目地下水环境污染的主要污染物类型为石油类，根据站区各功能单元可能对地下水环境造成污染的控制难易程度及各单元的构筑方式，将站区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，详见下表。其中，重点防渗区是污染地下水环境的物料泄漏后，不容易及时发现和处理的区域或部位；一般防渗区为重点防渗区外其他可能产生污染物或污染物存放区域；简单防渗区为基本不会对地下水环境造成污染的区域。 污染防渗分区划分表 分区 站区区域 防渗技术要求 重点防渗区 储油罐区、加油区、卸油区、工艺管道，危废暂存间、隔油池 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 一般防渗区 化粪池、罩棚油罐和加油区以外的区域 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区 站房、辅助用房、车形地坪和重点、一般防渗区以外加油站地面 一般地面硬化 地下水监控 ①根据《加油站地下水污染防治技术指南》，本项目应在站内埋地油罐区地下水流向的下游设置1个地下水监测井（项目区地下水流向由西至东，本环评建议设1个地下水监测井位于油罐区东侧与G107之间的绿化隔离带内，具体位置以施工设计为准），并定期开展地下水常规监测。 ②地下水跟踪监测要求：为监控本项目运营对地下水环境影响，制定的跟踪监测计划见下表。 表5-15 地下水环境跟踪监测计划表 监测点位 检测因子 类别 监测频次 执行标准 备注 油罐区东侧与G107之间的绿化隔离带内（地下水流向下游）1个监测井（具体位置以施工设计为准） 石油类 日常人工观测 1次/每周，可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等快速方法判定地下水监测井中是否有油品污染 参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A中表A.1中石油类0.3mg/L 监测计划参照《加油站地下水污染防治技术指南》 常规监测 1次/每季度 应急监测 发现有油品污染时立即监测 4）应急响应 项目突发环境事件应急预案中应制定地下水污染应急响应预案，明确事故污染状况下应采取的控制污染源、切断污染源途径等措施。 4.6环境风险分析 （1）环境风险识别 本项目运营期涉及的有毒有害、易燃易爆等危险物质为汽油、柴油及危废暂存间内危废，站区汽油、柴油采用双层储罐贮存，油罐至于防渗池内，并安装油罐自动液位报警和防渗报警系统。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C，本项目危险物质储存量与附录B中列出的临界量比值见下表；可知加油站内涉及的危险物质存储量未超过导则规定的相应临界量，因此根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》专项评价设置原则，本项目无需进行环境风险专项评价。 建设项目Q值确定表 原料 最大储存量 临界量 Q值 合计 汽油 82.857t 2500t 0.033 0.045 柴油 30.6t 2500t 0.012 经计算本项目Q值为0.045＜1，风险潜势为I。 本项目环境风险识别汇总表见下表。 表4-17 环境风险识别汇总表 危险 单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 储油罐区、加油区 储油罐 加油机 汽油 柴油 油品泄漏（设备损坏、失灵或人为操作失误，油品跑冒滴漏等） 油品泄漏后部分挥发经大气扩散至周边居民区，未挥发的流向路基、排水沟等进入周边居民区、地表/地下水环境、土壤环境等 油品火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 引发油品火灾、爆炸事故时，爆炸后产生的浓烟、有毒有害气体通过大气扩散至居民区，灭火产生的消防废水等未及时收集处理而由路基低侧或排水沟进入周边居民区、地表/地下环境、土壤环境等 （2）环境风险防范和应急措施 通过环境风险识别，针对可能发生的环境风险事故，提出如下环境风险防范措施： a）落实相关设计规范文件建设要求 严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）相关规定，落实站区总图布置、建筑方面的安全间距和防火距离，落实卸油、加油等设备防静电、防雷击等措施，落实消防设备配备要求；根据《加油站地下水污染防治技术指南》要求，落实安装双层油罐、防渗池，设置1个地下水监测井，安装油罐自动液位报警和防渗报警系统，做好防渗、防漏等地下水污染防治措施；落实《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的汽油油气回收系统。站内危废暂存间的设置应落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的各项要求。 b）建立环境风险管理制度 ①设置危险单元设备设施专职管理，保证运转正常，并对站区内危险物质的运输、贮存、销售等情况进行登记形成台账。 ②加强员工安全生产、环保培训，实行持证上岗证制度，在卸油、加油等作业中严格按照作业程序进行操作，并掌握正确处理应对各种突发风险事件的应急办法、抢救措施。 ③制定环境风险源巡查制度，定期对各生产设施、储存设施、环保设施等维护保养；对油罐、阀门、管线、计量口等各类设施定期进行检查和不定期抽查，如发现破损及时维修，修理结束后经技术人员检查无误后方可投入使用。 ④落实污染物监测计划，并按监测计划要求定期实时监测，建立污染物监测数据台账。 c）完善各类警示标志 ①在站区适当增设禁火、禁烟、禁打手机等安全警示标志，并对褪色警示标志及时更新替换。 ②加油站危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单要求落实危废暂存间警示标示。 d）应急措施 ①加油站内按照要求配备消防设施，并配置适量防毒面罩、防护服等个人防护用品，以及急救药箱。 ②一旦发生环境风险事故，如人工观测/常规监测或报警系统显示有油品泄漏，或发生油品火灾爆炸事故，加油站应急组织机构迅速启动应急预案，根据事故严重程度启动相应级别的应急预案，并采取适当的应急处理处置措施和救援措施。 ③在进行火灾（爆炸）和油品跑冒（泄漏）事故应急救援的同时，应主动与当地安监、环保、消防等部门进行联系沟通，并报告成品油公司事故应急救援指挥部。对地下水体、大气、土壤定期进行环境监测，查实泄漏油品对外部环境是否造成污染、污染程度、是否危及周边人群等相关方生产生活安全、身体健康，并保留相关环境监测记录、报告等证据，直到事故处理完毕。同时，对因火灾（爆炸）和油品跑冒（泄漏）事故中产生的油品、含油污水、消防泡沫污水的排放、流向情况进行监控，并用砂土、吸油毡吸收，对产生的含油砂土、废吸油毡等废弃物进行集中收集，委托危废单位妥善处置。如发生大量油品泄漏或消防废水产生，应对雨水总排口、截污沟、隔油沉淀池的出水口及废水总排口进行封堵，并对雨水总排口、废水总排口等截污管沟设置的应急切换闸阀关闭，全部截留导入三级隔油沉淀池进行处理。对泄漏油品现场用沙土围堵覆盖，对消防废水采取沙袋围堵，避免消防废水直接溢流进入市政管网或地表水体，并对事故产生的堵漏砂土、消防废水等妥善处理处置，避免产生二次环境污染。 （3）事故应急预案 根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》的要求，项目应当编制环境应急预案，并报所在地生态环境部门备案，建设单位应根据本项目的特征，编制应急预案上报当地生态环境部门备案，并定期培训和演练。 （4）环境风险评价结论 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 衡阳市堰塘加油站项目 建设地点 湖南省衡阳市松木经开区G107与衡邵高速交汇处西北侧 地理坐标 经度 112°36′49″ 纬度 26°57′54″ 主要风险物质及分布 柴油、汽油储存区、加油区及装卸区，危废暂存间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 油品泄漏：通过管线、油罐发生渗漏，污染周边土壤、地下水； 燃烧爆炸风险：泄露遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故，燃烧会污染周边及下风向环境空气，火灾爆炸等导致二次污染会对危害大气、土壤和地表水等。 风险防范措施要求 （1）泄漏：落实安装双层油罐、防渗池，设置地下水监测井，安装油罐自动液位报警和防渗报警系统，做好防渗、防漏等地下水污染防治措施。若万一出现少量泄露至地面时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后妥善处置。 （2）火灾：小型火灾时立刻用灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之。大型火灾时应立刻报警，及时疏散人员撤离，避免爆炸，等待救援。 （3）制定快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训，做好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育，杜绝液体储存和装卸过程中的跑、冒、滴、漏现象发生。 （4）企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务；指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 （5）远离火种、热源，加强车间管理。 填表说明：项目Q值为0.045＜1，风险潜势为I，可开展简单分析 综上所述，建设单位在采取一定的防范措施后，其生产对外界的环境风险影可控，可满足环境风险的要求。 4.7环保投资 本项目环保投资73.1万元，占总投资1.9%。环保投资估算见下表。 表4-19 环保投资估算一览表 序号 项目 环保投资内容 投资金额 1 挥发油气 采用卸油油气回收装置，加油油气回收装置，油气处理装置（三次油气回收系统） 27万元 2 生活废水 化粪池及污水管网 1.5万元 3 场地冲洗废水 洗车废水 初期雨水 洗车废水经洗车机配套废水处理循环系统处理后定期排至隔油沉淀池处理；20m3三级隔油沉淀池及雨污截污管道；雨水、废水总排口应急关闭闸阀 5万元 4 地下水防治 罐区防渗池（隔池内应设检测立管）、地下水监测井、油罐及管线外表面防腐，自动液位报警和防渗报警系统，厂区分区防渗等 30万元 5 生活垃圾 垃圾收集桶、分类暂存 0.1万元 6 含油抹布和手套 隔油池油泥 油罐清洗废油渣 危险暂存间，定期委托有相应清罐、运输、处置资质单位清运处置 3万元 7 噪声 选用低噪声设备，合理布局设备、减振隔声等 1.5万元 8 环境管理 完善环境管理制度，完善各类标识标牌；设吸油毡、应急泵、沙袋、消防器材等应急物资；地下水监测及防治措施，风险防范措施等 5万元 合计 73.1万元 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、储油、加油过程中排放油气 | 非甲烷总烃 | 卸油（一次）、加油（二次）油气回收系统，储油罐密闭 | 场界执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），站区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值 |
|  | 油气处理装置通气管口 | 非甲烷总烃 | 油气处理装置（三次）油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）通气管口非甲烷总烃≤25g/m3 |
|  | 汽车尾气 | CO NOx THC | 减速、缩短怠慢速时间，加强绿化及交通管理 | / |
|  | 备用柴油发电机尾气 | CO HC NOx | 使用频率低，选择备符合环保要求的机型，自带的烟气净化处理装置处理后经排烟管屋顶外排 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应标准 |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 经化粪池预处理后经市政管网排入松木污水厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足松木水处理厂进水水质要求 |
|  | 场地冲洗废水 | SS 石油类 | 站区四周设雨水截流沟，洗车废水经配套循环系统处理后，废水收集至20m3三级隔油沉淀池处理后经市政管网排入松木污水厂处理 |  |
|  | 洗车废水 |  |  |  |
|  | 初期雨水 |  |  |  |
| 声环境 | 各机械设备 | 设备 噪声 | 优选低噪设备、对强噪声设备声源处加装隔声罩（间）；对振动较大的设备采取基础减振措施；加强厂区内绿化 | 东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类，其他厂界执行3类标准 |
|  | 运输车辆 | 交通 噪声 | 限速行驶，禁止鸣笛，加强车辆管理 |  |
| 固体废物 | 油罐清洗委托专业单位清洗后产生的油泥直接转运有相因危废运输、处置的资质单位清运处置，不在站区内暂存；含油抹布和手套、隔油池油泥分类收集分区暂存危废间，定期交由有危废资质单位处置。生活垃圾收集后交由当地环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 安装双层油罐，并将油罐置于地下防渗池内，设置地下水监测井，安装油罐自动液位报警和防渗报警系统，严格做好防渗、防漏等地下水、土壤污染防治措施。 |
| 生态保护措施 | 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强场地及周围环境绿化，采取水土流失措施，防止水土流失，同时也绿化美化环境、防尘、降噪，恢复景观环境。 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对各类环保设施实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）规定，本项目属于排污许可简化管理，并进行排污许可申报，方可进行试生产。 ②按照标准规划设置排污口和相关标识，定期对环保设备、设施进行维护。配备环保管理人员，确保环保资金到位，落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施。 ③严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经环保验收合格后方可投入正式使用。 |

# 六、结论

衡阳市堰塘加油站项目符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，无明显环境制约因素。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施后，可确保各污染物稳定达标排放，对周边环境影响较小，环境风险可控。 从环境保护角度分析，本项目选址建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.44453t/a |  | 0.44453t/a | +0.44453t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.098t/a |  | 0.098t/a | +0.098t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0078t/a |  | 0.0078t/a | +0.0078 t/a |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 含油抹布和手套 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 油罐废油渣 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 隔油池油泥 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①