审批意见：                              衡环松评[2022]12号

一、衡阳中园新能源有限公司拟投资3850万元在松木经开区G107与衡邵高速交汇处西北侧建设衡阳市堰塘加油站项目。项目总占地面积2816.52㎡，总建筑面积871.5㎡。项目主要建设内容包括：加油罩棚、站房、地埋式油罐区等主体工程，配套建设辅助用房、卸油区、危废暂存间及消防等辅助公用工程与环保工程等。罩棚内设有6台4枪加油枪，4个埋地卧式双层储油罐（1个50m³隔仓汽油储油罐、1个40m³92#汽油储油罐、1个40m³95#汽油储油罐、1个40m³0#柴油储油罐），总容积150m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），属于二级加油站。该加油站主要经营燃油零售，不设车辆维修、喷漆、烤漆等服务。我局原则同意《衡阳中园新能源有限公司衡阳市堰塘加油站项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和环境管理中，需全面落实各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、严格落实施工期各项污染防治和环境保护措施。加强施工期环境管理，按照“6个100%”要求，落实扬尘污染防治措施。文明施工，减小噪声和扬尘污染，做好水土保持。

2、严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为加油、卸油、储罐大小呼吸产生的油气（以非甲烷总烃计），应设置一次、二次、三次油气回收装置对油气进行回收，并加强油罐、油泵等压力容器及工艺管道的日常维护和安全管理，确保该项目非甲烷总烃厂界浓度达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3之无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实水污染防治措施。按“雨污分流、清污分流”的原则建设站区排水管网。场地冲洗废水和初期雨水经隔油沉淀池处理、生活污水经化粪池预处理后，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准后排入松木污水处理厂进一步处理。按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求，落实防渗漏和防渗漏检测措施，开展渗漏检测。设置地下水监测井，开展地下水常规监测，密切监控和防止污染地下水与土壤。

4、严格落实固体废物污染防治措施。运营期含油废水隔油沉淀处理产生的油泥、定期清理油罐产生的油渣、废弃的含油抹布、手套等为危险废物，应根据危险废物相关管理规定设置符合规范要求的危险暂存间，建立管理台账，落实防渗漏、防扩散等措施，并由具有相关资质的单位进行定期清运和处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

三、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照相关规定做好竣工验收工作。项目竣工并具备生产 （运行）条件后，你单位须按《排污许可管理条例》及相关技术规范的要求，办理排污许可手续后，方可投入运行。

衡阳市生态环境局

2022年12月5日