## Slide 1
衡阳市通信基础设施专项
规划汇报
（公示稿）
Ppt template for summary data analysis ent template for summary data analysis of engineering construction work report

## Slide 2
国家层面
国家住房和城乡建设部、工业和信息化部联合发布的《关于加强城市通信基础设施规划的通知》中强调各省住建厅、通信管理局、城乡规划主管部门需充分认识加强通信基础设施规划的重要性和紧迫性。将通信机房、基站、铁塔、管道线路等通信基础设施纳入城市规划，是落实“宽带中国”、“智慧城市”等战略，全面推进信息化建设的重要保障，是提升城市服务功能，提高城镇化发展质量的客观需要。
前言-规划背景
省市级层面
根据湘建规[2016]69号《湖南省住房和城乡建设厅 湖南省通信管理局 关于转发住房城乡建设部 工业和信息化部加强城市通信基础设施规划的通知》；
衡阳市国土空间规划委员会办公室发布的《关于开展我市 2023 年度国士空间专项规划编制工作的通知》的第九单项的专项规划通知；

## Slide 3
CONTENTS
目录
规划内容
项目概况
（一）
规划效果及投资
（三）
（二）

## Slide 4
一
规划概述

## Slide 5
01
规划目标
全面统筹
共建共享
贯彻落实
编制《衡阳市通信基础设施专项规划》，将通信基础设施进行统一规划，统一建设，统一管理，节约城市空间资源，减少重复建设，提高通信基础设施利用率。实现对各电信运营商的基础设施建设需求进行全面统筹、合理规划布局、优化建设模式、提高网络效率、减少资源消耗、降低环境影响，积极对接城市规划、城市风貌保护的发展要求。
进一步推动电信基础设施共建共享落地，以共享、开放、合作、共赢的理念统筹规划部署基础设施资源，提升衡阳市共建共享水平。
贯彻落实国家住房和城乡建设部、工业和信息化部联合发布的《关于加强城市通信基础设施规划的通知》。
贯彻落实“宽带中国”战略，“互联网+”行动，大力推进城市通信基础设施建设，提升城市服务功能，提高城镇化发展质量，推动工业化、信息化、城镇化协调发展。
......

## Slide 6
02
规划范围
本规划以上位规划：《衡阳市国土空间总体规划（2021~2035）》为基础，严格参照并符合总规中的控制性指标要求，且通过了市工信局组织的专家评审。
衡阳市城区包括蒸湘区、雁峰区、珠晖区、石鼓区4个区，总面积518.35平方公里。
规划范围
石鼓区
蒸湘区
雁峰区
珠晖区
规划年限：本规划年限与省政府批复的《衡阳市国土空间总体规划（2021-2035）》年限相协调，并根据衡阳当前的实际情况及发展状况相协调，所以本次具体规划期限为2021至2035年。518.35平方公里。
近期规划年限为：2021年-2025年
中期规划年限为：2026年-2030年
远期规划年限为：2031年-2035年

## Slide 7
二
规划内容

## Slide 8
01
规划主要内容
光交接箱在本地光缆网中的应用主要是对光缆纤芯的有效管理和合理规划利用，提高光缆纤芯的精细化管理，同时使光纤网络的建设具备灵活性和很好的扩展性，让光缆物理网络更好的服务于电信业务的发展建设。
通信管道是沿道路进行建设，用于承载通信光缆、电缆的地下通道。本规划主要根据通信局所布局、城市布局规划、人口密度等确定通信管道路由、管孔数。满足所有基础电信运营商及企业通信业务发展的地下空间需求。
通信机房
通过整合城市地下综合管线数据资源 及应用GIS系统，将地图元素和地下空间信息以三维的形式展现，实现城市决策信息资源的数字化和可视化。
通信局所主要包括通信机楼、通信机房、用户通信机房。本次规划不包含用户通信机房（红线范围内的自用机房用户自建）。。
通信管道
通信光交
智慧管网

## Slide 9
01
通信机房规划
内容

## Slide 10
01
通信机房规划内容
70个
24个
8个
12个
各运营商接入机房现状
目前接入机房数量相对较少、分布不均匀；
1
接入机房主要存在的问题
部分租赁的接入机房与物业存在矛盾；
2
部分接入点无产权或者共用，以及部分机房搬迁的风险；
3
城市发展新区机房资源匮乏。由于城区面积扩大，随着城镇化的建设，新的城区没有机房进行覆盖。
4

## Slide 11
01
通信机房规划内容
所属单位 | 核心机房（个） | 接入机房（个） | 总 计 （个）
中国电信 | 9 | 70 | 79
中国移动 | 3 | 24 | 27
中国联通 | 3 | 8 | 11
中国广电 | 1 | 12 | 13
总 计 | 16 | 114 | 130
城区分类 | 密集城区 | 普通城区
城区面积（平方公里） | 244.32 | 274.03
规划通信接入机房覆盖半径(km) | 0.7-1.5 | 1.5以上
规划通信接入机房密度指标覆盖面积（km2） | 1.5-7 | 7
规划通信接入机房总数量（个） | 122 | 85
各运营商机房现状
所属单位 | 核心机房（个） | 接入机房（个） | 总 计 （个）
中国电信 |  | 20 | 20
中国移动 |  | 54 | 54
中国联通 | 1 | 6 | 7
中国广电 |  | 13 | 13
总 计 | 1 | 93 | 94
所属单位 | 核心机房（个） | 接入机房（个） | 总 计 （个）
中国电信 | 9 | 90 | 99
中国移动 | 3 | 78 | 81
中国联通 | 4 | 14 | 18
中国广电 | 1 | 25 | 26
总 计 | 17 | 207 | 224
各运营商机房规划新增
各运营商机房规划期末到达规模
规划方法
各运营商接入机房现状为114个
根据整体规划共需要接入机房207个
需增加接入机房93个
运营商 | 机房数量（个） | 建筑面积（平方米） | 投资估算（万元）
中国电信 | 20 | 1600 | 640
中国移动 | 54 | 4320 | 1728
中国联通 | 7 | 780 | 312
中国广电 | 13 | 1040 | 416
合 计 | 94 | 7740 | 3096
各运营商投资规模
说明：接入机房按每个80平米估算，单价按0.4万计算建设投资（不含购置机房费用），由各运营商投资建设。
1、联通规划建设的核心机房已在华新开发区征地。
2、规划建设的93个机房均考虑购买为主、租用为辅，不需要土地用地。

## Slide 12
02
通信管道规划
内容

## Slide 13
Chart: 
| 蒸湘区 | 石鼓区 | 雁峰区 | 珠晖区
 | 327.24 | 250.86 | 244.58 | 314.1
02
通信管道规划内容
衡阳市区共建设管道1137公里，折合为10849孔公里，总投资达5.4亿元。
蒸湘区新建管道327公里，折合3106孔公里，约1.6亿；
石鼓区新建管道251公里，折合2342孔公里，约1.2亿；
雁峰区新建管道245公里，折合2301孔公里，约1.2亿；
珠晖区新建管道314公里，折合3100孔公里，约1.5亿。
行政区 | 总规模 |  |  | 近期建设 |  |  | 中期建设 |  |  | 远期建设 |  | 
 | 管道长度（公里） | 管孔公里 | 总投资 （万元） | 管道长度（公里） | 管孔公里 | 近期投资（万元） | 管道长度（公里） | 管孔公里 | 近期投资（万元） | 管道长度（公里） | 管孔公里 | 近期投资（万元）
蒸湘区 | 327 | 3106 | 15532 | 101 | 882 | 4412 | 79 | 690 | 3449 | 148 | 1534 | 7671
石鼓区 | 251 | 2342 | 11711 | 163 | 1592 | 7958 | 18 | 173 | 865 | 70 | 578 | 2888
雁峰区 | 245 | 2301 | 11503 | 81 | 872 | 4362 | 14 | 123 | 616 | 150 | 1305 | 6525
珠晖区 | 314 | 3100 | 15499 | 64 | 674 | 3369 | 88 | 852 | 4260 | 162 | 1574 | 7870
合计 | 1137 | 10849 | 54245 | 408 | 4020 | 20101 | 199 | 1838 | 9190 | 530 | 4991 | 24954
说明：管道测算单价：5万/管孔公里；
通信管道建设均在道路红线内，不需要土地用地。
本次通信管道规划已包含《衡阳市城区“断头路”建设三年行动方案》36条道路规划。
与管廊对接：
管廊建设须在道路两侧的红线内预留接口井，预留接口井的密度应根据用地属性及性质来确定，小区及企业红线内管道需要与接口井对接，所以道路红线内仍需建设小规模管道，以满足周边通信，智慧城市等通信需求。

## Slide 14
03
智慧管网规划
内容

## Slide 15
1、智慧管网能在精确探测、定位地下管线的基础上，通过智能传感器、实时监测、自动控制等物联网技术。
2、通过整合城市地下综合管线数据资源及应用GIS系统，将地图元素和地下空间信息以三维的形式展现，实现城市决策信息资源的数字化和可视化。
智慧管网规划内容
3
序号 | 项目名称 | 投资（万元）
1 | 智慧管网管理平台 | 13500
2 | 存储设备、服务器 | 4300
4 | 物联网终端 | 3200
 | 合计 | 21000

## Slide 16
04
通信光交规划
内容

## Slide 17
主干光缆交接箱规模测算表
备注：
1、各运营商的光交接箱宜采取同址自建方式，每个光交接箱预留面积约为1平方米。
2、根据以上密度预测，至2035年，衡阳主城区共需建设2504个主干光缆交接箱（各运营商合计）
通信光交规划内容
1
城区分类 | 密集城区 | 普通城区 | 小计
城区面积（平方公里） | 244.32 | 274.03 | 518.35
规划光交覆盖半径(km) | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 
规划光交覆盖面积（km2） | 0.3-0.8 | 0.8-2 | 
光交数量（个） | 489x4=1956 | 137 x 4=548 | 2504
行政区 | 数 量 （个） | 投资估算 （万元）
石鼓区 | 396 | 594
雁峰区 | 348 | 522
蒸湘区 | 524 | 786
珠晖区 | 400 | 600
总计 | 1668 | 2502
主干光缆交接箱规划建设规模及投资
至2035年，衡阳主城区共需建设2504个主干光缆交接箱（各运营商合计），现已有914个，还需建设1668个，投资约2502万元，由各运营商投资建设。
说明：光交单价按1.5万计算，由各运营商投资建设。
通信光交原则上优先设置在道路红线内的绿化带，绿化带确实不能满足需求的情况下，设置在不影响行人通行的人行道边，不需要土地用地。

## Slide 18
规划效果及投资
三

## Slide 19
01
规划效果及投资
2、投资估算
行政区 | 通信机房 （万元） | 通信管道 （万元） | 通信光交 （万元） | 合计 （万元） | 智慧管网 （万元） | 总计 （万元）
蒸湘区 | 792 | 15532 | 594 | 16918 | 21000 | 80843
石鼓区 | 608 | 11711 | 522 | 12841 |  | 
雁峰区 | 800 | 11503 | 786 | 13089 |  | 
珠晖区 | 896 | 15499 | 600 | 16995 |  | 
合计 | 3096 | 54245 | 2502 | 59843 | 21000 | 
至2035年，基础设施建设预计投资约8.1亿元，其中通信机房约0.3亿元，通信管道约5.4亿元，通信光交约0.3亿元，智慧管网约2.1亿元。
1、规划效果
通过编制专项规划，将衡阳市通信管道、通信机房等通信基础设施的建设需求纳入城市国土空间规划中，将通信设施建设由事后被动建设变为规划引领，确保与城市建设同步实施，实现规划区域内通信基础设施共建共享，节约城市国土空间资源，减少重复建设，提高通信基础设施利用率。
通过统一规划、统一建设、统一管理、统一维护的方式统筹规划建设通信基础设施，杜绝出现无序建设、相互争利和垄断现象，更有效解决多头投资与分散管理，重复审批、重复建设、管理困难的严重问题、更有利于通信基础设施的安全、管理和维护。
通过编制专项规划，推动通信基础设施的集约化、规范化、有序化建设，同时为“智慧城市”、“智慧交通”等信息化建设提供有力的支撑服务。