建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：衡阳瑞祥新型材料有限公司年产3500吨AGM隔板生产线项目

建设单位（盖章）：衡阳瑞祥新型材料有限公司

编制日期：二〇二〇年十月

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实主要环境保护目标；完善大气环境质量现状调查； | 已完善主要环境保护目标调查，见P5（补充声环境敏感目标），更新大气特征污染物硫酸雾环境质量现状数据，见P15-16 |
| 2 | 细化说明烘干方式（直接还是间接加热）。 | 已细化说明烘干方式，见P25 |
| 3 | 核实硫酸雾产生量及防治措施；完善大气环境影响评价；核实项目用、排水量；核实固体废物种类、量及处置措施。 | 已核实硫酸雾的产生情况，补充烘干过程中硫酸雾源强，因其浓度极低（同类项目检出浓度＜1mg/m3），符合排放标准要求，见P30； 完善相关大气环境影响评价内容，见P39-46； 已核实项目用排水量，水平衡见P29； 已核实固体废水种类、量及处置措施，见P31-32。 |
| 4 | 完善环境风险评价。 | 已完善风险评价内容，见P50-51 |
| 5 | 完善项目总平面布置图；在松木经济开发区规划图中标出本项目拟建位置。 | 已完善总平面布置图（附图8，补充排气筒位置）；已在在松木经济开发区规划图中标出本项目拟建位置，见附图5 |

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡阳瑞祥新型材料有限公司年产3500吨AGM隔板生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 衡阳瑞祥新型材料有限公司 |
| 法人代表 | 刘毅 | 联系人 | 吴斐 |
| 通讯地址 | 衡阳市石鼓区松木乡新竹村办公楼 |
| 联系电话 | 13332546661 | 传真 | / | 邮政编码 | 421000 |
| 建设地点 | 衡阳市松木经开区107国道东侧，化工路北侧地块（中心经纬度N26.976084,E112.619510）（地块权属衡阳瑞达电源有限公司） |
| 立项审批部门 | 衡阳松木经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 2020-430473-38-03-001774 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3061玻璃纤维及制品制造 |
| 占地面积（m2） | 4800 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） | 30 | 环保投资占总投资例 | 0.03 |
| 预期投产日期 | 2021年8月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 衡阳瑞祥新型材料有限公司（以下简称“瑞祥公司”）于2019年12月03日在衡阳市市场监督管理局注册成立，坐落于衡阳市石鼓区松木经济开发区化工路。公司主要经营AGM玻璃纤维隔板、电池隔板、电池新材料（以上范围不包含危险化学品）的研发、制造、销售业务。 超细玻璃纤维隔板（AGM）是目前在阀控式铅蓄电池中普遍使用的一个重要部件，具有防止短路、吸附电解液、提供氧气穿透的自由通道、不需补充水、免维护等功能，其耐化学、电化学腐蚀能力强，抗张强度大，是环保型材料，市场前景十分广阔。鉴于此衡阳瑞祥新型材料有限公司拟投资1000万元，租赁瑞达电源有限公司位于衡阳市松木经开区107国道东侧，化工路北侧的地块建设厂房，项目建成后，可形成年产3500吨AGM隔板的生产能力。 项目已于2020年1月22日取得衡阳松木经济开发区管理委员会的项目备案证明，项目代码为2020-430473-38-03-001774。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》的等法规文件，该项目须履行环境影响评价手续，建设单位委托湖南省博科环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作。环评单位接受委托后，在建设方的协作下对本项目进行了现场踏勘和资料收集，项目组在工程分析及影响预测的基础上，按照相关技术规范编制了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：衡阳瑞祥新型材料有限公司年产3500吨AGM隔板生产线项目 建设单位：衡阳瑞祥新型材料有限公司 建设地点：衡阳市松木经开区107国道东侧，化工路北侧地块（中心坐标N26.976084,E112.619510） 建设性质：新建 总投资：该项目总投资1000万元，其中环保投资30万元。 主要建设内容 本项目主要建设内容为新建厂房、仓库、办公区及其辅助用房，项目占地4800平方米，建筑面积4800平方米，建成后达到年生产3500吨AGM隔板。项目总投资1000万元。拟建项目主要建设内容详见下表。 表1-1：拟建项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容及工程规模 主体工程 生产车间 建设一个生产车间，占地1355m2，配备制浆、输浆、成型、烘干等系统，生产车间布设两条生产线，每条生产线分别能够实现年产1750吨AGM的产能，合计年产3500吨。 仓库 厂区设置一个原料仓库、一个成品仓库、一个包材仓库回料堆放区、硫酸暂存房、和一个成品待发货区，总占地2462m2，用于原料、AGM成品以及包装材料的存放。 其他 设置纯水处理设备、污水池、清水池、 公用工程 办公区 办公区位于生产车间裁剪区的上方阁楼，面积367m2，用于办公、接待以及会议。 辅助工程 辅助用房 设置配电房、杂物间、机修车间、五金库房、纸管房、刀具房、裁切区，总占地750m2，用于辅助生产。 供水 由松木经济开发区供水管网引入厂区，供厂区生产、生活用水，年用水量约为21567t/a，其中生活用水约567t/a。 排水 纯水生产过程产生的浓水，属于清净下水，直接排入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入松木污水处理厂；集水池中的水经厂内污水池过滤除玻璃渣后循环使用，为保障产品质量定期中和沉淀后外排至松木污水处理厂，补充新水。 供电 项目用电由松木经济开发区供电网接入厂区配电房，经变压器降压后向各用电设备供电，项目年用电量约为205万kWh。 供气 项目从园区供气管网接入天燃气，年用气量约130万m3 环保工程 废气 天燃气燃烧废气及少量残留硫酸雾经排气筒直接排放。配酸产生的少量硫酸雾由车间排风机引出车间外。 废水 纯水生产过程产生的浓水属于清净下水，可直接排入园区雨水管网；成型过程滤出的过滤水经厂区污水沉淀池除玻璃渣后循环使用，为保障产品质量定期中和沉淀后外排址松木污水处理厂，补充新水；生活污水经化粪池预处理，进入松木污水处理厂达标处理后排入湘江。（设置纯水处理房、污水池、清水池，总占地234㎡） 噪声 项目运营期产生少量设备噪声，噪声在厂房内经隔声、减振等处理。 固废 生产过程中产生的边角料，全部回用于生产；包装废弃物（主要为PE袋、编织袋等）外售综合利用；生产过程所产生的玻璃渣与废过滤材料（属性与玻璃渣一样），分类收集定点存放，外售做为建材；生活垃圾分类定点存放，由环卫部门定期清理。 产品方案 本项目的产品方案见下表。 表1-2：产品方案表 序号 产品名称 年产量 包装方式 1 超细玻璃纤维隔板（AGM） 3500t/a 内用PE膜密封包装，外用瓦楞纸箱包装。 主要原辅材料及能源消耗情况 建设项目原辅材料见下表。 表1-3：项目主要原辅材料表 序号 名称 形态 年用量 最大储存量 储存方式 运输方式 备注 1 微纤维玻璃棉 固态 3600t 400t 码垛整齐 汽车运输 主要成分为见标准：微纤维玻璃棉JC/T978-2012中5.3化学成分表2中高碱CA玻璃成分。 2 添加剂稀硫酸 液态 33t 2t 独立仓库 汽车运输 浓度为50%，主要用途是中和玻璃棉中的氧化钠、氧化钾等碱性氧化物，利于微纤维玻璃棉的分散。 能源消耗情况见下表。 表1-4：能源消耗一览表 名称 消耗量 电（千瓦时/年） 205万 水（吨/年） 21567（其中生活用水567） 天然气（m3/年） 65万 主要原辅材料成分与性质： （1）微纤维玻璃棉 高碱CA玻璃化学成分组成见下表。 表1-5：微纤维玻璃棉（高碱CA玻璃）化学成分组成表 玻璃成分 SiO2 Al2O3 B2O3 Na2O K2O 含量% 63.0~67.0 3.0~5.0 4.0~7.0 14.0~17.0 0~2.0 玻璃成分 CaO MgO Fe2O3 ZnO BaO 含量% 4.0~7.0 2.0~4.0 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.1 玻璃纤维玻璃棉性质：体质轻、导热系数低、热绝缘和吸声性能好、耐腐蚀、耐热、抗冻、抗震、不怕虫蛀、不刺皮肤、具有良好的化学稳定性。 硫酸 本项目所用硫酸浓度为50%，纯品为无色透明油状液体，无臭。遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 主要生产设备见下表。 表1-6：项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格（型号） 单位 数量 备注 1 打浆机 8吨 3 台 分散微纤维棉 2 离心分离机 5 台 分离浆液和渣 3 成型机 幅宽2.5米 2 台 脱水成型 4 烘干箱 45*2.2*1.8米 2 台 烘干 5 收卷机 幅宽2.8米 2 台 分切卷取 6 裁切机 幅宽1.6米 1 台 分切裁片 7 纯水设备 4T 1 套 制取纯水 5、公用工程 （1）给水工程 由松木经济开发区供水管网供给，项目用水主要为生产用水、生活用水，用水量约为21567t/a。 （2）排水工程 纯水生产过程产生的浓水属于清净下水，可直接排入园区雨水管网；生活污水经化粪池预处理，进入松木污水处理厂达标处理后排入湘江。 供电工程 本项目建成后，全厂年用电量约为205万千瓦时。 运输 项目厂内运输主要采用推车等，厂外运输利用企业自身运输设备，不足部分由社会运输协作解决。 6、总平面布置及周边概况 本项目位于衡阳市松木经济开发区，厂址周围及附近地区无风景名胜区、文物保护区。项目地理位置见附图1。 项目厂区布置以生产流程为主线，以功能区明确、运输方便流畅为原则设置。厂内大门沿路设置，便于原料、产品的运输。仓库和生厂区紧连，利于生产时厂区内物料运输。厂区具体平面布局见附图7。 项目用地东侧为瑞达电源有限公司，南侧为化工路，北侧为先一环保科技有限公司，西侧为107国道。 劳动制度和定员 本项目劳动定员45人，采用两班制，每班工作12小时，全年工作日为280天。 选址符合性分析 本项目选址位于衡阳市松木经济开发区，项目东侧紧邻107国道，南侧紧邻化工路，交通运输方便。本项目符合园区产业要求和园区规划。项目区域环境质量现状良好，采取污染治理措施后对周围环境的影响不大，不会降低区域环境质量现状，且本项目评价区域内无特殊保护的濒危动植物，厂区范围内无国家级、省市级重点文物保护单位。 因此，本项目的建设厂址选择合理可行。 产业政策符合性分析 本项目的行业类别为[C3061]玻璃纤维及制品制造，不属于《产业结构调整目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中的限制类和淘汰类项目，不属于《禁止用地用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制的用地项目。 因此，本项目的建设符合国家相关的产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、生物多样性等） 地理位置 衡阳市位于湖南省中南部，北背衡岳、南面五岭、西连黔滇、北通鄂豫，有“南北要冲、两广咽喉”之称，是湖南省第二大城市。衡阳市是我国南方的重要交通枢纽，京广、湘桂线交汇于市区，境内通车里程250公里，有火车站33个。公路纵横交错，四通八达，北京至广州的京珠高速公路、衡阳至广西、衡昆高速国道、连接湘赣闽三角的“三南公路”贯穿全境；全市100%的乡镇、88%的村通了公路，通车总里程7643公里。其中，高等级公路3140公里，高速公路149公里。水上运输也很便利，湘江上溯潇水，下入洞庭，耒水、蒸水等一级支流四季通航。 衡阳松木经济开发区位于衡阳市北郊，整体规划控制范围为107国道以东、东外环路以西，内外环线以北，南岳高速公路以南，湘江自南向北将经开区分为东西两片。本项目位于衡阳市松木经济开发区内，东侧为瑞达电源有限公司，南侧为化工路，北侧为先一环保科技有限公司，西侧为107国道。厂区东距湘江约3160m。项目地理位置图见附图1。 气候气象 衡阳市属湿润型亚热带大陆性气候，具有气候温和，四季分明，降水丰沛等特点。气象条件： （1）年平均气温 17.9℃ （2）年平均相对湿度 78% （3）年平均气压 1008.6hPa （4）年平均降水量 1346.2mm （5）年平均日照时数 1684.0h （6）日最高气压 1016.5hPa （7）年平均风速 2.0m/s （8）年主导风向 NNE（频率为11.25%） （9）年静风频率 25.0% （10）夏季主导风向 S（频率为20%）和SSE（频率为15%）。 图1：衡阳市风玫瑰图 地质地貌 评价区域在“衡阳红色盆地”内，属堆积微丘平原地貌类型，地形起伏不大，丘顶平缓，丘顶最高海拔94.5m；湘江河漫滩和一级阶地，海拔标高45.5~60m。 区域地层从上至下为第四纪中更新统亚粘土、轻亚粘土、粉细砂及砂卵石，基底第三系霞流市组茶山坳段主要为灰绿色泥岩、泥质粉砂岩、砂岩，含石膏、钙芒硝、石盐等，本区无域不良地质现象。 衡阳市地震基本烈度小于6度。 本项目所在地属于衡阳市松木经济开发区，用地性质属于工业用地。 水文 评价区域地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为湘江等。评价水域湘江衡阳段位于湘江中下游，大源渡航电枢纽建坝蓄水前后评价江段的水文特征发生了变化。 根据湘江衡阳水文站资料，工程纳水水体湘江衡阳段水文特征如下： 表2-1：建坝畜水前后湘江衡阳段水文特征 序号 项 目 蓄水前 蓄水后 1 平均流量m3/s 1360 1320 2 最大流量m3/s 18100 2780 3 最小流量m3/s 30 489 4 平均水位m 47.86 51.54 5 最大水深m 8.20 16.54 6 最小水深m 1.03 5.0 7 平均水深m 3.85 7.12 8 平均流速m/s 0.87 0.31 9 平均河宽m 414.5 592 10 平均水面比降(万分之一) 1.24 0.01 11 年平均水温℃ 19.5 20.8 地下水自上而下可划分为三个含水层，即风化裂隙潜水含水层，易于接受降雨的渗漏补给，径流条件好，常在丘陵谷地形成下降泉出露地表，流量随季节变化，枯水季显著减少或干涸；裂隙承压水带，一般在地表以下40~120m之间，含水层延伸不稳定，呈透镜状，地下水具承压；盐层上部盐水带，厚度5~20m不等，呈透镜状，溶蚀明显。 5、生物多样性 评价区域为丘陵，丘顶平缓，土壤为黄壤和红壤，山丘周围分布有水稻土。 所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以山地灌草丛和农业植被为主，有松、杉、竹等植物。经济林树种以油茶为主，干鲜果树种以桔、李、桃为主，主要种植的粮食作物为水稻，一年两熟。 因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 6、松木经济开发区区域污染源调查： 本项目厂址位于衡阳市松木经济开发区107国道东侧，化工路北侧地块，该区域现有工业企业主要有衡阳建滔化工有限公司、衡阳锦轩化工有限公司、衡阳骏杰化工有限公司、衡阳瑞达电源有限公司、衡阳建衡实业有限公司等多家企业，园区内企业的排污现状统计见表2-2。

表2-2 园区在生产企业的排污现状统计表

| 序号 | 企业 | 废水排放情况 | 废气排放情况 | 固废产生情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳建滔化工有限公司 | 废水量：70.5万m3/a（其中部分回用）； CODcr：25.6mg/L、37.78t/a； SS：20.2mg/L、17.19t/a； 石油类：0.74mg/L、0.374t/a； 氨氮：0.5mg/L、1.21t/a； 活性氯：1.2mg/L、0.131t/a。 | 有组织排放： SO2：200.47t/a； 烟尘：71.77t/a； HCl 0.08t/a； Cl2 0.09t/a； VCM：6.6t/a； 烃类：5.231t/a； 粉尘：56.5t/a。 无组织排放： VCM 54.0t/a； HCl 101.89t/a； Cl2 62.65t/a。 | 芒硝38460t/a生产元明粉； 盐泥：49840t/a回注于废卤井； 硫酸废液7325t/a外卖； 废石棉12.1t/a建材厂家回收； 锅炉灰渣25870t/a作水泥掺合料； 废触媒8t/a、失活氧化铝513.7t/a，由生产厂家回收； 电石渣27.69万t/a露天堆放； 除汞器的废活性炭108 t/a、合成的废汞触媒120 t/a、废水处理产生的硫化汞0.0115t/a委托有资质单位处置； 高沸塔残液450t/a外销有资质单位处置； 39%盐酸1920t/a、30%盐酸19000t/a由本厂盐酸脱吸装置回收氯化氢； 5~8%的稀酸中和后送PVC污水站； 失活分子筛3t/a，由生产厂家回收。 |
| 2 | 建滔（衡阳）电子材料有限公司 | 废水量：10.2万m3/a； CODcr：6.15t/a； SS：22.05t/a； 氨氮：0.448t/a； | 有组织排放： SO2：14.38t/a； VOCS：0.7109t/a； 烟尘：1.147t/a； HCl：2.23t/a； 溴化氢：0.02t/a； NOX：23.28t/a； 硫化氢：0.018t/a； 氨气：0.36t/a； 二噁英：6.8mg-TEQ。 无组织排放： VOCS：9.97t/a。 | 蒸馏残液：344.655t/a、老化 树脂：350.67t/a、废聚物：532.6t/a、废滤芯：12.95t/a经热解-焚烧炉处置； 检修更换配件：1t/a，由厂家回收； 废活性炭：5t/a、废盐渣：613.83t/a、污泥：120t/a、热解—焚烧炉炉渣：339.6t/a、热解—焚烧炉灰飞：30t/a交由资质单位处置； 生活垃圾：58.3t/a，由环卫部门统一处置。 |
| 3 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 废水量：3.02万m3/a； CODcr：10.0t/a； 氨氮：1.0t/a； 铅：0.05t/a。 | SO2：0.1t/a； 铅：0.30t/a。 | 废水处理铅泥、废气净化铅尘、极板生产中的边角料、残次品及其它铅渣：271.2t/a，均为危废，按危险固废要求建设厂内临时贮存场，外售作为炼铅原料。 |
| 4 | 湖南金山水泥有限公司 | 废水：2.98万m3/a。 | 废气：2263378 Nm3/h； SO2 214.3t/a； NOX 3638t/a。 | / |
| 5 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 废水主要为冷却水、锅炉脱硫除尘废水、热风炉脱硫除尘废水、地面冲洗水、生活污水。 | 废气主要为氯化氢、盐酸雾、热风炉烟气、锅炉烟气、粉尘。 | 固废主要包括：聚合氯化铝生产线压滤产生的废渣、聚合硫酸铁生产线压滤产生的压滤渣、热风炉燃煤渣、锅炉燃煤渣、废水处理沉淀渣、热风炉和锅炉脱硫除尘产生的沉渣，以及生活垃圾。 |
| 6 | 衡阳市利美电瓶车制造有限责任公司 | 主要为生活污水5000t/年。 | 喷漆产生1100万m3/a。 | / |
| 7 | 衡阳市骏杰化工有限公司 | 废水量：1.0万m3/a； CODcr：96.5mg/L、0.97t/a； SS：59.0mg/L、0.59t/a； 石油类：4.5mg/L、0.045t/a； 氨氮：6.0mg/L、0.06t/a。 | 废气量：8870万m3/a， HCl：42.95mg/m3、3.81t/a； Cl2：9.38mg/m3、1.19t/a。 | / |
| 8 | 衡阳市锦轩化工有限公司 | 废水量：14.4万m3/a，CODcr：99.5mg/L、14.37t/a，SS：47.29mg/L、6.83t/a，Cl-：45.95mg/L、82.76t/a，氨氮：4.96mg/L、2.16t/a。 | 废气量：16128万m3/a， NH3：541.15mg/m3、87.27 t/a；Cl2：27.1mg/m3、4.37t/a； 硫酸雾：27.75mg/m3、4.48t/a。 | / |
| 9 | 衡阳凯天环保科技有限公司 | 废水量约0.8m3/d。 | 粉尘：0.72t/a。 | 固废：3t。 |
| 10 | 衡阳市力泓新材料股份有限公司 | 废水主要为燃生物质烟气除尘废水、地面冲洗水及压滤机滤布洗水、化验室废水、酸雾吸收液、回收线氧化镉尘喷淋水、厂区初期雨水、生活污水。 | 废气主要为硫酸雾、砷化氢、氨气。 | / |
| 11 | 衡阳华砷科技有限公司 | 废水量：2940m3/a； COD 0.457t/a； 氨氮0.02t/a。 | 废气：1038m3/a， SO2 6.45t/a； 烟尘1.71t/a。 | / |
| 12 | 衡阳市鑫丽达新材料有限公司 | 废水量：1440m3/a； COD 0.115t/a； 氨氮0.022t/a | 废气量：9000Nm3/h，主要是分散工序产生颜料尘、调漆灌装工序产生的丁醇尾气。 | 原料废包装袋。 |
| 13 | 湖南达利化工有限公司 | 废水量：7040m3/a； COD 0.845t/a； | 废气量：60000Nm3/h。 | / |
| 14 | 衡阳恒伟仓储有限公司 | 废水：主要是职工生活污水。 | / | / |
| 15 | 湖南鸿胜物流有限公司 | 储罐区、棚库区和装卸区地面冲洗废水和职工生活污水。 | 废气：大小呼吸废气及损耗。 | / |
| 16 | 湖南金坤再生资源综合利用有限公司 | 废水：主要是职工生活污水。 | / | / |
| 17 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 为生活污水，经处理后可达标排放。 | 废气：锅炉烟气和干燥尾气。烟尘：12528mg/Nm3； SO2：987.93mg/Nm3；粉尘：5000mg/Nm3。 | 固废：主要来源于尾矿库和锅炉灰渣场。 |
| 18 | 衡阳市电科电源有限公司 | 为工生活污水，年产生量为52800m3。污染物均达标排放。 | 废气：主要是正极清粉工序产生的镍尘、负极清粉工序产生的镉尘，呈无组织散发状态。 | 固废：镍材料桶、镉材料包装袋、职工防护手套、废水处理池及水浴除尘池沉渣及职工生活垃圾。 |
| 19 | 湖南松木电器有限责任公司 | 主要是生活污水，34740m3/a。污染物均达标排放。 | / | 固废：主要是生产过程中产生的边角料及职工生活垃圾。 |
| 20 | 衡阳中耀陶板有限公司 | 生产车间冲洗废水和生活污水，经处理后可达标排放。 | 生产过程中产生的少量粉尘和生活油烟。 | 包装废弃物和职工生活垃圾。 |
| 21 | 衡阳市嘉励运动器材有限公司 | 废酸处理过程中的酸洗废水、生活废水和车间冲洗废水。 | 制蜡模、脱蜡废气；生产性粉尘；锅炉烟气等。 | 主要是除壳产生的废壳体和切割、打磨产生的废合金料、酸处理产生的废酸液布袋收尘收集的粉尘以及油漆房吸收废气产生的废活性炭。 |
| 22 | 衡阳斯凯威电源有限公司 | 涉铅岗位工人洗手、洗脸、洗衣、拖地搞卫生产生含铅废水。涉酸工序员工洗手和部分返工电池需清洗产生少量弱酸性废水。 | 少量酸雾。 | 少量铅泥。 |
| 23 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 | 淋洗塔废水、矿萃车间含氟废水、含氨生产废水、阴阳离子交换去离子水机制备系统产生的酸碱废水、厂区车间清洁废水、厂区初期雨水、生活污水。 | 燃煤锅炉烟气，雷蒙磨产生的磨矿粉尘，分解工段废气，HCl废气无组织排放，氨气无组织排放，氟化氢无组织排放，仲辛醇无组织排放，食堂油烟。 | 矿萃分解滤渣、废水处理站沉渣、废离子交换树脂及职工生活垃圾等。 |
| 24 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 废水：锅炉排污水、地面冲洗水、生活污水。 | 废气：SO2、烟尘和NOX。 | 灰渣。 |
| 25 | 衡阳市油漆厂 | 树脂合成工序产生的高浓度有机废水、循环冷却水、生活污水。 | 树脂合成工序、配料工序、分散搅拌工序、研磨工序、调漆工序、过滤工序和灌装工序产生的粉尘和有机废气。 | 锅炉灰渣、生活垃圾、过滤渣、废活性炭、废水沉淀渣、设备清洗废液、废包装材料等。 |
| 26 | 衡阳市泰和机械实业有限公司 | 生活废水 | 喷漆设备产生废气。 | 废柴油和废乳化液。 |
| 27 | 湖南大好新型墙体材料有限公司 | 生产废水和生活废水 | / | / |
| 28 | 电科电源（深圳）有限公司 | 废水主要为搅拌机、运输设备清洗以及作业区冲洗地面冲洗废水。 | 运输车辆动力起尘产生的粉尘、水泥筒库呼吸孔及库底粉尘、散装水泥车辆抽料时放空口产生水泥粉尘及砂堆场尘等。 | 废弃的砂石料、废弃的混凝土、各类废水产生的沉淀物及职工生活垃圾等。 |
| 29 | 衡阳先一环保科技有限公司 | 职工生活污水 | 粉尘 | 职工生活垃圾 |
| 30 | 湖南省金创钢结构工程有限公司 | 职工生活污水 | 非甲烷总烃、焊接烟尘 | 固废主要为生产过程中产生的边角料几职工生活垃圾。 |
| 31 | 衡阳市万隆汽车配件有限公司 | 职工生活污水 | / | / |
| 32 | 衡阳市雁城物流有限公司 | 职工生活污水 | / | / |
| 33 | 衡阳盛泰物流有限公司 | 职工生活污水 | / | / |
| 34 | 湖南春晓明珠门窗有限公司 | 废水主要为生活污水和清洗废水 | 废气主要为焊接烟尘 | 固废主要为职工生活垃圾，废玻璃、废边角料。 |
| 35 | 中航电镀中心 | 废水主要为电镀生产废，由不同镀种不同工序产生，包括酸碱废水、含氰废水、含铜废水、含锌废水、含镍废水、含铬废水、含锡废水、含有机物废水、除油酸洗槽液等。 | 废气主要是表面处理时产生的氢氧化钠碱雾、盐酸雾、硫酸雾、铬酸雾、粉尘及油烟等。 | 固废主要有除尘粉尘、电镀槽渣、除锈槽渣、钝化槽渣、倒槽废液、废水处理污泥、废油、废化学品包装、去离子水机废滤芯、生活垃圾等。 |
| 36 | 衡阳志远新材料有限公司 | 废水主要是生产废水及职工产生的生活污水。 | 废气主要为浸出环节少量酸雾和反萃环节产生的氨气。 | 固废主要为压滤渣和沉淀渣。 |
| 37 | 湖南恒缘新材料科技股份有限公司 | 废水主要为工艺废水（酯化废水）、车间地面清洗废水、机泵冷却排水、机加工废水、生活污水。 | 废气主要生产过程中产生的有机废气和粉尘。 | 固废主要为过滤渣、废水沉淀渣布袋收尘灰、废导热油、废劳保用品、废包装材料、机加工边角余料几员工生活垃圾、酯化反应废水等。 |
| 38 | 衡阳鸿宇化工有限责任公司（位于建滔化工现有厂区内） | 废水主要为无水三氯化铝车间碱洗塔洗涤水、车间地坪清洁废水与初期雨水。 | 废气主要为来自无水三氯化铝生产中氯化反应炉未参加反应的氯气。 | 固废主要为氧化铝渣、废烧碱、无水三氯化铝包装袋、废耐火砖、废钢板及支撑、中和沉渣、生活垃圾。 |
| 39 | 衡阳市诺顿焊材有限公司 | 职工生活污水 | 硫酸雾 | 固废主要为镀铜泥、污泥、废抛光油等危险废物，废边角料、铁灰、废模具、废包装材料及生活垃圾。 |
| 40 | 湖南捷瑞化工有限公司 | 废水主要为甲醇再生废水、反应釜清洗水、地面冲洗水、抽真空废水。 | 废气主要为反应挥发尾气、甲醇再生废气、干燥粉尘。 | 固废主要为废包装袋、废润滑油、废手套和生活垃圾。 |
| 41 | 湖南湘硕化工有限公司 | 废水：硫代卡巴肼、亚硝基二苯胺和硫酸肼母液蒸馏脱水产生的冷凝废水及硫化碱工序母液浓缩蒸发冷凝水，锅炉软化水，车间保洁废水，厂区初期雨水。 | 废气：含尘废气、甲醛吸收塔尾气、含氨吸收尾气、硫化碱工序硫化氢尾气、天然气锅炉烟气、食堂油烟废气。 | 固废：磷酸铵镁、各类产品沉淀物N-亚硝基二苯胺、乙醇、硫酸钠、附着原料的包装袋（桶）、职工生活垃圾。 |
| 42 | 衡阳德邦新金生物科技有限公司 | 职工生活污水 | 废气主要为食堂油烟废气、粉尘。 | 固废主要为筛分固废、生活垃圾、废包装袋、车间清扫固废。 |
| 43 | 衡阳屹顺化工有限公司 | 废水量：12000m3/a | 主要污染物为VOCs | 一般固废：313.86t/a |
| 44 | 衡阳市鑫科思生物科技有限公司科技有限公司 | 废水量：43710m3/a | 主要污染物为粉尘、SO2、NOx、烟尘、硫酸雾等 | 一般固废：35038.1t/a； 危险固废：4000t/a。 |
| 45 | 衡阳旭光锌锗科技有限公司 | / | 主要废气污染物为粉尘、硫酸雾、氨等 | 一般固废：32.8t/a； 危险固废：7676t/a。 |
| 46 | 衡阳市鸿志化工有限公司 | 废水量：4164m3/a | 主要废气污染物为氯、氯化氢 | 一般固废：125t/a； 危险固废：2t/a。 |

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 环境空气质量状况 本项目位于湖南省衡阳市松木工业园，本次环评区域环境空气质量现状根据衡阳市环境保护局发布的《关于2019年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中的数据进行评价。 1-12月城区环境空气质量详见下图。 图3-1 项目所在区域常规监测因子环境质量现状 由上述环境空气质量表显示除PM2.5因子超标之外，PM10、SO2、NO2、CO、O3因子全部达标，PM2.5因子属于轻微超标，属于可控范围之内，所以该区域大气环境质量状况一般。 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018年到2020年）》中的要求，到2020年，全省PM2.5年均浓度下降至40μg /m3以下，达到全国平均水平，城市环境空气质量优良率达到83%以上；郴州市、张家界市、益阳市、吉首市等城市实现环境空气质量达标。全省二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物都较2017年下降9%以上”环境质量会逐步提升。 特征污染物： 本项目特征污染物主要为硫酸雾。现状监测数据引用《 湖南衡阳松木经济开发区环境影响跟踪评价》委托湖南亿美有害物质检测有限公司衡阳分公司于2018年6月27日~2018年7月3日监测硫酸雾的历史数据。 （1）引用的监测点 结合本项目周边的敏感目标情况，本次引用跟踪评价报告中的7个敏感目标作为本次评价的敏感点。 表3-1引用的监测点 序号 名称 位置 设置意义 G1 原新安小学 经开区区域界线以北 经开区上风向敏感点 G2 新竹社区 经开区内衡大高速以北 经开区内敏感点 G3 松木乡罗老湾 经开区最南端 经开区下风向敏感点 G4 原友谊小学 经开区区外以南 经开区下风向敏感点 G5 松木乡政府 经开区区域界线以西 经开区下风向敏感点 G6 金源安置区 经开区区域界线外西北方向 经开区周边敏感点 G7 三里村 经开区区域界线以北 经开区上风向敏感点 （2）监测结果 引用的监测结果如下表。 表3-2监测结果 序号 监测点名称 污染物名称及浓度范围 硫酸雾（mg/m3） 小时平均浓度范围 标准值 是否达标 G1 原新安小学 0.236~0.25 0.3 是 G2 新竹社区 0.231~0.237 0.3 是 G3 松木乡罗老湾 0.256~0.277 0.3 是 G4 原友谊小学 0.23~0.239 0.3 是 G5 松木乡政府 0.209~0.226 0.3 是 G6 金源安置区 0.197~.212 0.3 是 G7 三里村 0.234~0.242 0.3 是 根据监测结果可知，各监测点位硫酸雾监测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求。 地表水环境质量状况 本次评价引用《湖南瑞林新材料科技有限公司年产200吨派瑞林系列产品建设项目环境影响报告书》中地表水的监测点位及监测数据，监测时间在三年之内，数据引用符合导则要求。 监测断面 S1--湘江松木污水处理厂出水口上游500m； S2--湘江松木污水处理厂出水口下游1000m； 水质监测项目 水质监测项目为：pH、CODcr、氨氮、粪大肠菌群、石油类、硫酸盐。 监测时间及频次 地表水水质监测期为一期，时间为2019年9月7日~9日，连续三天，每天监测一次。 样品采集、保存和分析 样本的采集和保存、分析均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质监测质量保证手册》和《环境监测标准分析方法》中的有关规定进行。 评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 评价结果及分析 地表水质现状结果见下表。 表3-3：地表水水质监测结果统计表（单位:mg/L pH无量纲） 监测断面 监测结果 S1 监测因子 pH CODcr 氨氮 粪大肠菌群 石油类 硫酸盐 浓度范围 7.21~7.37 11~14 0.044~0.049 720~750 0.02~0.04 13.7~15.2 超标率 0 0 0 0 / / 最大超标倍数 / / / / / / 评价标准 6~9 20 1.0 10000 0.05 / S2 监测因子 pH CODcr 氨氮 粪大肠菌群 石油类 硫酸盐 浓度范围 7.24~7.31 11~12 0.179~0.188 780~1000 0.03~0.04 13.3~14.1 超标率 0 0 0 0 / / 最大超标倍数 / / / / / / 评价标准 6~9 20 1.0 10000 0.05 / 由表可知：该时段松木污水处理厂排水上下游两个监测断面无超标项，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境环境质量状况 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本项目委托湖南华环检测技术有限公司于2020年2月27日—2月28日，对项目拟建场地四周进行现状监测（因本项目与瑞诚包装材料项目在同一地块，噪声监测与瑞诚包装材料项目布点和监测结果采用同一份监测报告），本次评价根据环境现状监测数据来对项目所在区域声环境质量现状进行分析。 监测项目：连续等效A声级。 监测时间和频次：连续监测2天，每个测点在规定时间内昼夜各测一次。 监测方法：监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行。 监测结果见下表。 表3-4：环境噪声现状监测结果 检测位置 检测日期 Leq值[dB(A)] 评价标准[dB(A)] 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东1m 2020.2.27 45.0 41.2 65 55 厂界北1m 2020.2.27 46.0 43.2 厂界西1m 2020.2.27 52.6 44.7 70 55 厂界南1m 2020.2.27 52.2 45.1 厂界东1m 2020.2.28 44.6 40.2 65 55 厂界北1m 2020.2.28 49.0 43.9 厂界西1m 2020.2.28 55.7 46.1 70 55 厂界南1m 2020.2.28 54.9 47.2 根据环境噪声现状监测结果，项目区域北侧和东侧声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，南侧和西侧声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，项目所在区域声环境质量较好。 二、主要保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南衡阳松木经济开发区，评价范围内主要环境保护目标情况见下表。 表3-5：主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位及距厂界最近距离（m） 规模、功能 坐标（项目中心点为坐标原点） 环境功能及保护级别 X Y 大气环境 三里村 东北2660~3570m 居住，约80户 2154 2248 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 新安村 东北1900~3070m 居住，350户 2120 1399 新竹村 东南2300~2600m 居住，约34户 2276 -1107 友谊村1 东南2260~3500m 居住，约230户 2235 -1576 友谊村2 东南1900~3050m 居住，约150户 1637 -1807 塔兴村 东北1700~2430m 居住，约65户 550 1624 樟木乡 北侧1910~2810m 居住，约50户 177 2316 园区公租房 南侧690~1200m 居住，约4128户 217 -863 新竹小学 东南1150~1500m 学校，约400人 815 -1094 松木村1 西北750~3545m 居住，约195户 -1746 1189 松木村2 北侧170~1730m 居住，约64户 -190 978 松木村3 西南800~1400m 居住，约130户 -510 -937 金源安置房1 西侧265~680m 居住，约1920户 -360 -360 金源安置房2 西侧215~400m 居住，约576户 -346 170 黄沙湾街道 西南1030~3530m 居住，约200户 -1603 -1338 金源小学 西侧495~620m 学校，约300人 -584 14 湖南工商职业学院 西南500~830m 学校，约5000人 -482 -571 松木医院 西侧220~350m 医院，约500人 -307 -36 邹酒铺安置房 西侧80~200m 居住，约200户 -197 75 松木经济开发区园区管委会 西南800~980m 办公，约150人 -204 -883 水环境 湘江 E3100 渔业用水 / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 松木污水处理厂 SE3400 处理松木经开区废水 / / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 声环境 邹酒铺安置房 西侧80~200m 居住，约200户 -197 75 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量标准 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）浓度标准。具体标准详见下表。 表4-1：环境空气质量标准（μg/m3） 污染物名称 1小时平均 日平均 标准名称 SO2 500 150 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 NO2 200 80 PM10 / 150 PM2.5 / 75 CO 10 4 O3 200 / 硫酸雾 300 100 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准 地表水环境质量标准 项目纳污水体湘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见下表。 表4-2：地表水环境质量评价标准 项目标准 pH（无量纲） CODcr 粪大肠菌群 氨氮 石油类 硫酸盐 （GB3838-2002）Ⅲ类 6~9 ≦20 ≦10000 ≦1.0 ≦0.05 / 声环境质量标准 项目所在地西侧和南侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东侧和北侧执行3类标准，具体见下表。 表4-3：声环境质量评价标准 标准类别 标准值dB（A） 昼间 夜间 GB3838-2002中3类标准 65 55 GB3838-2002中4a类标准 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 大气污染物排放标准 硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。具体标准限值见下表。 表4-4：大气污染物综合排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 有组织排放速率（kg/h） 硫酸雾（有组织） 45 1.5 硫酸雾（无组织） 1.2 / 天然气燃烧尾气排放参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值执行。具体标准限值见下表。 表4-5：燃气尾气大气污染物排放限值 污染物项目 排放浓度限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 200 废水排放标准 本项目污废水经预处理后由松木污水管网排入松木污水处理厂，污水排放执行污水处理厂接管标准（未列出部分执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准），松木污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。标准详见下表。 表4-6：废水排放标准值 污染物名称 厂区废水排放标准 GB18918-2002中一级B标准 pH（无量纲） 6~9 6~9 COD ≦500 ≦60 BOD ≦300 ≦20 NH3-N ≦35 ≦15 SS ≦400 ≦20 石油类 ≦20 ≦3 噪声控制标准 厂界环境噪声排放东侧和北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，南侧和西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，具体标准值见下表。 表4-7：噪声排放标准限值 标准来源 昼间 夜间 GB12348-2008中3类标准 65 55 GB12348-2008中4类标准 70 55 固体废物 项目一般固体废物的暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目废气总量控制的污染因子为SO2、NOX申请控制总量分别为SO2 ：0.026t/a、NOX ：1.216t/a。 本项目生产性废水和生活污水为同一排口，年合计排放量约953.6t/a，废水排入松木污水处理厂的总量为CODcr：0.123t/a、氨氮：0.0095t/a。松木污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入湘江，各污染物排放浓度为COD 60mg/L，氨氮 8mg/L，废水排放总量为953.6t/a。因此，经松木污水处理厂处理后，排入外环境的水污染物总量为：COD 0.057t/a，氨氮0.008t/a。因此，建议申请水污染物总量指标为COD 0.057t/a，氨氮0.008t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

本项目的实施主要分为施工期和运营期。 施工期 拟建项目建设期间主要为工地施工，其工艺流程和产污节点见下图2： 图2 建设项目施工流程与产污环节图 由上图可以看出，施工期主要污染工序为：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、废气、施工期民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工期生活垃圾。这些污染几乎贯穿了整个施工过程，不同的污染因子在不同施工段的污染强度不同。 施工期污染物简析 废气：施工阶段，频繁使用机动车辆运输原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是CHX、CO、NOX等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 噪声:对建筑施工项目，施工期会使用各种建筑施工机械，如:卷扬机、混凝土搅拌机、振捣棒、砂轮机等将会产生机械噪声，另外土石方、建筑材料等运输车辆及装卸均会产生噪声。 废水:施工期废水主要为工地生活污水。 工程高峰时施工人员及工地管理人员约30人，施工期期间，生活用水按80 L/(人d)计，用水量为2.4m3/d,以排放系数0.8计，排放量约为1.92m3/d。 固物:施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等。高峰时期施工人员及工地管理人员约30人，工地生活垃圾按0.5Kg/（人.d）计，产生量为15kg/d。 二、运营期 项目运营期生产工艺流程图及产污节点见下图3： 图3：项目工艺流程及产污节点图 主要工艺流程说明： 纯水制备：采用砂滤→碳滤→反渗透工艺制备纯水，自来水经石英砂过滤、活性炭过滤及RO反渗透膜处理后，水质能够达到工艺水要求，作为打浆和配浆用水使用。 打浆：外购玻璃纤维棉投入打浆机，加入纯水，利用机械作用处理悬浮于水中的玻璃纤维。 配浆：经打浆后的浆液通过耐腐蚀泵打入储浆池，然后用pH=3稀硫酸（用纯水和50%的硫酸配制）来调节浆液的酸碱度，硫酸主要用于中和原料中的氧化钠、氧化钾等碱性氧化物，并能起到分散纤维的作用，配酸采用水池底部注酸方式，注酸管置于集水池底部，尽量减少硫酸雾的产生。 储浆：配浆完成后的浆液由泵打入储浆池内储存，待使用时再由泵打入高位箱，储浆过程将悬浮的玻璃渣通过离心机去除，浆液进入下一步工序，产生玻璃渣为一般工业固废。 定型：浆液由高位箱均匀流入流浆箱，然后通过长网机进行抄取定型，定型采用负压抽真空分离滤液和浆。该道工序产生的滤液进入循环水池内回用，定期将循环水池内的水抽入污水池，经过滤处理后的水回用于打浆和配浆工序。为保障产品品质，定型过滤水定期中和沉淀后排放。 烘干：定型后的板浆通过输送带送入烘干箱进行烘干处理，温度在110- 260°C，烘干箱采用天然气作为热源，加热方式为天然气燃烧在燃烧室直接加热空气，再由热空气进入烘干窑烘干产品，烘干过程会有少量未完全反应完的硫酸形成硫酸雾，以及天然气燃气尾气。 分切收卷：烘干后的隔板按照顾客要求，切割成不同尺寸的产品，收卷后即得到隔板成品。 包装入库：产品包装后送入成品仓库，包装工序会有废包装材料产生。 项目产污环节： 表5-1：项目生产中污染物产生环节 污染物 产污环节 废气 配酸过程产生的少量硫酸雾，烘干工序产生的天然气燃烧废气及少量硫酸雾。 废水 项目定型过滤水循环一段时间后定期中和沉淀处理后排放 噪声 制浆、输浆、成型、烘干、裁剪、卷曲系统的设备噪声，噪声源声级为70~85dB（A）。 固体废弃物 裁剪工序的边角料（回用）、包装工序产生的废包装材料、成型之前过滤出的玻璃渣。 污染源强分析 施工期 大气污染源强分析 本项目施工期主要产生的大气污染物为施工机械及运输设施产生的尾气；场地平整、建筑材料装卸产生的扬尘。 施工机械及运输设施产生的尾气：各类燃油动力机械（运输车辆、挖掘机、推土机等）在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输、装卸等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、THC等污染物。项目施工期短，燃油废气产生量少，且施工场地开阔，废气易扩散，对周边大气环境产生影响较小，随施工结束后消除。 场地平整、建筑材料装卸产生的扬尘：施工期由于施工机械、材料装卸过程会与场地摩擦及碰撞，会产生少量的地面扬尘，属于低矮排放源，影响范围小，时间短、排放量小，随施工结束后消除。 水污染源强分析 施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工人员生活废水：该项目建设施工期间，施工高峰时厂区施工及管理人员合计约30人，施工期期间，生活用水按80 L/(人d)计，用水量为2.4m3/d,以排放系数0.8计，排放量约为1.92m3/d。根据类比，污水中主要污染物浓度约为：CODcr：300mg/L、BOD5:180mg/L、NH3-N:25mg/L、SS:250mg/L。施工期生活污水依托园区污水管网，输送至松木污水处理厂达标处理后排入湘江。 施工废水：主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，其主要污染物为SS和石油类。根据类比，污水中主要污染物浓度约为：石油类：10～30mg/L；SS:400～500mg/L。施工过程设置简易沉淀池，经沉淀处理后排入园区污水管网。 噪声源强分析 建设项目施工期噪声源主要为各种施工机，振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。经类比吊车，确定本工程施工期的产噪设备噪声级见下表。 表5-2：主要设备噪声源强表 设备名称 声级[dB(A)] 声功率级LWA[dB(A)] 翻斗车 88.83 106.3 装载机 85.7 105.7 推土机 90 115.7 挖掘机 84 107.5 移动式空压机 80 109.5 吊车 71.5 103 振捣棒 87 101 电锯 101 111 砂轮机 86.5 104 切割机 88 96 实际施工时，多个机械会同时施工，会造成噪声的叠加，使得噪声变大，从而加大对周边环境的影响。 固体废物源强分析 项目施工期产生的固体废物包含装修固废、废包装材料、施工人员生活垃圾等。 施工人员生活垃圾：项目高峰时期施工人员及工地管理人员约30人，工地生活垃圾按0.5Kg/（人.d）计，产生量为15kg/d。生活垃圾装进垃圾桶交由环卫部门处理。 施工固废：建筑装修废料主要包括施工中砖、水泥、木材、钢材等，根据类比，产生量一般在0.01t/m2左右。本项目的建筑面积为4800m2，计算得本项目在施工期产生的建筑垃圾约为48t。建筑废料钢材、废包装材料等外售回收部门，其余建筑固废外包给环卫部门送至垃圾填埋场填埋。 二、运营期 1、水污染源强分析 ①纯水制备过程产生的浓水 项目纯水制备采用砂滤-炭滤-RO反渗透工艺，产生过程会有浓水产生，反渗透浓水与其纯水产生的比例约为5∶5，项目纯水用量为10500m3/a，则浓水产生量为10500m3/a，自来水用量为21000m3/a。类比同类型企业，浓水中主要污染因子为钙离子、镁离子等，可直接排入园区雨水管网。 项目纯水使用量为10500m3/a，其中约6000m3/a的定型滤液作为循环补充水回用到配浆工序，定期中和沉淀后外排至松木污水处理厂；类比白沙洲工业园博瑞新材料有限公司的同类产品，除定型过滤水外的水分跟随成型工序出来的中间产品进入烘干箱蒸发为水蒸汽，蒸发水量为10000m3/a。具体情况见下表。 表5-3：浓水产生及排放情况 污染源名称 污染物名称 产生情况 处理方法 污染排放情况 排放去向 浓度(mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 纯水制备浓水水 水量 (m3/a) 10500 属于清净下水，可直排雨水管网 10500 园区雨水管网进入湘江 pH 6~9 / 6~9 / 盐类 250 2.625 250 2.625 ②生产废水（定型过滤水） 项目定型过滤水循环一段时间后，该废水中的主要污染因子为SS，经物理过滤除去玻璃渣后回用于打浆配浆工序，但是企业为确保产品质量，会定期将该废水中和沉淀后外排，再换新水，计划更换频次为每年更换2次，每次更换水量约250吨，全年合计排放500t/a，类比白沙工业园博瑞新材料有限公司的情况，该废水pH约2~3，COD浓度约10~20mg/L，SS浓度约200~400mg/L，氨氮浓度＜1mg/L（白沙工业园博瑞新材料有限公司废水监测值pH为2.15，COD为11mg/L，SS为248mg/L，BOD5为9.2mg/L，石油类为0.2mg/L，氨氮为0.417mg/L，磷酸盐未检出，因此本项目废水源强核算合理）。 表5-4：项目生产废水污染物产生及排放情况表（取大值） 污染源名称 污染物名称 产生情况 处理方法 污染排放情况 排放去向 浓度(mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 生产废水 水量 (m3/a) 500 经中和沉淀后排入松木污水处理厂处理。 500 湘江 pH 2~3（无量纲） 6~9（无量纲） COD 20 0.01 20 0.01 SS 400 0.2 100 0.05 氨氮 1 0.0005 1 0.0005 ③员工办公生活污水 本项目员工不在厂内食宿，根据建设单位提供的资料以及《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），员工用水量按45L/（人·d）计，生活污水产生量按用水量的80%计，则用水量约为2.025m3/d（567m3/a），废水产生量按80%计，废水排放量约为1.62m3/d（453.6m3/a），经化粪池处理达松木污水处理厂的接管标准（未列出部分达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准）后园区污水管网排入松木污水处理厂。 根据类比调查，生活污水水质情况为：CODCr 300mg/L，SS250mg/L、氨氮25 mg/L。 表5-5：项目员工生活污水污染物产生及排放情况表 污染源名称 污染物名称 产生情况 处理方法 污染排放情况 排放去向 浓度(mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 生活污水 水量 (m3/a) 453.6 经化粪池预处理后排入松木污水处理厂处理。 453.6 湘江 COD 300 0.136 250 0.113 SS 250 0.1134 150 0.068 氨氮 25 0.0113 20 0.009 ④项目水平衡情况详见下表及下图。 表5-6：全厂给排水情况一览表 单位m3/a 工序 新鲜水量 循环水量 蒸发损耗量 排水量 纯水制备及利用 21000 4500 9000 12000 设备清洗 / / / / 生活用水 567 0 113.4 453.6 绿化用水 / / / / 总计 21567 4500 9113.4 12453.6 图4：新建项目水平衡图（单位：m3/a） 2、大气污染源强分析 项目的主要废气来源于烘干工序产生的天燃气燃烧废气及硫酸雾、配酸过程少量硫酸雾。 ①天然气燃烧废气 项目隧道式烘干箱采用天然气作为原料，利用热分对隔板毛坯进行烘干处理，年使用天然气量65万m3。天燃气的主要成分为甲烷，约占天燃气组分的85%，另外还有乙烷、丙烷等其他烃类。 废气排放参照《工业污染源产排污系数手册》“4430燃气工业锅炉”给出的排污系数，计算本项目天然气燃烧产生的污染物排放量，详见下表。 表5-7：天然气燃烧污染物排放量 位置 污染物名称 产污指标 天然气用量 污染物排放量 天然气锅炉 废气量（标立方米/万立方米-原料） 136,259.17 65万m3/a 855.7万m3/a SO2（千克/万立方米-原料） 0.02 S* 0.0260t/a NO2（千克/万立方米-原料） 18.71 1.216t/a *注：天然气总硫含量≤20mg/m3。 另外，根据同类项目，燃气锅炉烟尘产污系数为2.4 kg/104m3。因此经计算，烘干炉烟气中SO2、NOX、烟尘产生量分别为0.026t/a、1.216t/a、0.156t/a，折算浓度分别为2.93mg/m3（0.0039kg/h）、137.3mg/m3（0.181kg/h）、17.6mg/m3（0.024kg/h），通过一根排气筒排放，废气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值。 ②烘干过程中的硫酸雾 项目烘干过程中定型后的纸浆还携带少量未中和的硫酸，在烘干过程中会形成硫酸雾，类比天能集团（河南）能源科技有限公司及白沙工业园博瑞新材料有限公司的生产情况，烘干过程中残留硫酸约占硫酸使用量的0.1%，则硫酸雾的产生量为0.033t/a，与燃气尾气一起排放，排放废气量约为855.7万m3/a，浓度为1.9mg/m3（排放速率为0.005kg/h）。根据白沙工业园博瑞新材料有限公司的监测情况，烘干废气硫酸雾排放浓度约为0.54mg/m3（见附件），因此本项目烘干过程中硫酸雾的排放源强核算合理。 ③配酸过程的硫酸雾 项目在配浆时需投加pH=3（质量浓度约为0.05%）的稀硫酸与玻璃纤维棉混合后使其分散，使用浓度为50%的硫酸配酸，配酸采用水池底部注酸方式，注酸管置于集水池底部，配酸过程产生的硫酸雾参照《环境统计手册》第72页给出的无组织排放硫酸雾的计算公式及系数计算产生量，计算公式如下。 GZ---液体的蒸发量（kg/h）； --液体的分子量，取98； V---液体表面上的空气流速（m/s）（查表取0.2）； P---相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg）（查表取6.17）; F---液体蒸发面的表面积（m2）。 配浆时温度为20℃，蒸发面积为0.1m2（注酸管的管径为0.1m2），计算可得硫酸雾的产生量为0.031kg/h（项目年配酸时间约为1400分钟，则硫酸雾产生量约为0.72kg/a）。 生产过程需对隔板毛坯进行烘干处理，烘干温度在110~260℃，由于微纤维玻璃棉为高碱性无机物，会与配浆过程残留的硫酸雾中和反应，因此烘干过程无硫酸雾产生。 噪声源强分析 本项目噪声主要是制浆、输浆、成型、烘干、在线分切系统的设备正常运作时产生的机械噪声，其声级值为70~85dB(A)。其声源强度见下表。 表5-8：运营期间主要噪声源平均声级值 序号 设备名称 设备数量 声级值 dB(A) 拟采取的噪声防护措施 1 制浆系统 3 80-85 选用技术新、低噪声设备；厂房采用隔声措施，设备采用减震、降噪等措施。 2 输浆系统 2 70-75 3 成型系统 2 70-80 4 烘干系统 2 70-75 5 分切系统 3 80-85 采取上述厂房隔声、减震等降噪措施后，建设项目设备噪声削减量约在15~20dB(A)左右。 固体废物源强分析 本项目固体废物主要包括纯水制备工序产生的废过滤材料、储浆工序产生的残渣、分切收卷工序产生的废边角料、包装工序产生的废包装材料、废玻璃纤维渣及员工的生活垃圾等。 根据建设单位提供的资料，纯水制备工序产生的废过滤材料产生量约为0.63t/a，废玻璃渣产生量为20t/a，废玻璃渣与废过滤材料（属性与玻璃类似）一起，分类收集定点存放，定期外售做为建材；废边角料产生量为0.7t/a，边角料回用于生产；废包装材料产生量约为50t/a，集中收集后外售物资回收部门处置；生活垃圾的产生量根据同类企业按0.3kg/(人·d）计算，项目员工45人，则年生活垃圾产生量约为4.93t，生活垃圾根据市容部门有关管理条例，集中收集，统一由环卫部门处理。项目一般固废产排情况见下表。 表5-9：项目一般固废产排情况 序号 名称 产生环节 产生量（t/a） 处理措施 1 废过滤材料 纯水制备 0.63 由原料厂家回收 2 废玻璃渣 储浆-成型 20 外售做建材 3 废边角料 卷曲、切割 0.7 回用生产 4 废包装材料 包装 50 外售处置 5 生活垃圾 员工生活 4.93 环卫部门清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类 型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 生产废水（500m3/a） | COD SS NH3-N | 20mg/L 400mg/L 1mg/L | 0.01t/a 0.2t/a 0.0005t/a | 20mg/L 100mg/L 1mg/L | 0.01t/a 0.05t/a 0.0005t/a |
|  | 生活污水 （453.6m3/a） | COD SS NH3-N | 300mg/L 250mg/L 25mg/L | 0.136t/a 0.1134t/a 0.0113t/a | 250mg/L 150mg/L 20mg/L | 0.113t/a 0.068t/a 0.009t/a |
| 大气污染物 | 生产过程 | 配酸硫酸雾 | 0.72kg/a | 0.72kg/a |
|  |  | 烘干箱废气 | SO2 | 2.93mg/m3 | 0.026t/a | 2.93mg/m3 | 0.026t/a |
|  |  |  | NOX | 137.3mg/m3 | 1.216t/a | 137.3mg/m3 | 1.216t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 17.6mg/m3 | 0.156t/a | mg/m3 | 0.156t/a |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.9mg/m3 | 0.033t/a | 1.9mg/m3 | 0.033t/a |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 4.93t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废过滤材料 | 0.63t/a | 0 |
|  |  | 废玻璃渣 | 20t/a | 0 |
|  |  | 废边角料 | 0.7t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 50t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为、成型、烘干、卷曲、裁剪系统的设备等，噪声源声级为70~85dB（A），经隔声、减震等措施，噪声能在厂房内消解，厂界北侧和东侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和西侧和南侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的4类标准。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够可附另页） 本项目投产运营后，对周围环境可能造成的影响较轻，建设单位将按照本环境影响报告表提出的污染防治措施执行，因此本项目对周围生态环境基本无影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等，施工期生活污水产生量为1.92m3/d，依托化粪池处理后排入园区市政污水管网，经松木污水处理厂达标处理后排入湘江；冲洗废水经简单的沉淀后排入园区雨水管网系统，影响很小。 2、大气环境影响分析 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，建议对各污染源和扬尘点采取以下控制措施。 对于进场道路应适时洒水抑尘，防止道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或者围护措施，防止散装物料在运输过程洒落引起扬尘污染。 装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 施工期实施上述控制措施后，可在一定程度上减少施工阶段的大气环境影响。 3、噪声影响分析 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。由于项目所在区域土地较平整，施工阶段主要为地基和厂房结构，使用施工设备较多。主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。经类比吊车，确定本工程施工期的产噪设备噪声级见表。 表7-1：主要设备噪声源强表 设备名称 声级[dB(A)] 声功率级LWA[dB(A)] 翻斗车 88.83 106.3 装载机 85.7 105.7 推土机 90 115.7 挖掘机 84 107.5 移动式空压机 80 109.5 吊车 71.5 103 振捣棒 87 101 电锯 101 111 砂轮机 86.5 104 切割机 88 96 在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和湖南省有关建筑施工噪声管理的有关规定避免施工扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行。施工噪声经合理安排工作时间等方式，能够达到场界噪声排放标准，施工噪声对环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要包括废包装、装修施工垃圾及施工人员的生活垃圾。废包装、装修施工垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置。施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，应按照《衡阳市城市市容和环境卫生管理条例》中的规定进行处理处置，必须到衡阳市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或者承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输和堆放工程中严格执行《城市建筑垃圾管理规定》的相关要求。 施工期固体废物能得到妥善处置，对区域环境影响较小。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为员工生活污水、纯水制备过程的浓水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）本项目属于间接排放，评价等级为三级B。 生活污水 本项目共有员工45人，生活污水产生量为453.6m3/a。本项目建成后，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经园区市政污水管网排至松木污水处理厂处理。 浓水 项目纯水制备采用砂滤-碳滤-RO反渗透工艺，使用过程会有浓水产生，年产浓水约为10500m3/a，此类废水主要是含盐量较高，类比同类工程与其他废水，污染物浓度较低，不需处理即可满足达标排放要求。该部分废经园区市政雨水管网排放即可。 生产废水 本项目定型过滤水循环使用，该废水中的主要污染因子为SS，一般情况下经物理过滤除去玻璃渣后回用于打浆配浆工序，但是企业为确保产品质量，会定期将回用池内水中和沉淀后外排，再换新水，年排放量为500t/a。 松木污水处理厂位于新安村邓家台地段，采用先进的MBVS系统三级处理工艺处理废水，首期工程处理能力为1万m3/d，首期工程已建成并投入运行；目前实际处理能力为0.6万m3/d，剩余处理能力为0.4万m3/d，处理后的出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准；松木污水处理厂可接纳松木经济开发区工业区一期范围及二期范围用地内的污水，各主次干道都已敷设污水管道和雨水管道。 本项目污废水排放量较小，可以满足松木污水处理厂的进水水质要求和纳污能力，本项目位于松木污水处理厂西北面3300m处，项目污水可进入松木污水处理厂处理，措施可行。 表7-2：地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 (；饮用水取水 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场及洄游通道、天然渔场等渔业水体 (；涉水的风景名胜区 (；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (；间接排放 (；其他 ( 水温 (；径流 (；水域面积 ( 影响因子 持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 ( 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 ( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (；二级 (；三级A (；三级B ( 一级 (；二级 (；三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建 (；拟建 (；其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；既有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 (；开发量40%以下 (；开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 ( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （pH、CODcr、氨氮、粪大肠菌群、硫酸盐、石油类） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 ( 近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 (； 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制和减缓控制方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标 (；替代削减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价。主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域削减 (；依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 (；无监测 ( 手动 (；自动 (；无监测 ( 监测点位 （） （厂区总排口） 监测因子 （） （pH、CODcr、氨氮） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 2、大气环境影响分析 项目的主要废气来源于烘干工序产生的天燃气燃烧废气及硫酸雾。 （1）天然气燃烧废气 项目烘干箱采用天然气作为原料，利用热分对隔板毛坯进行烘干处理，年使用天然气量130万m3。废气排放参照《工业污染源产排污系数手册》“4430燃气工业锅炉”给出的排污系数，计算本项目天然气燃烧产生的污染物排放量。 经计算，烘干箱烟气中SO2、NOX产生量分别为0.026t/a、1.216t/a通过一根排气筒有组织排放，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值。 表7-3：本项目污染源（有组织）排放情况一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速 烟气温度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率kg/h X Y Z H D V T — — SO2 NOx 颗粒物 硫酸雾 m M Nm³/h ℃ h — G1 烘干箱排气筒 7 27 79 15 0.3 2636 110 6720 正常 0.0039 0.181 0.024 0.005 评价标准（mg/Nm3） 0.5 0.25 0.9 0.3 0.25 （2）硫酸雾 在配酸过程会有硫酸雾的产生，硫酸雾的排放量为0.72t/a，经厂内车间抽风机引出厂外无组织达标排放。 生产过程需对隔板毛坯进行烘干处理，烘干温度在110~260℃，由于微纤维玻璃棉为高碱性无机物，会与配浆过程残留的硫酸雾中和反应，因此生产过程无硫酸雾产生。 建设项目无组织废气排放见下表。 表7-4：本项目无组织废气排放一览表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 硫酸雾 G2 制浆 3 7 82 100 48 90 8 23.3 正常 0.031 预测因子的确定 根据前文分析，本项目大气污染源预测因子为硫酸雾、SO2、NOx、颗粒物。 预测结果 本项目运营期排放的各种污染物中，正常排放情况下，硫酸雾无组织的最大小时落地浓度贡献值为0.0239mg/m3，占标率为7.98%。根据《环境影响评价的技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定（第5.3.2条），本项目的大气环境影响评价工作等级为二级，因此利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN进行预测。 正常排放预测结果见下表，正常排放情况下，有组织废气SO2、NOx、颗粒物、硫酸雾最大落地浓度贡献值均满足环境空气质量标准，对周围环境影响较小。 表7-5：正常情况有组织废气排放估算结果 距离 烘干箱排气筒 SO2 NOx 颗粒物 硫酸雾 浓度（mg/m3） 占标率（%) 浓度（mg/m3） 占标率（%) 浓度（mg/m3） 占标率（%) 浓度（mg/m3） 占标率（%) 63 0.000131 0.026 0.006150 2.465 0.000817 0.091 0.000170 0.567 75 0.000124 0.025 0.005850 2.335 0.000773 0.086 0.000161 0.537 100 0.000106 0.021 0.004950 1.980 0.000658 0.073 0.000137 0.457 125 0.000089 0.018 0.004185 1.675 0.000555 0.062 0.000116 0.385 150 0.000091 0.018 0.004275 1.710 0.000568 0.063 0.000118 0.394 175 0.000091 0.018 0.004255 1.700 0.000564 0.063 0.000118 0.392 200 0.000118 0.024 0.005500 2.205 0.000733 0.082 0.000153 0.509 225 0.000129 0.026 0.006050 2.420 0.000804 0.090 0.000168 0.558 250 0.000134 0.027 0.006300 2.510 0.000832 0.093 0.000173 0.578 275 0.000136 0.027 0.006350 2.545 0.000845 0.094 0.000176 0.587 300 0.000136 0.027 0.006350 2.545 0.000845 0.094 0.000176 0.587 325 0.000135 0.027 0.006350 2.535 0.000842 0.094 0.000175 0.584 350 0.000133 0.027 0.006250 2.500 0.000829 0.092 0.000173 0.576 375 0.000130 0.026 0.006100 2.450 0.000811 0.090 0.000169 0.563 400 0.000127 0.026 0.005950 2.385 0.000789 0.088 0.000164 0.548 425 0.000123 0.025 0.005800 2.310 0.000767 0.085 0.000160 0.532 450 0.000119 0.024 0.005600 2.235 0.000742 0.083 0.000155 0.515 475 0.000115 0.023 0.005400 2.160 0.000717 0.080 0.000149 0.498 500 0.000111 0.022 0.005200 2.085 0.000692 0.077 0.000144 0.481 525 0.000107 0.022 0.005000 2.010 0.000667 0.074 0.000139 0.463 550 0.000103 0.021 0.004840 1.935 0.000642 0.072 0.000134 0.446 575 0.000099 0.020 0.004665 1.865 0.000617 0.069 0.000129 0.429 600 0.000096 0.019 0.004495 1.800 0.000596 0.066 0.000124 0.413 625 0.000092 0.019 0.004335 1.735 0.000574 0.064 0.000119 0.398 650 0.000089 0.018 0.004180 1.675 0.000555 0.062 0.000116 0.385 675 0.000086 0.017 0.004035 1.615 0.000536 0.060 0.000112 0.372 700 0.000083 0.017 0.003895 1.560 0.000518 0.058 0.000108 0.359 725 0.000080 0.016 0.003765 1.505 0.000499 0.056 0.000104 0.346 750 0.000078 0.016 0.003635 1.455 0.000483 0.054 0.000101 0.335 775 0.000075 0.015 0.003515 1.405 0.000468 0.052 0.000097 0.325 800 0.000073 0.015 0.003400 1.360 0.000452 0.050 0.000094 0.314 825 0.000070 0.014 0.003295 1.315 0.000437 0.049 0.000091 0.303 850 0.000068 0.014 0.003190 1.275 0.000424 0.047 0.000088 0.294 875 0.000066 0.013 0.003090 1.235 0.000409 0.046 0.000085 0.284 900 0.000064 0.013 0.002995 1.200 0.000396 0.044 0.000082 0.275 925 0.000062 0.013 0.002905 1.165 0.000387 0.043 0.000081 0.268 950 0.000060 0.012 0.002820 1.130 0.000374 0.042 0.000078 0.260 975 0.000059 0.012 0.002740 1.095 0.000365 0.041 0.000076 0.253 1000 0.000057 0.012 0.002665 1.065 0.000352 0.039 0.000073 0.245 1025 0.000055 0.011 0.002590 1.035 0.000343 0.038 0.000071 0.238 1050 0.000054 0.011 0.002520 1.005 0.000334 0.037 0.000069 0.232 1075 0.000052 0.011 0.002450 0.980 0.000324 0.036 0.000068 0.225 1100 0.000051 0.010 0.002385 0.955 0.000315 0.035 0.000066 0.219 1125 0.000049 0.010 0.002325 0.930 0.000308 0.034 0.000064 0.214 1150 0.000048 0.010 0.002265 0.905 0.000300 0.034 0.000063 0.208 1175 0.000047 0.010 0.002205 0.880 0.000293 0.033 0.000061 0.203 1200 0.000046 0.009 0.002150 0.860 0.000285 0.032 0.000059 0.198 1225 0.000045 0.009 0.002100 0.840 0.000279 0.031 0.000058 0.193 1250 0.000044 0.009 0.002050 0.820 0.000272 0.030 0.000057 0.189 1275 0.000043 0.009 0.002000 0.800 0.000265 0.030 0.000055 0.184 1300 0.000042 0.009 0.001955 0.780 0.000259 0.029 0.000054 0.180 1325 0.000041 0.008 0.001910 0.765 0.000253 0.028 0.000053 0.176 1350 0.000040 0.008 0.001865 0.745 0.000248 0.028 0.000052 0.172 1375 0.000039 0.008 0.001825 0.730 0.000242 0.027 0.000050 0.168 1400 0.000038 0.008 0.001785 0.715 0.000237 0.027 0.000049 0.164 1425 0.000037 0.008 0.001745 0.700 0.000232 0.026 0.000048 0.161 1450 0.000036 0.008 0.001710 0.685 0.000227 0.025 0.000047 0.157 1475 0.000036 0.007 0.001670 0.670 0.000222 0.025 0.000046 0.154 1500 0.000035 0.007 0.001640 0.655 0.000217 0.024 0.000045 0.151 1525 0.000034 0.007 0.001605 0.640 0.000213 0.024 0.000044 0.148 1550 0.000033 0.007 0.001570 0.630 0.000209 0.023 0.000043 0.145 1575 0.000033 0.007 0.001540 0.615 0.000204 0.023 0.000043 0.142 1600 0.000032 0.007 0.001510 0.605 0.000200 0.022 0.000042 0.139 1625 0.000032 0.007 0.001480 0.590 0.000197 0.022 0.000041 0.136 1650 0.000031 0.006 0.001455 0.580 0.000193 0.022 0.000040 0.134 1675 0.000030 0.006 0.001425 0.570 0.000189 0.021 0.000039 0.131 1700 0.000030 0.006 0.001400 0.560 0.000186 0.021 0.000039 0.129 1725 0.000029 0.006 0.001375 0.550 0.000182 0.020 0.000038 0.126 1750 0.000029 0.006 0.001350 0.540 0.000179 0.020 0.000037 0.124 1775 0.000028 0.006 0.001325 0.530 0.000176 0.020 0.000037 0.122 1800 0.000028 0.006 0.001300 0.520 0.000173 0.019 0.000036 0.120 1825 0.000027 0.006 0.001275 0.510 0.000169 0.019 0.000035 0.118 1850 0.000027 0.006 0.001255 0.500 0.000167 0.019 0.000035 0.116 1875 0.000026 0.005 0.001235 0.495 0.000164 0.018 0.000034 0.114 1900 0.000026 0.005 0.001215 0.485 0.000161 0.018 0.000034 0.112 1925 0.000025 0.005 0.001195 0.475 0.000158 0.018 0.000033 0.110 1950 0.000025 0.005 0.001175 0.470 0.000156 0.018 0.000032 0.108 1975 0.000025 0.005 0.001155 0.460 0.000153 0.017 0.000032 0.106 2000 0.000024 0.005 0.001135 0.455 0.000151 0.017 0.000031 0.105 2025 0.000024 0.005 0.001115 0.445 0.000148 0.017 0.000031 0.103 2050 0.000023 0.005 0.001100 0.440 0.000146 0.016 0.000030 0.101 2075 0.000023 0.005 0.001080 0.435 0.000144 0.016 0.000030 0.100 2100 0.000023 0.005 0.001065 0.425 0.000141 0.016 0.000029 0.098 2125 0.000022 0.005 0.001050 0.420 0.000139 0.016 0.000029 0.097 2150 0.000022 0.005 0.001035 0.415 0.000137 0.015 0.000029 0.095 2175 0.000022 0.005 0.001020 0.405 0.000135 0.015 0.000028 0.094 2200 0.000021 0.005 0.001000 0.400 0.000133 0.015 0.000028 0.092 2225 0.000021 0.004 0.000990 0.395 0.000131 0.015 0.000027 0.091 2250 0.000021 0.004 0.000975 0.390 0.000129 0.015 0.000027 0.090 2275 0.000020 0.004 0.000960 0.385 0.000127 0.014 0.000026 0.088 2300 0.000020 0.004 0.000945 0.380 0.000126 0.014 0.000026 0.087 2325 0.000020 0.004 0.000930 0.375 0.000124 0.014 0.000026 0.086 2350 0.000020 0.004 0.000920 0.370 0.000122 0.014 0.000025 0.085 2375 0.000019 0.004 0.000905 0.365 0.000121 0.014 0.000025 0.084 2400 0.000019 0.004 0.000895 0.360 0.000119 0.013 0.000025 0.082 2425 0.000019 0.004 0.000880 0.355 0.000117 0.013 0.000024 0.081 2450 0.000019 0.004 0.000870 0.350 0.000116 0.013 0.000024 0.080 2475 0.000018 0.004 0.000860 0.345 0.000114 0.013 0.000024 0.079 2500 0.000018 0.004 0.000845 0.340 0.000112 0.013 0.000023 0.078 表7-6：正常情况无组织废气排放估算结果 距离 制浆车间配酸无组织排放废气影响预测 硫酸雾 浓度（mg/m3） 占标率（%) 63 0.0239 7.98 75 0.0227 7.55 100 0.0181 6.02 125 0.0147 4.9 150 0.0125 4.16 175 0.0107 3.56 200 0.00925 3.08 225 0.0081 2.7 250 0.00717 2.39 275 0.0064 2.13 300 0.00576 1.92 325 0.00522 1.74 350 0.00476 1.59 375 0.00437 1.46 400 0.00402 1.34 425 0.00372 1.24 450 0.00346 1.15 475 0.00323 1.08 500 0.00302 1.01 525 0.00284 0.95 550 0.00267 0.89 575 0.00252 0.84 600 0.00238 0.79 625 0.00226 0.75 650 0.00214 0.71 675 0.00204 0.68 700 0.00194 0.65 725 0.00186 0.62 750 0.00177 0.59 775 0.0017 0.57 800 0.00163 0.54 825 0.00156 0.52 850 0.0015 0.5 875 0.00145 0.48 900 0.00141 0.47 925 0.00136 0.45 950 0.00131 0.44 975 0.00127 0.42 1000 0.00122 0.41 1025 0.00118 0.39 1050 0.00115 0.38 1075 0.00111 0.37 1100 0.00108 0.36 1125 0.00104 0.35 1150 0.00101 0.34 1175 0.000984 0.33 1200 0.000956 0.32 1225 0.00093 0.31 1250 0.000904 0.3 1275 0.00088 0.29 1300 0.000858 0.29 1325 0.000836 0.28 1350 0.000815 0.27 1375 0.000795 0.26 1400 0.000776 0.26 1425 0.000757 0.25 1450 0.000739 0.25 1475 0.000722 0.24 1500 0.000706 0.24 1525 0.00069 0.23 1550 0.000675 0.23 1575 0.000661 0.22 1600 0.000647 0.22 1625 0.000633 0.21 1650 0.00062 0.21 1675 0.000608 0.2 1700 0.000596 0.2 1725 0.000584 0.19 1750 0.000573 0.19 1775 0.000562 0.19 1800 0.000551 0.18 1825 0.000541 0.18 1850 0.000531 0.18 1875 0.000521 0.17 1900 0.000512 0.17 1925 0.000503 0.17 1950 0.000494 0.16 1975 0.000486 0.16 2000 0.000477 0.16 2025 0.000469 0.16 2050 0.000462 0.15 2075 0.000454 0.15 2100 0.000447 0.15 2125 0.00044 0.15 2150 0.000433 0.14 2175 0.000426 0.14 2200 0.000419 0.14 2225 0.000413 0.14 2250 0.000407 0.14 2275 0.000401 0.13 2300 0.000395 0.13 2325 0.000389 0.13 2350 0.000383 0.13 2375 0.000378 0.13 2400 0.000373 0.12 2425 0.000367 0.12 2450 0.000362 0.12 2475 0.000357 0.12 2500 0.000352 0.12 （4）卫生防护距离 参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT 3840-1991），卫生防护距离的计算公式如下： 式中：——标准浓度限值，mg·； L——工业企业所需卫生防护距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 项目所在区域多年平均风速为2.0m/s，计算得到本工程卫生防护距离如图5所示。 根据计算结果，本项目制浆车间卫生防护距离为50m。本项目应对环境防护距离内的用地实施规划控制，不得新建居民点、学校、医院等敏感建筑，本项目环境防护距离包络线图见附图6。项目卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感目标，不涉及环保拆迁。 图6：本项目卫生防护距离计算结果 表7-7：大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（硫酸雾） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 环评基准年 （ 2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km ( 预测因子 预测因子（ 硫酸雾、SO2、NOx） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20% ( k>-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（硫酸雾SO2、NOx） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子（/） 监测点位数（/） 无检测 ( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（0.026）t/a NOx:（1.216）t/a 硫酸雾：(有组织0.033t/a，无组织0.72kg/a) 注:“□”为勾选项，填“√” ；“（ ）”为内容填写项 3、声环境影响分析 本项目噪声主要是制浆、输浆、成型、烘干、在线分切系统的设备正常运作时产生的机械噪声，其声级值为70~85dB(A)。其声源强度见下表。 表7-8：运营期间主要噪声源平均声级值 序号 设备名称 设备数量 声级值dB(A) 拟采取的噪声防护措施 1 打浆机 3 80-85 选用技术新、低噪声设备；厂房采用隔声措施，设备采用减震、降噪等措施。 2 离心分离机 5 80-85 3 成型机 2 70-75 4 烘干箱 2 70-80 5 收卷机 2 70-75 6 裁切机 1 80-85 7 纯水设备 1 70-75 采取上述厂房隔声、减震等降噪措施后，建设项目设备噪声削减量约在15~20dB(A)左右。 评价建议采取的措施 在拟将购入的生产设备选型时应优先选购低噪声设备，从源头降低噪声； 在保证生产顺畅的前提下，尽量将高噪声设备集中布置于车间中部； 合理安排生产时间，在午休等时间尽量不安排生产作业； 加强内部管理，完善合理各项操作规程、规范，尽可能减少由于设备维护不善、工人操作不规范带来噪声提高的情况； 通过对生产设备采取减振、隔声处理后，厂界东侧和北侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准西侧和南侧能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要包括纯水制备工序产生的废过滤材料、储浆工序产生的残渣、分切收卷工序产生的废边角料、包装工序产生的废包装材料及污水处理废玻璃纤维及员工的生活垃圾等。 根据建设单位提供的资料，纯水制备工序产生的废过滤材料产生量约为0.63t/a，废玻璃渣产生量为50t/a，与废过滤材料（属性与玻璃渣一样）一起分类收集定点存放，定期外售做为建材材料；废边角料产生量为0.7t/a，边角料回用于生产；废包装材料产生量约为60t/a，集中收集后外售物资回收部门处置；生活垃圾的产生量根据同类企业按0.3kg/(人`d）计算，项目员工45人，则年生活垃圾产生量约为4.93t，生活垃圾根据市容部门有关管理条例，集中收集，统一由环卫部门处理。项目一般固废产排情况见下表。 表7-9：项目一般固废产排情况 序号 名称 产生环节 产生量（t/a） 处理措施 1 废过滤材料 纯水制备 0.63 外售做为建材材料 2 废玻璃渣 储浆-成型 50 外售做为建材材料 3 废边角料 卷曲、切割 0.7 回用生产 4 废包装材料 包装 60 外售处置 5 生活垃圾 员工生活 4.93 环卫部门清运 危险固废：项目生产过程中无危废产生。 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此，必须采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收部分资源，又减轻处置负荷，对不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 根据本项目提出的固体废物处理措施，项目所产生的固体废物处理率预计达到100%，妥善处理后对环境影响较小。 土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ946-2018）的要求，土壤环境影响评价工作等级应根据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定。按照《国民经济行业分类》的项目分类，本项目属于“30非金属矿物制品业”大类的“3061玻璃纤维及制品制造”，对照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ946-2018）附录A，本项目对应的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目建设用地类型为工业用地，建设项目所在地周边的土壤不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院和其他土壤环境敏感目标，项目土壤环境敏感程度为不敏感，所以根据土壤导则表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境影响评价工作等级应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。本项目属于玻璃纤维及制品制造，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。项目所在地不涉及集中式饮用水源准保护区及其补给径流区、分散式引用水源地、除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的环境敏感区。所以本项目的地下水敏感程度为不敏感。因此本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中风险评价内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理。风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-10：评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 环境风险潜势初判 环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-10确定环境风险潜势。 表7-11：建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中毒危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 P的分级确定 本项目所使用的天然气不暂存，主要暂存的危险物质是硫酸，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，具体见下表。 表7-12：建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量/t 临界量Qn/t 该种危险物质 Q 值 1 硫酸 2 10 0.2 项目 Q 值∑ 0.2 本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.2<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。分析结果见表7-9。 表7-13：建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 衡阳瑞祥新型材料有限公司年产3500吨AGM隔板生产线项目 建设地点 （湖南）省 （衡阳）市 （石鼓）区 （/）县 （松木经济开发区）园区 地理坐标 经度 东经112.619392 纬度 北纬26.976891 主要危险物质及分布 本项目涉及的危险物质主要为硫酸，硫酸放置于独立的硫酸房。 影响途径及危害后果 本项目厂区配酸采用水池底部注酸方式，运营期可能出现的环境风险事故为：注酸管道泄漏 风险防范措施要求 建设单位应派专人定期对厂内注酸管道进行检修，一旦发生管道泄漏，应立即停产维修，待管道运行稳定不再泄漏为止，方可恢复生产。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价是对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括认为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 《环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中指出：当Q＜1时，风险潜势为I，可开展简单分析。 3、最大可信事故 最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，的概率不为零，本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、并且发生该事故雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外居民和周围环境造成污染危害的事故。 最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着其他事故不具环境风险。根据上述潜在事故危险分析，本项目主要危险因素为硫酸泄漏引起的地表水或土壤污染事故或火灾爆炸引起的次生环境污染事故。 4、事故后果分析 （1）泄漏事故影响分析 容易引起事故的原因主要为管理不当。浓硫酸、废水等泄漏如没及时处理还可能流出厂外或渗入地下，造成地表水体、地下水体和土壤的污染。 （2）次生环境风险影响分析 本项目在事故应急救援中产生的喷淋水、消防灭火水伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染;灭火过程中可能产生大量的废灭火剂等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 事故应急救援中产生的喷淋稀释水伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染;堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 5、环境风险防范措施 本着预防为主、切实降低环境风险的原则，本报告建议建设单位按照相关要求，做好风险防范和减缓措施，主要措施有： （1）设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 （2）建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。 （3）定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 （4）配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。 （5）硫酸储存采用小桶包装，建议设置托盘。 （7）同时需对车间地面，水池和废水池池壁和底部施以“三布五油”的环氧树脂漆防腐措施。 （8）建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。 （9）定期对突发环境事件应急预案进行修编和更新。 建设单位在有效落实上述各项风险防范措施情况下，本项目的环境风险可以控制在最低范围，环境风险程度可以接受。 表7-14本项目环境影响风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 硫酸 / / / / 存在总量/t 2 / / / / 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 500人 5km范围内人口数 50000 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 100人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3( 包气带防污性能 D1□ D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100( Q＞100□ M值 M1( M2□ M3□ M4( P值 P1( P2□ P3□ P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2□ E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2□ E3( 环境风险潜势 IV+( IV□ III□ II□ I( 评价等级 一级( 二级□ 三级□ 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他□ 预测结果 / / 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 危险化学品按规范要求暂存、运输及处置 评价结论与建议 不构成重大危险源，采取本项目提出的风险防控措施后，环境风险可接受。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项 9、环境管理及环境监测 （一）环境管理 为保证环境管理措施落到实处，及时协调施工、营运过程中环保问题，建设单位该应设制自己的环保机构，配备环保管理人员，负责不同时期的环保管理，其主要职责如下： （1）贯彻执行环保法规及环境保护管理规章制度，并监督检查执行情况。 （2）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项环保措施达到设计要求。并负责检查环保设施的运行情况，根据存在的问题提出改进意见。 （3）负责污染物排放报表的填写、上报，与上级环境管理部门保持联系与沟通。 （二）环境监测 本工程的监测工作由企业委托环境监测单位进行。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），监测结果按次、月、季、年编制报表，并由环保职能部门专人管理并存档。营运期监测计划见下表。 表7-11 营运期环境监测计划 项目 建议内容 监测因子 监测地点 监测频率 监测机构 燃气尾气 SO2、NOx、颗粒物、硫酸雾 排气筒1 1次/年 建议委托有资质的环境监测站进行 无组织排放监测点 硫酸雾 上风向1个，下风向1个 1次/年 厂界噪声 Leq（昼、夜） 厂界 1年/次 废水 pH、COD、氨氮、SS、总磷、 废水总排口 1年/次 9、环保投资情况 本项目环保投资约30万元，主要用于治理废气、废水、噪声。环保设施及措施与建设项目“同时设计、同时施工、同时投入运行。”环境保护投资估算详见下表： 表7-16：建设项目污染防治措施“三同时”验收项目及环保投资一览表 序号 名称 内容 投资 （万元） 验收标准 1 水处理 生活污水化粪池 5 废水排放执行松木污水处理厂的接管标准（未列出部分执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准），由园区市政污水管网排入污水处理厂 成型过滤水循环一段时间后中和沉淀后排放 10 2 废气治理 烘干箱1根排气筒，用于排放天然气燃烧废气及烘干尾气 3.5 天然气燃烧废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染排放限值，有组织硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》表2有组织排放标准。 管道配酸产生的少量硫酸雾通过机械排风扩散 0.5 无组织硫酸雾参照《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控限值浓度 3 噪声治理 隔声、减震 4 厂界北侧和东侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，厂界西侧和南侧侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准 4 固废治理 生活垃圾和生产过程产生的废包装材料交由环卫部门处置，玻璃渣分类存放，定期外售做为建材，废边角料回用生产，废过滤材料由厂家回收处置 7 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中有关规定 合计 30 占总投资的3%

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 炉窑废气 | SO2、NOX、烟尘 | 通过排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染排放限值 |
|  |  | 硫酸雾（有组织） | 通过排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》表2有组织排放标准 |
|  | 配酸酸雾 | 硫酸雾（无组织） | 加强车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控限值浓度 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后排至松木污水处理厂 | 满足松木污水处理厂的接管标准（未列出部分达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准） |
|  | 生产废水 | pH、COD、SS | 成型过滤水循环使用，定期中和沉淀后排放 |  |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 资源化、无害化 |
|  | 生产车间 | 生产废物 | 废包装材料，外售环卫部门，废过滤材料、废玻璃渣外售做为建材，边角料回用于生产。 |  |
| 噪声 | 生产设备运行噪声经采取隔声、减振、降噪等措施后，厂界东侧与北侧噪声符合满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，西侧与南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本项目废水、废气、固体废物、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，充分利用厂区的有限空间进行有利于厂区生态的建设，通过合理布局设计，加强地面绿化与立体绿化。建议尽可能提高绿地率，则不但可以美化环境，而且可以有效地隔声、降尘与净化空气，对车间周围的局部环境将起到有效的改善。 通过一系列的生态保护措施，保证环境的清洁、文明、安静，预计项目实施后对项目地的生态环境不会产生恶化。 |

# 结论与建议

结论 （1）项目概况 衡阳瑞祥新型材料有限公司于2019年12月3日成立，经营范围包括AGM玻璃纤维隔板、电池隔板、电池新材料（以上范围不包含危险化学品）的研发、制造、销售业务，公司拟投资1000万元用于建设“年产3500吨AGM隔板生产线项目”，建成后，可形成年产3500吨AGM隔板的生产能力，项目已于2020年1月22日取得衡阳市松木经济开发区管理委员会备案表，项目代码2020-430473-38-03-001774。 （2）产业政策符合性论述 本项目的行业类别为[C3061]玻璃纤维及制品制造，不属于《产业结构调整目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中的限制类和淘汰类项目，不属于《禁止用地用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制的用地项目。 因此，本项目的建设符合国家相关的产业政策要求。 （3）规划符合性分析 项目选址位于衡阳市松木经济开发区，项目东侧紧邻107国道，南侧紧邻化工路，交通运输方便。本项目符合园区产业要求和园区规划，项目区域环境质量现状良好，采取污染治理措施后对周围环境的影响不大，不会降低区域环境质量现状，且本项目评价区域内无特殊保护的濒危动植物，厂区范围内无国家级、省市级重点文物保护单位。 因此，本项目的建设厂址选择合理可行。 （4）区域环境质量现状评价 评价区域内各监测点硫酸雾、SO2、NO2、CO、O3、PM10监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5因子超标，区域属于不达标区，区域环境空气质量一般。 根据所引用的地表水监测数据表明，该段时间内松木污水处理厂排水上下游两个监测断面各监测因子pH、CODcr、氨氮、粪大肠菌群、石油类、硫酸盐无超标项，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 声环境质量现状监测结果表明，拟建项目北侧和东侧监测点噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，西侧和南侧监测点噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 （5）达标排放评价结论 施工期环境影响结论 废水污染源分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。生活污水的产生量为2.88m3/d，依托化粪池处理后排入园区市政污水管网，影响较小。 废气污染源分析 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 固体废物排放分析 施工期固体废物主要包括废包装、装修施工垃圾及施工人员的生活垃圾。废包装、装修施工垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置。施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，按照《衡阳市城市市容和环境卫生管理条例》中的规定进行处理处置，必须到衡阳市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或者承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输和堆放工程中严格执行《城市建筑垃圾管理规定》的相关要求。 施工期固体废物能得到妥善处置，对区域环境影响较小。 噪声污染源分析 在建筑施工期间，噪声源主要为各种施工机，振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和湖南省有关建筑施工噪声管理的有关规定，单位合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行。施工噪声经合理安排工作时间等方式，能够达到场界噪声排放标准，施工噪声对环境影响较小。 运营期环境影响结论 环境空气影响分析 项目的主要废气来源于烘干工序产生的天燃气燃烧废气及硫酸雾、配酸工序的少量硫酸雾。其中天然气燃烧废气通过一根排气筒排放，排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值。硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》表2标准要求，采用大气估算软件对其最大落地浓度及占标率进行计算，经预测，项目硫酸雾对周边大气环境和敏感点影响很小。 水环境影响分析 项目运营期废水主要为本项目运营期废水主要为员工生活污水、纯水制备过程的浓水。 根据工程分析，本项目生活污水产生量为453.6m3/a，本项目建成后，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入松木污水处理厂处理，最终排入湘江；纯水制备过程产生的浓水可直接排入园区雨水管网，成型滤水循环回用于生产，为保障产品质量定期中和沉淀后排入松木污水处理厂处理。 运营期排出的污废水最终通过松木污水处理厂达标处理后排入湘江，对周围环境影响不大。 固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理，生产过程产生的废过滤材料、废玻璃渣分类存放，定期外售做为建材原料，废包装材料外售环卫部门资源回收利用，废边角料回用生产。通过采取上述措施，本项目产生的固体废物对周围环境基本无影响。 噪声环境影响分析 本项目的所有高噪声设备均设置在生产车间内，选用低噪音、高效率的生产设备，对主要噪声源设置隔声、减振、消声等措施;经分析，项目正常运营时，厂界北侧和东侧昼、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准限值排放，西侧和南侧昼、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中4类标准限值排放，因此本项目的设备运行噪声对外环境影响不大，不会降低区域声学环境功能级别。 总量控制指标 根据本项目特征和排污特点，所在区域环境现状，确定本项目污染总量控制因子为SO2、NOX、CODcr和氨氮。 本项目废气总量控制的污染因子为SO2、NOX申请控制总量分别为SO2 ：0.026t/a、NOX ：1.216t/a。 本项目生产性废水和生活污水为同一排口，年合计排放量约953.6t/a，废水排入松木污水处理厂的总量为CODcr：0.123t/a、氨氮：0.0095t/a。松木污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入湘江，各污染物排放浓度为COD 60mg/L，氨氮 8mg/L，废水排放总量为953.6t/a。因此，经松木污水处理厂处理后，排入外环境的水污染物总量为：COD 0.057t/a，氨氮0.008t/a。因此，建议申请水污染物总量指标为COD 0.057t/a，氨氮0.008t/a。 具体指标由衡阳市生态环境局松木分局核定。 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址符合城乡规划要求。项目所在区大气、水以及噪声环境质量现状良好;在优化的污染防治措施实施后，项目废水、废气和噪声可稳定达标排放，固废可得到妥善处置;根据预测结果，拟建项目排放的各种污染物对环境的影响程度和范围均较小。因此，从环保角度考虑，在切实落实本报告中各项污染防治措施的前提下，拟建项目建设是可行的。 建议 （1）本次评估结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果整改完毕后其规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报； （2）增强职工环境意识，制定环保设施操作运行规程，建立健全的各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，对工人加强安全生产教育，使其认识到“三废”排放对人身和环境的危害。加强前度管理，消除事故隐患； （3）建设单位应落实各项环境污染治理资金，保证各项环保措施的有效实施，确保“三废”污染物减量化、无害化、资源化和达标排放以及场界噪声达标； （4）严格执行本报告提出的各项措施，确保各类污染物得到有效处置。 （5）硫酸配制工序应尽量远离南侧和西侧居民区。 （6）根据要求，编制突发环境事件应急预案。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1：立项备案文件 附件2：瑞祥营业执照 附件3：租赁合同 附件4：检测报告 附件5：委托书 附表：基础信息表 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目环保目标图 附图3：项目检测布点图 附图4：项目排水去向图图 附图5：松木经济开发区规划图 附图6：大气卫生防护距离包络线 附图7：项目厂区四至图 附图8：项目厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本证书仅限瑞祥AGM隔板项目环境影响报告表使用