# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：  智能组装和表面处理生产工艺

的研究与应用项目

建设单位（盖章）：  湖南捷宏电子科技有限公司

编制日期：          二〇二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 智能组装和表面处理生产工艺的研究与应用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-430400-04-01-947533 |
| 建设单位联系人 | 周娟 | 联系方式 | 18773411972 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市白沙洲工业园区工业大道9号第一创业园第2栋厂房 |
| 地理坐标 | （112度37分56.647秒，26度49分21.195秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3990其他电子设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业82其 他电子设备制造 399 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 衡阳市白沙洲工业园区招商和发展改革区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 衡白备案【2021】05号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 73 |
| 环保投资占比（%） | 1.83 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 名称：《衡阳市白沙洲工业园区总体规划》 审批机关：湖南省人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：《衡阳市白沙洲工业园环境影响报告书》 审批机关：湖南省环境保护厅 审批文件名称及文号：湘环评【2011】151号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、本项目与白沙洲工业园区规划的符合性 规划范围：范围被南外环路分为两部分：其中南外环路以南区域南临湘江、北靠南外环路、东抵湘江、西至外环西路，面积12.67km2，南外环路以北区域为铜桥路以南、南外环路以北、蒸湘南路以东、白沙大道以西，面积1.33km2，共计14km2。 规划定位：白沙洲工业园区定位以输变电设备制造为支柱产业，以市场需求为导向配套发展汽车配件、电子（不含电路板）、机电一体化设备等技术附加值高，经济效益好的产业。将园区建设成为工业生产要素齐备、配套设施齐全、工作居住环境优美的工业经济聚集区，通过发展成为省内乃至全国重要的极具产业特色的区域性制造中心。 土地规划：工业园规划总用地面积1409公顷，按照功能分区，以网格形式划分地块，可分为工业用地、居住用地、仓储用地、市政设施用地等。各类用地详细规划见表1-1。 表1-1 规划用地平衡表 序号 用地性质 用地代号 面积 （公顷） 比例（%） 1 居住用地 R 119.61 9.79 其中 一类居住用地 R1 43.21 二类居住用地 R2 76.4 2 公共设施用地 C 39.16 3.21 其中 商业金融业用地 C2 8.38 文化娱乐用地 C3 18.3 医疗卫生用地 C5 2.81 教育科研设计用地 C6 9.67 3 工业用地 M 477.28 39.07 其中 一类工业用地 M1 338.75 二类工业用地 M2 138.53 4 仓储用地 W 116.47 9.53 5 对外交通用地 T 25 2.05 6 道路广场用地 S 163.26 13.36 其中 道路用地 S1 156.28 广场用地 S2 2.57 社会停车场 S3 4.41 7 市政公用设施用地 U 6.82 0.56 8 绿地 G 274 22.43 其中 公共绿地 G1 67.67 生产防护绿地 G2 206.33 9 城市建设用地 1221.6 100 10 滨江生态绿地 187.4 合计 规划范围总用地 1409 给水规划：根据衡阳市总体规划及工业区用水量的需要，先从南郊大道d400的市政给水管上引入给水水源，满足规划区近期用水需要，后在工业区西南角规划新建一座规模为12.5万吨/天的水厂，建成后可以满足工业区用水需要。 排水规划：园区排水体制采用雨污分流制。 依据工业区现状排水及自然地形特点，雨水按照就近排放的原则直接排到工业园区水系铜桥港及湘江。 污水规划沿湘江南路修建沿江截污干渠，污水最终排入铜桥港污水处理厂进行处理。工业废水特别是重金属工业废水和有毒物质等，必须进行预处理，达到相关标准后方可排入市政下水道。 供电规划：工业区内采用220KV高压输电网、110KV高压输电网、10KV中压输电网及380／220V低压配电网组成，220KV高压线规划向南在工业区外围绕过，220KV、110KV高压线在工业区内必须按规范预留足够的高压走廊宽度，区内中压及低压配电网均入电缆沟暗敷。 供气规划：规划气化范围为建成区范围内的居民、公建和工业用气。沿蒸湘南路接入燃气管道，在首期区域内形成管网。至2020年工业区规划范围内居民用气最高日用气量约为340万Nm3／年。规划居民燃气管网以环状和树枝状相结合的供气方式。主要布置在工业园区主次干道的西北侧。 本项目充分利用园区现有配套基础设施，生产废水经厂区废水处理设施处理后循环使用，不外排；产生的生活污水经预处理后接入衡阳市铜桥港污水处理厂集中处理、达标排放。本项目位于白沙洲工业园区内，利用工业大道9号第一创业园第2栋厂房，根据园区规划，项目所在地块为工业用地；本项目主要从事监控设备及相关配件的组装生产，属于电子设备制造产业，符合园区产业定位；因此本项目的建设符合衡阳市白沙洲工业园区的总体规划、环保规划等相关规划要求。 本项目与园区规划环评审查意见的符合性 园区规划环评审查意见与本项目相符性见表 1-2。 表 1-2 规划审查意见与本项目相符性一览表 序号 审查意见 本项目相符性 1 进一步优化规划布局，园区内各功能区相对集中；妥善处理好工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，工业区周围建设 30-50m宽的绿化带，各子功能区内的主干道两侧建设30-50m的隔离带，输变电线路两侧按《电力设施保护条例》的规定划定相应的保护区范围，做好规划控制，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。 本项目位于已建设好的厂房，项目所在地为工业用地，符合园区土地规划 2 严格执行行业、企业准入制度，园区内引进项目的选址必须符合园区总体发展规划、环保规划、主导产业定位及拟建地功能区定位要求。园区规划产业定位以输变电设备、汽车配件、电子、机电一体化设备制造等产业为主，应鼓励和优先发展低污染、技术含量高、节省资源的一、二类工业，不得引入线路板制造企业，不得在园区内进行电镀等表面处理工序，禁止引入三类工业和国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；鉴于工业园位于衡阳市城市饮用水源上游，必须严格控制水体污染，园区内禁止引进废水排放量大、水污染严重及排放废水中涉汞、铅、铬、镉、砷等一类污染物及持久性水型污染物的企业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照环评报告书提出的“工业用地准入行业类型表”做好项目的招商把关，在项目引进的前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，推行清洁生产工艺，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求；加强对现有入园企业的环境监管，对已建项目进行清理，确保符合环评批复及“三同时”管理要求。 本项目符合产业定位，不涉及电镀工序，不属于淘汰、限值类项目。严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，推行清洁生产工艺，其排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求。 3 按雨污分流制建设园区排水管网，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，按照衡阳市人民政府《关于白沙洲工业园区排污管网建设实施方案》的进度安排，实施部门联动，加快管网建设工程进度，保障工业园区污水按期顺利进入铜桥港污水处理厂集中处理；对铜桥港污水处理厂增设风险事故池，防范风险排污，园区排污干管与污水处理厂纳污干管对接前，园区企业外排废水必须自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准；干管对接后，各企业单位外排废水应处理满足污水处理厂进水水质要求后进入污水处理厂处理。 本项目雨污分流，雨水经雨水管网排放至湘江；生产废水循环使用不外排，生活污水依托园区化粪池处理后通过市政污水管网排入铜桥港污水处理厂。 4 按报告书要求做好园区内大气污染控制措施。加快园区天然气输配管道的建设，新引进企业必须使用天然气等清洁能源；对园区内现有的燃煤锅炉尽快做好清洁能源改造，降低大气污染物排放量；加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。 本项目使用电等清洁能源，不使用锅炉；本项目废气配置废气收集与处理净化装置，采用“喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒”处理设施，基本能满足要求。 5 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，推行清洁生产，减少固体废物。生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 本项目生活垃圾暂存于垃圾桶，交由环卫部门处置；危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；不合格产品等等交由专门回收单位回收再利用。 6 做好建设期的生态保护和水土保持工作。园区开发建设过程中，应注意保护好自然山体、水塘及自然景观，对区域内高大乔木和保护性树种采取就地保护或保护性移植措施；土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，园区在建设前期应制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止次生环境问题。 本项目租赁已建成的厂房，不会影响周边的生态环境 7 园区要建立环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。 本项目已拟定环境风险事故防范措施，后期会完善做好环境风险防范，加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，落实报告表提出的风险防范措施，制定突发环境事件应急预案。 由上表可知，园区已基本落实审查意见要求，不存在制约本项目建设的不利因素，本项目符合审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与“三线一单”的符合性 生态保护红线：本项目位于湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区内，项目周边无自然保护区，无饮用水源保护区，项目不在生态保护红线内。 资源利用上线：本项目营运期生产过程中消耗少量水资源和一定量的电能，工程总规模较小，资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境质量底线：本项目附近区域声环境质量良好，环境空气无超标现象，项目本身污染物产生量较小，生产过程中产生的废气经采取相应处理措施处理后可达标排放，员工生活产生的生活污水经化粪池处理后均排入铜桥港污水处理厂处理后外排湘江，生产废水经沉淀池处理回用于生产不外排。本项目污染物经处理后排放对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。 环境准入负面清单：本项目位于湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区内，该项目属于电子设备制造，符合园区产业规划定位，不在环境准入负面清单之内。 本项目与产业政策的符合性 根据国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》、国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》没有对本项目的工艺和设备作出淘汰和限制的规定。可以认为本项目建设符合国家的产业政策要求。 本项目与印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气【2019】53号）的符合性 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工 艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 项目主要从事监控设备及配套零件的加工、组装生产，涉及有喷涂工艺。本项目使用油墨、油漆、稀释剂，少量存储在仓库，储存时密封；生产过程产生的主要有机废气为喷涂废气。项目喷涂工序设置在密闭专用车间，该有机废气经收集后引至喷淋塔+活性炭吸附装置处理后高空达标排放对周围环境影响不大。因此项目是符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》文件要求的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容 项目总投资4000万元，租赁衡阳白沙洲电子信息创业园有限公司的白沙洲工业园区工业大道9号第一创业园第2栋厂房，厂房共三层，项目占地面积约4000平方米，建筑面积9477平方米。主要从事监控设备及其配套零部件的加工、组装生产，主要建设3条电子产品外壳喷涂印刷生产线、6条PCBA模块组装生产线和4条监控设备整机组装生产线，共添置主要生产设备20余套。 表 2-1 项目工程内容及产品方案 序号 内容 规模 备注 1 总投资 1000万元 — 2 工程规模 占地面积 4000m2 — 建筑面积 9477m2 — 3 主要产品 IPC PCBA模组 1000万片/年 现成元器件与PCB板组装，一部分用于监控设备整机，一部分作为半成品外售 NVR PCBA模组 20万片/年 现成元器件与PCB板组装，一部分用于监控设备整机，一部分作为半成品外售 喷涂电子产品外壳 600万件/年 电子产品外壳（现成半成品）进行喷涂或者印刷处理，一部分用于监控设备整机，一部分作为半成品外售 监控设备整机 150万台/年 模块与外壳组装，包装成成品 4 主体工程 整2栋厂房 第1层 主要为SMT贴片和焊接线、接待室、设备间以及废水处理循环池等 第2层 主要为组装和产品测试线、办公室、仓库等 第3层 主要为喷涂、丝印线及配套的 油漆、油墨仓库 第4层 主要为各项废气处理设施以及危废暂存间 5 辅助工程 给水系统 依托园区已有市政供水系统 排水系统 生活污水依托园区化粪池预处理后经市政污水管网进入铜桥港污水处理厂进行处理，达标后排入湘江；生产废水均循环使用，不外排 供电系统 依托园区已有市政供电系统 6 环保工程 废水处理 生活污水 依托园区化粪池预处理后排入铜桥港污水处理厂进行处理 喷淋塔废水 在一楼接待室后建设一座废水循环池，有效容积为10m3，循环使用，定期补充，定期沉淀捞渣。 冷却水 项目真空镀膜工序中，设置一座冷却塔，冷却水不添加任何药剂，循环使用，冷却水定期补充，不外排。 废气处理 喷涂、固化有机废气 项目共设置6套设置集气装置收集废气后经喷淋塔+活性炭装置进行处理后由排气筒（20m）高空排放 噪声处理 定期对各种机械设备进行维护与保养 固废处理 一般固废 厂房内设置固废临时堆放场所，位于顶层西南侧楼梯旁 危险废物 暂存于危废暂存间，位于顶层西南侧，定期交由有资质的单位处置 生活垃圾 暂存于垃圾桶，交由环卫部门统一处置 主要原辅材料及消耗量 表2-2：主要原辅料消耗一览表 序号 原料名称 规格 最大储存量 年用量 储存地点 1 阻容元器件 / 5000万只 1亿只 1楼仓库 2 IC类元器件 / 30万片 3000万片 1楼仓库 3 PCB板 / 50万片 120万片 1楼仓库 4 无铅焊锡 / 250kg 0.9t 1楼仓库 5 UV 底面漆 20kg/桶 200kg 2t 3楼仓库 6 开油水 20kg/桶 200kg 0.8t 3楼仓库 7 油墨 1kg/桶 30kg 0.05t 3楼仓库 8 油墨 稀释剂 1kg/桶 30kg 0.05t 3楼仓库 9 松香 25kg/桶 50kg 0.05t 1楼仓库 10 不锈钢、铝丝、铜板 / 60kg 60kg 3楼仓库 11 电子产品外壳 / 2万个 600万个 3楼仓库 12 钨丝 / 15kg 15kg 3楼仓库 13 挂具 / 30kg 30kg 3楼仓库 原辅材料理化性质： 无铅焊锡：在无铅锡膏在成分中，主要是由锡/银/铜三部分组成，由银和铜来代替原来的铅的成分。为浅灰色圆润膏状态，颗粒直径在25-45微米之间，内涵一定溶剂，常温下不易挥发，不易爆，化学性质稳定；对眼睛，黏膜，上呼吸道有刺激性作用；应避免阳光直 射或高温，避免接触水汽或酸。锡膏在回流焊机内高温加热，内溶剂挥发，锡、铜、银合金融化在电路板上，将电子元件焊接在电路板上。 松香：助焊剂，与锡膏混合使用，松香的作用是析出焊锡中的氧化物，保护焊锡不被氧化，增加焊锡的流动性。松香的主要成分为树脂酸，占90%左右，分子式为C19H29COOH，分子量302.46。树脂酸是最有代表性的松香酸，属不饱和酸，含有共轭双键，强烈吸收紫外线，在空气中能自动氧化或诱导后氧化。松香外观为淡黄色至淡棕色，有玻璃状光泽，带松节油气味，密度1.060~1.085g/cm3。熔点110～135℃，软化点（环球法）72～76℃，沸点约300℃（0.67kPa）。玻璃化温度Tg 30～38℃。折射率1.5453。闪点（开杯）216℃。燃点约480~500℃。在空气中易氧化，色泽变深。能溶于乙醇、乙醚、丙酮、甲苯、二硫化碳、二氯乙烷、松节油、石油醚、汽油、油类和碱溶液。在汽油中溶解度降低。不溶于 冷水，微溶于热水。松香具有增黏’、乳化、软化、防潮、防腐、绝缘等优良性能，不 足之处是在溶剂中结晶倾向大。在焊接后松香会以及其微小的结晶的形式附在电路板上，不会挥发。由于用量很少，并不会影响电路板的使用。 UV底面漆（紫外光固化涂料）：紫外线光固化涂料，也称光引发涂料，光固化涂料。紫外线光(UV)固化是利用光引发剂的感光性，而光的吸收本质是光的能量转移到吸光物质，使吸光物质分子由低能量状态转化到高能量的状态，光引发剂被引发，产生游离子基或离子，这些游离基或离子(活跃成分)与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反应，形成单体基因，引发树脂反应，瞬间固化成膜，是当前最环保的油漆。主要成分光固化树脂（67%）、引发剂（3%）、乙酸丁酯（30%）。 开油水：挥发性极强易燃易爆有毒，是危险品，主要成分为乙酸正丁酯15%，乙酸乙酯15%，正丁醇10%，乙醇10%，丙酮10%，苯20%，二甲苯20%。 油墨：其主要成分及含量为树脂50%，颜料25%，溶剂15%，添加剂10%。 油墨稀释剂：微黄或透明液体，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。主要成分为异佛尔酮、戊二酸二甲酯、乙二酸二甲酯、丁二酸二甲酯等，全部挥发。 主要设备 表2-3：项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 使用工序 备注 1 SMT贴片线 6条 贴片 / 2 波峰焊机 6台 波峰焊 / 3 成品组装线 4条 成品组装 / 4 产品测线 4条 产品检测 / 5 丝印印刷线 2条 印刷、烘烤 / 6 一涂一烤喷涂线 1条 喷涂、烘烤、固化 静电除尘机+往复机喷柜+流平电烘道+UV固化炉 7 二涂二烤喷涂线 1条 喷涂、烘烤、固化 静电除尘机+2个往复机喷柜+2条流平电烘道+UV固化炉 8 三涂三烤喷涂线 1条 喷涂、烘烤、固化 静电除尘机+3个往复机喷柜+3个流平电烘道+UV固化炉 9 真空镀膜机 2套 真空镀膜 / 10 废气处理 设施 6套 废气处理 6个水喷淋+活性炭吸附装置+20m排气筒 能源水耗情况 表2-4 能源消耗预计一览表 能源项目 单位 项目总年消耗量 来源 水 t/a 2645.55 自来水，市政管网 电 kW•h/a 300万 当地电网 工作制度及劳动定员 定员300人，1班制，工作8小时/每天，每年工作261天，厂区内不提供食宿。 公用工程 （1）储运系统 项目原辅材料均为外购，主要采用箱装。物料（包括产品）的输入与输出，主要采用货车。 （2）给水系统 项目用水全部由依托园区市政自来水厂供给。 （3）排水系统 喷淋废水：本项目废气处理设有6个水喷淋处理设施，配备1个循环水池，利用水喷淋去除漆雾。循环水池有效容积约10m3，废水经沉淀处理后循环使用，定期添加新鲜水，以补充漆渣打捞及蒸发带走的少量水分。循环水经一段时间的使用后，将漆渣打捞出来，渣水分离后，重新回用。蒸发损失率取10%，每月清理一次，则预计年补充量为12t/a(0.046t/d)。打捞的漆渣属于危废，必须收集暂存，暂存设施应做好防渗防漏措施，并委托有相应危险废物经营资质单位收集处置。 冷却废水：项目真空镀膜工序中，需要用到冷却水，冷却水不添加任何药剂，循环使用，项目设置一座冷却塔，有效容积约为1m3，蒸发损失率取10%，年运行261天，则预计年补充量约26.1t/a（0.1t/d），冷却水定期补充，不外排。 生活污水：项目定员300人，不提供食宿，年生产261天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，员工生活用水量按50L/人·d 算，则项目员工生活用水量为3915m3 /a（15m3 /d），排水系数取0.8，项目生活污水排放量为3132m3 /a（12m3 /d），依托园区化粪池预处理后汇入衡阳市铜桥港污水处理厂处理后排入湘江。 图2-1 项目水平衡图（t/d） （4）消防系统 建筑设置火灾报警探测器，遇火灾则自动报警，并经消防控制中心自动启动消防泵、喷淋泵。根据消防要求，在每一层配有消防箱，并配备灭火筒和消防用具（消防帆布带、水枪等）。 项目平面布置 厂房共3层，大门入口位于西侧，中间空地为停车场。厂房第1层大门两侧为保安室、电梯间、杂物间、楼梯间；中部自西向东为接待室，废水处理循环池、一体化废水处理设施；南北两侧及东部中间为6条SMT贴片、焊接生产线；最东侧为办公室、茶水间、洗手间等。第2层中部为仓库与打包区，北侧为办公区和检测区，南侧为仓库，组装区等，最东侧为办公室、茶水间，洗手间等。第3层南北两侧及中部为仓库、喷涂生产线、丝印印刷线等，最东侧为办公室、茶水间，洗手间等。天台搭有遮雨棚，分布着8套废气处理设施及一个危废暂存间。 项目生产车间分区合理，员工生产活动方便，布置简单合理，车间空间能够尽量合理利用；综上所述，厂区平面布置较合理，平面布置图见附图2。 环保投资估算 环保投资具体内容见表5。 表5 环保投资内容 污染类型 污染源 污染物名称 防治措施 预计投资（万元） 废气 喷涂、固化废气 VOCs 6套活性炭吸附装置+20m排气筒 60 废水 喷淋废水 氨氮、SS、CODcr 沉淀池 5 噪声 设备 噪声 选用低噪声设备、定期进行检修、加强管理 2 固体废物 废气处理 漆渣 暂存于危废暂存间、后交由有资质单位处置 5 生产过程 废原料桶 废气处理 废活性炭 办公 生活垃圾 暂存于垃圾桶内，交由环卫部门处置 1 合计 73 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述(图标): （1）项目监控设备PCBA模组及整机产品生产工艺流程：（S-固废、G-废气、N-噪声、W-废水） 图2-2项目监控设备PCBA模组及整机产品生产工艺流程图 主要工艺说明： 主要产品工序说明： 刷锡膏：该工序在锡膏印刷机上进行，将电路板放在印刷机上，上面覆盖外购的钢网，开启设备，锡膏均匀的刷在钢网上，并由掩膜图形注入网孔，当钢网脱开铝基板时，焊锡膏就以掩膜图形的形状印在铝基板上，完成锡膏印刷。钢网循环利用。刷锡膏在常温下作业，不需要加热，该工序无污染物产生。 贴片：通过贴片机将电子元器件粘贴到PCB板上，该工序无污染物产生。 波峰焊：使用波峰焊机对插装好电子元器件的电路板进行焊接，使预先装有电子元器件的电路板通过焊料波峰，实现电子元器件焊端或引脚与线路板的焊接。波峰焊机采用锡条、助焊剂，电加热温度控制在260℃，助焊剂在焊接过程中全部挥发，该工序有焊接废气产生，主要污染物为焊接烟尘、有机废气。 自动测试、半自动测试：对焊接好的模组进行检测，该工序会有不合格产品产生，不合格的测试修复，不能修复的为废品。 PCBA模组成品：通过测试的模组即为合格的成品，可以包装后外售，或者 PCBA模组包装、出货：将生产的PCBA模组进行包装，出货。 整机组装：将通过测试的模组与喷涂好的监控设备外壳一起组装成整机。 整机包装、出货：将组装好的监控设备整机进行包装、出货。 （2）电子外壳喷涂印刷生产工艺流程：（S-固废、G-废气、N-噪声、W-废水） 图2-3电子外壳喷涂印刷生产工艺流程图 工艺流程说明 ： 喷涂生产线由静电除尘机、皮带传输机、自动喷涂机、流平烘干隧道和UV固化炉组成。塑料件经静电除尘机去除表面灰尘，然后进入自动喷涂生产线，经自动喷涂机喷涂后，进入流平烘干隧道内进行流平烘干，最后经 UV固化进行光固化处理。该过程会产生一定量的粉尘、有机废气。 喷涂、流平烘干、UV固化废气处理说明：采用自动生产线，喷涂机、流平烘干隧道和UV干燥机内均设施废气收集系统，且工作时各单元进出口处保持负压。废气经“水喷淋+活性炭吸附”处理后引高排放。 底漆和面漆喷漆作业时间均为1h/d。固化平均时间约为4h/d。项目喷涂底漆和面漆使用单一的UV漆，喷枪无需清洗。 真空镀膜 ：真空镀膜是把待镀膜的工件置于高真空室内，通过加热使蒸发材料气化，以原子、分子或原子团离开溶体表面，凝聚在具有一定温度的基片或工件表面，并冷凝成薄膜的过程。本项目蒸发材料选用不锈钢、铜板及铝丝，在利用钨丝加热的架子上人工挂好不锈钢、铜板及铝丝，把塑料件固定在架子上，送入到密闭的真空箱内，在密封的真空箱中用通电的钨丝加热（加热到 1400℃以上）蒸发材料产生蒸汽，塑料件以 400~600m/min 的速度通过蒸发区域，蒸汽沉降到塑料件上形成膜，实现均匀镀膜。该工艺对真空要求很高，真空镀膜机使用冷却水降温，冷却水循环使用不排放，依照损耗情况添加。镀膜过程中无蒸汽外泄。钨丝、挂具经长期使用后需要定期更换，会产生废钨丝、废挂具。待镀件前期已经去除粉尘，镀膜抽真空时几乎没有粉尘产生。 图2-3真空镀膜示意图 二次喷漆、流平和固化：塑料件经真空镀膜后需再进行一次喷面漆、流平和固化。 印刷、烘烤：项目使用印刷设备在塑料工件表面印刷上产品所需要的图案或文字，然后经（电）隧道炉进行烘烤，温度控制在80℃左右。印刷机定期用抹布沾清水进行擦拭清洁，无需清洗，无清洗废水产生。此生产过程产生的主要污染物为有机废气和噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目租赁衡阳白沙洲电子信息创业园有限公司的空置厂房，现场勘踏，所租赁厂房内无与本项目相关的其他设施，厂房内的地面均硬化处理。无历史遗留环境问题。 据调查，本项目区域污染源主要有湖南华菱汽车有限公司、一豆食品、雁能公司、中钢重机公司、亚新科公司阳合力工业车辆有限公司等20余家企业，现已建成投产企业以机械类、电子为主，污染物以气型污染为主，废气污染源主要为锅炉废气、粉尘及油漆废气，污染相对较轻，废气经处理达标后对环境影响小。 表2-5 区域污染源调查一览表 序号 污染源名称 生产产品 污染物 1 园区安置小区 / 生活污水 2 湖南华菱汽车有限公司 汽车零部件 喷涂废气、汽车尾气、噪声、废水、固废 3 富士康厂区（鸿富锦） 生产手机模具 噪声、生活污水、废渣 4 一豆食品 / 噪声、废水 5 合力工业车辆有限公司 叉车 喷涂废气、汽车尾气、噪声、废水 6 亚新科 喷油泵 粉尘、废气、噪声、废水 7 湘运驾校 / 汽车尾气、噪声、废水 8 衡阳中钢衡重设备有限公司 轧机、辊机 喷涂废气、汽车尾气、噪声、废水 9 衡阳锅炉厂 锅炉 粉尘、废气、噪声、废水 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状调查与评价 （1）达标区域判定 根据衡阳市衡阳市生态环境局发布的关于2020年12月及1-12月全市环境质量状况的通报可知，截止到2020年12月，本项目所在白沙洲工业园区域环境空气质量优良天数为314天，优良天数比例为90.8%；白沙洲工业园二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区，环境空气污染物浓度监测结果详见下图3-1。 表3-1 2020 年度衡阳市城区环境空气质量主要指标 单位：μg/m3 点位 考核区域 污染物 年评价 指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 市委党校 白沙洲工业园/ 雁峰区 二氧化硫 年平均质量浓度 11μg/m3 60μg/m3 18.3% 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 20μg/m3 40μg/m3 50.0% 达标 PM10 年平均质量浓度 52μg/m3 70μg/m3 74.3% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34μg/m3 35μg/m3 97.1% 达标 一氧化碳 年平均质量浓度 1.4mg/m3 4mg/m3 35.0% 达标 臭氧 年平均质量浓度 139μg/m3 160μg/m3 86.9% 达标 注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），CO取城市日均值百分之95位数，O3取城市日最大8小时平均之百分之90位数。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目生活污水经园区化粪池处理后经市政污水管网进入铜桥港污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入湘江。本项目地表水的评价范围为铜桥港污水处理厂上游500m至下游4500m湘江河段。本次地表水质量现状评价引用《湖南壳牌能源有限公司衡阳白沙洲加油站项目》监测数据进行评价，湖南壳牌能源有限公司衡阳白沙洲加油站位于本项目东北侧约1000m处，其监测点位位于本项目评价范围内。监测时间为2020年7月06~08日，连续3天采样。本项目地表水环境质量监测数据统计结果见表3-4。 表3-4地表水环境质量监测数据统计结果 单位：mg/L（pH值及注明除外） 监测断面 监测因子 数值 超标率 最大超标倍数 标准值 铜桥港污水处理厂入湘江口上游500m pH值 7.12~7.15 0 0 6~9（无量纲） 化学需氧量 12 0 0 20 mg/L 五日生化需氧量 3.2~3.3 0 0 4 mg/L 悬浮物 5~12 — — —mg/L 氨氮 0.228~0.256 0 0 1.0 mg/L 总磷 0.09 0 0 0.2mg/L 石油类 ND 0 0 0.05 mg/L 粪大肠菌群数（MPN/L） 2.2×103~3.2×103 0 0 10000MPN/L 铜桥港污水处理厂入湘江口下游1000m pH值 7.14~7.17 0 0 6~9（无量纲） 化学需氧量 18 0 0 20 mg/L 五日生化需氧量 3.6~3.8 0 0 4 mg/L 悬浮物 12~16 — — —mg/L 氨氮 0.252~0.367 0 0 1.0 mg/L 总磷 0.16 0 0 0.2mg/L 石油类 0.01 0 0 0.05 mg/L 粪大肠菌群数（MPN/L） 2.4×103~3.6×103 0 0 10000MPN/L 由监测结果可知：评价区域地表水未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 ，现阶段湘江评价河段水质满足地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状调查与评价 2021年04月20日，委托湖南中雁环保科技有限公司对本项目厂界四周进行了声环境质量监测。监测项目为等效连续A声级，监测时间为一天，昼间和夜间各监测一次，监测结果见表3-5。 表3-5 项目建址地环境噪声监测结果统计表单位：dB(A) 监测点位 等效连续A声级 评价标准（GB3096-2008） 2021.04.20 昼间 夜间 标准 昼间 夜间 本项目所在地东厂界1# 62.0 51.9 3类 65 55 本项目所在地南厂界2# 60.3 50.8 3类 65 55 本项目所在地西厂界3# 58.4 49.4 3类 65 55 本项目所在地北厂界4# 59.6 49.8 3类 65 55 监测结果表明：项目所在地厂界四周的昼间、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，本项目周围1km无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，本项目主要环境保护目标为项目周边住户，保护内容和目标详见表3-6。敏感目标分布见附图5。 表3-6 项目主要环境保护目标 类别 环境保护目标 方位 与项目边界最近距离（m） 规模（人） 保护级别 大气环境 窑厂居民点 WS 580 约100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求 声环境 项目厂界四周50m范围内无敏感目标 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 地下水 项目厂界500m范围内无无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准 生态环境 本项目租赁原有厂房，不新增用地 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：运营期本项目产生的VOCs有组织排放参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表2中标准限值；VOCs无组织排放参照执行参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表5无组织监控点挥发性有机物排放限值（厂界），锡及其化合物参照参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表3-7 污染物排放标准 排放方式 产生工序 污染因子 污染物排放限值 标准来源 最高允许排放浓度 排气筒高度 最高允许排放速率 有组织 喷涂、固化工序 VOCs 50mg/m3 20m 3.4kg/h 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2020）中表1 中“表面涂装”标准 无组织 VOCs （以非甲烷总烃为表征） 4.0mg/m3 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2020）表2无组织监控点挥发性有机物排放限值（厂界） 锡及其化合物 0.24mg/m3 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放限值 （2）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 表3-8 废水排放标准 项 目 CODcr BOD5 NH3-N SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 — 400 （3）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-9 噪声排放标准 单位：dB（A） 污染物名称 监控点 标准值 标准来源 昼间 夜间 3类 3类 噪声 厂界 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) （4）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单(公告2013年第36号)的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 实施污染物总量控制，应满足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 根据国务院和国家生态环境部要求，结合本项目情况： 本项目生活污水经园区化粪池处理后排入衡阳市铜桥港污水处理厂。本项目废水总量控制指标为CODcr0.157t/a、氨氮0.0157t/a，建议纳入衡阳市铜桥港污水处理厂总量指标中，不另外申请总量。 项目废气申请的总量控制因子为有组织VOCs，建议总量控制指标为0.4122t/a，建设单位应向衡阳市生态环境局申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境影响分析 本项目租用现有厂房进行生产，建筑物已建成，没有土建施工，只需设备安装。因此建设过程主要影响是各种噪声。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产生源强 废气产生环节 ①波峰焊工序废气 本项目原料锡膏在焊接过程中会产生少量的废气，其主要污染物为VOCs、锡及其化合物，该工序每年运行261天，每天运行时间以6h计，年运行约1566h。无铅焊锡的年用量为0.9t/a，根据企业提供的数据资料：本项目使用无铅锡膏0.9t/a，根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》以及同行业类比，预计颗粒物（锡及其化合物）产生量约为0.3638g/kg-原料，VOCs产生量约为27.61g/kg-原料，则锡及其化合物产生量为3.27×10-4t/a,排放速率为2.09×10-4kg/h，则VOCs产生量为0.025t/a,排放速率为0.016kg/h。 ②除尘粉尘 本项目利用静电除尘机去除塑料件表面灰尘，塑料件表面本身比较干净，该过程粉尘产生量极微小，且除尘间相对密闭并设有集气设施，产生的微量粉尘经收集后并入烘干、固化废气处理设施内处理达标后于厂房楼顶高空排放，可做到达标排放，环评不做定量分析。 ③喷漆、固化工序废气 项目设有3条自动UV漆喷涂线（一涂一烤喷涂线、二涂二烤喷涂线、三涂三烤喷涂线各一条）喷涂线每年运行261天，每天运行时间以4h计，年运行约1044h。使用的UV油漆中涉及的有机溶剂主要为乙酸丁酯（30%），开油水中涉及的有机溶剂100%，喷漆后有机溶剂可视为全部挥发。 根据建设方提供的资料，项目所用油漆、稀释剂中VOCs的含量见表4-1。 表4-1涂料中VOCs含量分析表（单位t/a） 序号 名称 年用量 VOCs含量 1 底/面漆 2t/a 0.6t/a(30%) 2 开油水 0.8t/a 0.8t/a(100%) 合计 2.8t/a 1.4t/a 喷漆采用压缩空气喷涂，涂料中固体份的附着率为70%~80%，本评价以保守70%计算，即有30%的漆雾产生，另外70%涂料中固体份粘附在塑件表面。项目油漆中的固体份为70%，项目所用涂料中的固体份总量为1.4t，即漆雾的产生量约0.42t/a。喷漆过程主要在全密闭式喷漆房中进行，喷漆房内设置有喷淋塔，漆雾捕集率达98%，极少部分落在地面及墙上。喷漆工作时，四射的油漆冲向水面，与水充分混合后再经过后室的气水分离器，使漆在液膜、气泡上附着，或以粒子为核心，产生露滴凝集，增加漆粒的重力、惯性力、离心力使其落入水箱，水箱中漆粒通过打捞作废渣处理。 本项目自动喷漆生产线相对密闭，且整条线均设置在密闭间内，VOCs产生源设置在封闭空间中，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压。收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速不小于0.5m/s）。因此，具有良好的集气效果，自动喷漆生产线整体集气效率以98%计。项目喷涂固化工序共设置6套“水喷淋+活性炭吸附”处理装置，活性炭吸附处理效率按70%计，处理后引高排放，排放高度约20m（DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006），每台废气处理设备配置风机风量为5000m3/h。 该工序有组织排放的有机废气VOCs总产生量为1.372t/a，即每台喷漆机产生的VOCs产生量为0.229t/a，产生速率为0.219kg/h，产生浓度为43.8mg/m3；各排气筒VOCs排放量为0.0687t/a，排放速率为0.066kg/h，排放浓度为13.2mg/m3。无组织排放的有机废气量为0.028t/a，排放速率为0.027kg/h。 ④印刷废气 项目印刷工序由于油墨、稀释剂挥发会产生挥发性有机废气，其主要污染因子为VOCs。该工序每年运行261天，每天运行时间以4h计，年运行约1044h。项目所使用油墨量为0.05t/a，其主要成分及含量为树脂50%，颜料25%，溶剂15%，添加剂10%，油墨稀释剂用量为0.05t/a，主要成分为异佛尔酮、戊二酸二甲酯、乙二酸二甲酯、丁二酸二甲酯等，全部挥发。 按有机溶剂全部挥发计算，则有机废气产生量为0.0575t/a，即无组织排放的有机废气量为0.0575t/a，排放速率为0.055kg/h。 本项目正产工况下有组织废气产生及排放情况一览表见表4-1，无组织废气排放源强见表4-2。 表4-1有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 喷涂、固化工序（DA001-DA006） 排放标准 排放 方式 达标情况 废气量（m3/h） 5000（30000） VOCs 产生量（t/a） 0.229（1.372） / 20m排气筒，内径0.3m / 产生速率(kg/h) 0.219 / / 产生浓度（mg/m3） 43.8 / / 处理措施 6套水喷淋+活性炭吸附装置 / / VOCs 排放量（t/a） 0.0687（0.4122） / / 排放速率(kg/h) 0.066 50 达标 排放浓度（mg/m3） 13.2 3.4 达标 表4-2无组织废气产生及排放情况一览表 产生位置 污染物 产生量（t/a） 产生速率(kg/h) 排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 焊接工序 VOCs 0.025 0.016 0.025 0.016 锡及其 化合物 3.27×10-4 2.09×10-4 3.27×10-4 2.09×10-4 喷涂、固化 工序 VOCs 0.028 0.027 0.028 0.027 印刷工序 VOCs 0.0575 0.055 0.0575 0.055 1.2废气治理设施 本项目废气治理设施基本情况见表4-3 表4-3废气排放口治理设施基本情况表 序号 产生工序 处理设施 排气筒编号 1 喷涂、固化工序1 水喷淋+活性炭吸附装置+20m排气筒 DA001 2 喷涂、固化工序2 水喷淋+活性炭吸附装置+20m排气筒 DA002 3 喷涂、固化工序3 水喷淋+活性炭吸附装置+20m排气筒 DA003 4 喷涂、固化工序4 水喷淋+活性炭吸附装置+20m排气筒 DA004 5 喷涂、固化工序5 水喷淋+活性炭吸附装置+20m排气筒 DA005 6 喷涂、固化工序6 水喷淋+活性炭吸附装置+20m排气筒 DA006 项目各个工序产生的废气经上表所述的废气处理设施进行处置，属于《排污许可申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中废气污染防治可行技术。 1.3废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-4 表4-4废气排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理 坐标 排气筒高度(m) 排气筒出口内径(m) 排气温度(℃) 排放口类型 经度 纬度 1 DA001 喷涂、固化废气排放口1# VOCs 112.63235629 26.82265878 20 0.3 25 一般排放口 2 DA002 喷涂、固化废气排放口2# VOCs 112.63242602 26.82272851 20 0.3 25 一般排放口 3 DA003 喷涂、固化废气排放口3# VOCs 112.63251185 26.82272315 20 0.3 25 一般排放口 4 DA004 喷涂、固化废气排放口4# VOCs 112.63271034 26.82259172 20 0.3 25 一般排放口 5 DA005 喷涂、固化废气排放口5# VOCs 112.63268352 26.82239860 20 0.3 25 一般排放口 6 DA006 喷涂、固化废气排放口6# VOCs 112.63247430 26.82240129 20 0.3 25 一般排放口 1.4非正常排放调查 本项目的非正常排放情况主要考虑废气处理装置运转不正常造成的非正常排放，主要表现为环保设备故障，处理效率达不到应有处理效率时的污染物排放情况。项目废气非正常排放调查见表4-5。 表 4-5项目废气非正常排放参数表 非正常排 放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率（kg/h) 单次持续时间（h） 年发生频次（次） DA001 活性炭吸附装置故障 VOCs 0.110 0.1 1 DA002 活性炭吸附装置故障 VOCs 0.110 0.1 1 DA003 活性炭吸附装置故障 VOCs 0.110 0.1 1 DA004 活性炭吸附装置故障 VOCs 0.110 0.1 1 DA005 活性炭吸附装置故障 VOCs 0.110 0.1 1 DA006 活性炭吸附装置故障 VOCs 0.110 0.1 1 项目废气非正常工况主要发生在活性炭吸附装置吸附接近饱和时，项目废气治理效率下降，本环评以“项目废气治理效率”仅为一半的状态下，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等”的情况下进行估算。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 1.5 大气环境影响 本项目所在地大气为达标区，本项目废气经各项废气处理装置进行处理后，经20m高排气筒达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。 1.6 大气污染物监测计划。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和《排污许可申请与核发 技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），项目应制定污染源监测计划，详见表4-6 表 4-6 项目运营期污染源监测计划 排放类型 监测点位 检测指标 监测频次 执行标准 有组织 DA001喷涂固化废气排放口1# VOCs 一年一次 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2020）中表1中“表面涂装”标准 DA002喷涂固化废气排放口2# DA003喷涂固化废气排放口3# DA004喷涂固化废气排放口4# DA005喷涂固化废气排放口5# DA006喷涂固化废气排放口6# 无组织 项目所在地厂界上、下风向 VOCs 一年一次 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2020）表2无组织监控点挥发性有机物排放限值（厂界） 锡及其 化合物 一年一次 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放限值 2、废水 2.1 废水产排污环节 项目用水包括职工生活用水、水喷淋用水、冷却水，用水量估算及废水产生情况如下： 喷淋废水：本项目废气处理设有6个水喷淋处理设施，配备1个循环水池，利用水喷淋去除漆雾。循环水池有效容积约10m3，废水经沉淀处理后循环使用，定期添加新鲜水，以补充漆渣打捞及蒸发带走的少量水分。 冷却水：项目真空镀膜工序中，需要用到冷却水，冷却水不添加任何药剂，循环使用，项目设置一座冷却塔，有效容积约为0.5m3，冷却水定期补充，不外排。 生活污水：生活污水依托园区化粪池预处理后汇入衡阳市铜桥港污水处理厂处理后排入湘江。化粪池是依靠厌氧菌的代谢功能，使有机物得到降解。反应分为两个阶段：首先由产酸菌将复杂的大分子有机物进行水解，转化成简单的有机物（有机酸、醇、醛等）； 然后产生甲烷菌将这些有机物作为营养物质，进行厌氧发酵反应，产生甲烷和二氧化碳等。其优点是有机负荷高，耐冲击负荷较强；由于池深较大，所以占地较小；所需动力少，运转维护费用低；贮存污泥的容积较大。 因此，本项目废水处理设施是可行的。 项目废水产生及排放情况见表 4-9。 表 4-9 项目废水产生及排放情况 种类 废水量t/a 污染物名称 产生量 治理措施 接管量 最终排放量 排放去向 浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 接管量 t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 生活污水 3132 COD 300 0.94 化粪池 255 0.80 50 0.16 接管衡阳铜桥港污水处理厂，排入湘江 NH3-N 24 0.075 24 0.075 5 0.016 喷淋废水 22 SS / / 混凝、沉淀 0 0 0 0 循环使用，不外排 冷却水 13.55 / 0 0 0 0 循环使用，不外排 2.2 污水处理厂可行性说明 （1）污水处理厂处理能力、工艺 铜桥港污水处理厂位于塑田村一组幸福河北岸，拥有10万m3/d的常规处理能力，10万m3/d的深度处理能力和6万m3/d的中水回用。污水处理厂采用“预处理+A2/O生化池+二沉池+絮凝沉淀池+V形滤池+二氧化氯消毒工艺”，污水排放水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理达标废水排入湘江。 （2）污水处理厂对本项目废水可接纳性分析 ①具备接管条件 项目位于衡阳市铜桥港污水处理厂服务范围内，所在区域污水管网已铺设到位。废水处理达接管标准后，通过园区污水管网收集后，可排入衡阳市铜桥港污水处理厂污水主干管。 ②污水处理厂处理余量能够满足本项目废水处理要求 本项目总废水排水量为3172t/a（12.2t/d），占铜桥港污水处理厂污水处理规模的0.012%。故污水厂能接纳本项目污水。 根据铜桥港污水处理厂环评结论和实际监测结果，经该污水处理厂进一步深度处理后达标排放的废水，也不会对区域地表水环境产生影响。 综上所述，本项目废水接入衡阳市铜桥港污水处理厂具备可行性，对其冲击影响较小。 2.3 排放口基本情况 污水间接排放口见表 4-11，雨水排放口见表 4-12。 表 4-11 废水间接排放口信息一览表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 排放口类型 经度 纬度 名称 污染物种类 排放标准（mg/L） 受纳水 体 1 DW 001 生活污水排放口 112.63220340 26.82258368 进入城市污水处理厂 连续排放，量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 衡阳市铜桥港 污水处理厂 化学需氧量 50 湘江 一般排放口 氨氮 5 表 4-12 雨水排放信息一览表 序号 排放口 编号 排放口 名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 1 YS 001 雨水排放口 112°37′55.884″ 26°49′20.094″ 进入城市下水道（再入江河、湖、库） 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 下雨时 湘江 Ⅲ类 2.4废水监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），项目应制定污染源监测计划，详见表4-13。 表 4-13 项目运营期污染源监测计划 监测对象 监测点位 检测指标 监测频次 执行标准 生活污水 生活污水 排放口 COD、BOD5 SS、氨氮、总磷 一年一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 3、噪声 3.1 噪声产生源强 项目营运期噪声主要来源于生产设备噪声。其生产设备噪声约在 60~85dB(A)之间，均为非连续噪声，所用设备的噪声级如下所示4-14。 表 4-14各设备运转时的噪声声级 序号 名称 数量 设备声级值 dB（A） 所在位 1 贴片机 6台 65~75 厂房1楼 2 波峰焊机 5台 70~85 厂房1楼 3 自动喷漆流水线 6台 70~85 厂房3楼 4 冷却塔 1个 90~100 厂房3楼 5 风机 6台 90~95 厂房4楼 6 真空镀膜机 2套 70~80 厂房3楼 3.2 声环境影响分析 项目噪声主要来源于自动喷涂线及配套设备噪声，源强75~80dB（A），本次评价主要预测采取降噪措施后设备噪声对最近厂界外环境的影响。 噪声预测公式： 室外点声源在预测点的倍频带声压级 某个点源在预测点的倍频带声压级 Lp(r)  Lw Dc  A A  Adiv  Aatm  Agr  Abar  Amisc 式中：Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他方面效应引起的倍频带衰减，dB； Adiv、Aatm、 Agr、Abar、Amisc计算公式如下： Adiv20lg(r/r0 ) Aatm(rr0 )/1000，查表取α为1.142 Agr=4.8-(2hm/r）[17+(300 / r)， r 为声源到预测点的距离，m；hm 为传播路径的平均离地高度，m；计算得 Agr 为负值，用 0 代替。 ，Abar取值为0。 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的 A 声级 LA： 式中ΔLpi为A计权网络修正值。 （2）室内点声源的预测 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；R为房间常数；Q为方向性因子。 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 室外靠近围护结构处的总的声压级： 室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：S为透声面积。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 声级叠加 （4）预测值计算 根据上述模式及结合项目平面布置情况预测，车间设备噪声影响结果分析如下：将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量10～25dB(A)，一般楼层隔声量取20dB(A)，地下室取30dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40dB(A)，本项目隔声量取20dB(A)，噪声预测结果见表4-15 表 4-15噪声预测结果 预测点 昼间 dB（A） 贡献值 本底值 预测值 标准值 厂界东 38.0 62.0 63.5 65 厂界南 40.3 60.3 61.7 65 厂界西 38.9 58.4 59.8 65 厂界北 43.0 59.6 60.9 65 由上表可知，噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 3.3噪声监测计划 依据本项目的工程建设内容、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017))，建设项目在日后生产运行阶段落实以下噪声监测计划： 表 4-16 项目运营期噪声监测计划 检测类型 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 噪声 厂界四周 厂界噪声 一年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废物 4.1 固废产生源强 项目运营期产生的副产物有： （1）生活垃圾 本项目劳动定员300人，年工作时间261天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，可得生活垃圾产生量为39.15t/a（0.15t/d）。 （2）废钨丝及废挂具 项目真空镀膜机中钨丝、挂具经长期使用后需更换，根据业主提供资料，企业钨丝、挂具年更换量约为48kg/a，收集后外售综合利用。 （3）不合格品 根据建设单位提供的资料，本项目检查工序有不合格品产生，产生量约3000片/a，集中收集后交由专门回收的单位进行回收利用。 （4）废纸箱 根据建设单位提供的资料，电路板、电子元件等使用过程中会产生废纸箱，产生量约为1.6t/a，收集后外售综合利用。 （5）废活性炭 本项目使用活性炭吸附去除VOCs的量为0.9598t/a，1t活性炭吸附250-350kg废气，本项目按300kg计，需要的活性炭的理论量为0.2879t/a，为保证活性炭的有效吸附效率，需定期更换活性炭（活性炭单次装填量约0.15t），单次更换下来量为0.15t，建议每三个月更换一次，一年累计更换量为0.6t，则废活性炭的产生量约1.5598t/a（活性炭年更换量+有机废气处理量）。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭为危险废物，编号为HW49其他废物，代码为900-039-49。建设单位拟将其收集至危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 （6）漆渣 根据喷漆工艺类比调查，在喷漆过程中，约有70%的漆料吸附在产品表面、30%的漆料在喷涂时形成漆渣。本项目UV油漆使用量为2t/a，固体成分为70%，漆渣的产生量约为0.42t/a。该漆渣经废水循环池进行沉淀后，后打捞，漆渣含水率按30%计，即最终产生量为0.546t/a。该漆渣属于危废（废物代码900-252-12，HW12染料、涂料废物），应收集暂存后交由具备相应危险废物处理资质的单位集中处理处置。 （7）废原料桶 项目生产过程中会产生废原料桶，包括废油墨桶、废溶剂桶、废油漆桶等，废原料桶的产生量约为1.20t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废原料桶属于危险废物，编号为HW12染料、涂料废物，代码为900-253-12。建设单位拟将其收集至危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 4.1.1 固体废物属性判定 建设项目副产物属性判断表见表4-17。 表 4-17 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 t/a 种类判断* 固体废物 副产品 判定 依据 1 生活垃圾 员工办公等 固态 纸屑等 39.15 √ - 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 废钨丝及废挂具 真空电镀 固态 钨丝、铁 0.048 √ - 3 不合格产品 检验 固态 电子元件、PCB板 3000片/年 √ - 4 废纸箱 生产 固态 纸 1.6 √ - 5 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机物 1.5598 √ - 6 漆渣 喷漆 固态 有机物 0.546 √ - 7 废原料桶 生产 固态 包装桶 1.2 √ - *注：种类判断，在相应类别下打钩。 4.1.2 固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021 年）以及危险废物鉴别标准，对项目产生的固体废物危险性进行判定，项目运营期固废产生情况汇总见表 4-18，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物产生情况汇总表见表 4-19。 表 4-18 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量 （t/a） 1 生活垃圾 一般工业固体废物 员工办公等 固态 纸屑等 根据《国家危险废物名录》（2021年） 鉴别 / / / 39.15 2 废钨丝及废挂具 一般工业固体废物 真空电镀 固态 钨丝、铁 / / / 0.048 3 不合格产品 一般工业固体废物 检验 固态 电子元件、PCB板 / / / 3000片/年 4 废纸箱 一般工业固体废物 生产 固态 纸 / / / 1.6 5 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 活性炭、有机物 T HW49 900-045-49 1.5598 6 漆渣 危险废物 喷漆 固态 有机物 T HW49 900-253-12 0.546 7 废原料桶 危险废物 生产 固态 有机物 T HW12 900-2 53-12 1.2 *注：危险特性，包括腐蚀性（C）、毒性（T）、易燃性（I）、反应性（R）、感染性（In） 表 4-19 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成份 有害成份 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-045-49 1.5598 废气处理 固态 活性炭、有机物 活性炭、有机物 间歇 T 分类收集，暂存于危 废暂 存间， 定期 委托 处置 2 漆渣 HW49 900-041-49 0.546 喷漆 固态 有机物 有机物 间歇 T 3 废原料桶 HW12 900-2 53-12 1.2 生产 固态 有机物 有机物 间歇 T 4.1.3 固体废物处置 项目固废处置方式见表 4-20。 表 4-20 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物一般工业固体废物或待鉴别） 废物代码 产生量（t/a） 暂存方式 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 一般工业固体废物 员工办公等 / 39.15 垃圾箱 环卫部门统一清运、处理 环卫部门 2 废钨丝及废挂具 一般工业固体废物 真空电镀 / 0.048 纸箱 由专门回收单位综合使用 专门回收单位 3 不合格 产品 一般工业固体废物 检验 / 3000片/年 纸箱 4 废纸箱 一般工业固体废物 生产 / 1.6 直接堆放 5 废活性炭 危险废物 废气 处理 900-045-49 1.5598 塑料桶 交由具有危险废物处理资质的单位进行清运、处置 具有危险废物处理资质的单位 6 漆渣 危险废物 喷漆 900-253-12 0.546 塑料桶 7 废原料桶 危险废物 生产 900-253-12 1.2 直接 堆放 4.1.4 危废暂存场所和运输过程污染防治 （1）危废暂存间污染防治措施 ①项目运营期产生的废活性炭、废原料桶、漆渣等属于危险废物，合计产生量为3.3058t/a。分类收集，暂存于5m2危废暂存间内。建设单位预期每6个月委托处置一次，则危废暂存量为1.6529t/a。拟建危废暂存间面积5m2，净层高2.0m，本项目危废按两层堆放，最大堆高为1m，最大暂存能力5t，可满足项目危废暂存需求。 ②项目拟建危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求进行建设。各堆放区之危废暂存场地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理并作环氧树脂防腐处理。暂存间内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器。根据危废按照不同的类别和性质，危废应分别存放于专门的容器中（防渗），不跃层堆放，堆放时从第一堆放区开始堆放，依次类推。暂存间应由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。同时暂存间应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）（GB15562.2-1995）标准及各级环保部门相关要求设置明显的标识牌。项目危险废物贮存场所基本情况表见表4-21。 表 4-20 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施名称） 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危险废物暂存间 废活性炭 HW49 900-045-49 厂房4楼西南侧 5m3 桶装 5t 6个月 2 漆渣 HW12 900-253-12 桶装 3 废原料桶 HW12 900-253-12 原桶装 （2）运输过程污染防治措施 项目运营期产生的危废在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4.1.5 危险废物规范化管理要求 项目投入运营后应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单等要求。做好危险废物的规范化管理，主要有： 按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划。 （2）建立危险废物管理台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。 （3）按相关要求在显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 （4）规范危废暂存间，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、暂存间内部、危险废物运输车辆通道等关键部位按要求设置视频监控。 （5）按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对易燃、易爆及排除有毒气体的危废进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品贮存。 4.1.6 一般固废污染防治措施 为避免项目产生的废纸箱、不合格品等一般固废对环境造成的影响，建设单位应做好一般固废的收集、转运等环节。一般固废临时暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时暂存间渗透系数达1.0×10-7cm/s，其中废钨丝及挂具、不合格产品、废纸箱由综合利用单位定期运走；产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，在运输途中应采用封闭压缩式垃圾运输车，防止搬运过程中的撒漏，保护环境。 综上所述，在对生产、生活过程中产生的固体废物采取合理处理、处置方法的情况 下，项目固废“零”排放，对环境不会产生二次污染，对外环境影响较小。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价属于 K 机械、电子类别“83电子配件组装”的报告表，为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价工作。 6、土壤 项目行业类别为C3990其他电子设备制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A 的表 A.1，本项目类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的Ⅰ类项目，项目占地规模为小型，项目所在地周边范围内不存在学校敏感点等土壤环境敏感目标，项目敏感程度属于不敏感。而且建设项目厂房已建成，本项目不涉及储罐、危险化学品管线铺设，且项目一楼地面已全面硬底化处理并已做好防渗防漏，因此项目不存在垂直入渗土壤污染途径；本项目主要污染工序为焊接工序产生的废气、钢网清洗及喷涂、固化工序产生的有机废气，其主要污染物为VOCs，因此项目不存在大气沉降土壤污染途径；本项目不涉及除油、陶化等表面处理工艺，生产废水全部循环使用不外排，因此项目不存在地面漫流土壤污染途径，因而本项目不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，租用已建成厂房，不产生新的生态影响。 8、环境风险评价 8.1 环境风险识别 （1）环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录中附录B，项目涉及的环境风险物质主要是酒精、油漆、油墨、稀释剂。 表8-1主要危险化学品年用量及存储量一览表 名称 储存量/t 临界储存量/t 危险废物数量临界量比值 UV底/面漆 0.2 10 0.02 开油水 0.2 10 0.02 油墨 0.003 10 0.0003 油墨稀释剂 0.003 10 0.0003 合计 0.0406 经计算，本项目危险物质数量与临界值比值Q=0.0406＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目风险潜势为Ⅰ。 根据以上分析，本项目简单分析即可，不属于危险化学品重大危险源。 针对以上风险因素，本评价对可能发生的突发性事件及事故所造成的环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 （2）生产过程风险调查 a 生产单元潜在风险分析 项目生产装置较多，部分生产工艺有一定温度，但涉及不到高温高压等危化工艺。 生产车间物料输送管线贮存一定量的开油水等易燃物质，因此有发生泄漏、火灾和爆炸的危险。 b 储运设施风险识别 项目储存的危化品为开油水等。若储存场所温度高、通风不良，不能符合物料相应的仓储条件，可引发火灾。 c 环保设施危险性识别 项目配套废气系统出现故障可能导致废气的事故排放。突发性泄漏和火灾事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防废水可能直接进入市政污水管网和雨水管网，未经处理后排入园区污水和雨水管网，给衡阳市铜桥港污水处理厂造成一定的冲击并造成周边水环境污染。 d 向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目环境风险物质助焊剂、酒精等发生泄漏，经过园区雨水管网进入水体，将会对地表水环境质量造成影响。另外助焊剂、酒精、油漆等泄漏后火灾爆炸会发生次生和伴生污染，最终会进入空气、土壤或随应急处理进入水体中。 e 事故伴生/次生危害性 本项目助焊剂、开油水、油漆等泄漏发生火灾爆炸事故后，随着燃烧氧化，会产生伴生/次生产物，主要为不完全燃烧产生的CO和烟尘。 8.2 环境风险分析 （1）地表水风险分析 项目油漆、开油水发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中COD或石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时油类物质会在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 因此项目应切实落实水体污染防控紧急措施，主要包括设置雨水总排口截断阀。 （2）大气环境风险分析 项目助焊剂、油漆、开油水等发生泄漏对周围环境空气影响主要体现在发生泄漏引发火灾、爆炸，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。项目周围均为标准厂房，距离项目最近的敏感点是项目西南侧530m的窑厂居民点，火灾次生污染物经大气扩散后，不会对环境敏感点产生长期的不利影响。但是，事故发生时，火灾次生污染物可能对内部员工和周围标准厂房产生短期的不利影响；因此，建设单位必须在日常工作中加大管理力度，按消防、安全部门要求落实好消防、安全措施，加强环保管理工作，一旦发生事故，需在最短时间内加以处理，以减少火灾次生污染物的排放。 （3）地下水环境风险分析 项目运营期不开采地下水，亦不存在大型地下建筑单体，地下水环境风险源主要为项目化粪池、输送管道和油漆、开油水发生泄漏。本项目化粪池和废水管网进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s；危化品库和危废暂存间应有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，渗透系数≤10-10cm/s。因此，只要做好防腐防渗措施，本项目地下水环境风险总体可接受。 （4）火灾/爆炸次生风险分析 项目油漆、开油水、稀释剂、废活性炭在储存过程中若发生包装材料破损等情况下泄漏，遇高热、火源有发生火灾/爆炸的可能。上述环境风险物质燃烧速度快，燃烧面积大，而且放出大量热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全；火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，对周围大气环境质量造成污染。 8.3 环境风险防范措施及应急要求 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于项目建设和投入运行全过程，认真落实各项 环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 （1）优化与完善厂区平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道；油漆、稀释剂、等贮存在原料库内，漆渣、废原料桶、废活性炭贮存于专用危废暂存间内，并设计有效防止泄漏物料、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范措施。 （2）车间应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 （3）建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。明确各工种岗位的安全职责，并制定各车间、部门安全管理目标和安全目标考核制度。建设单位负责人应参加有关部门组织的安全生产管理知识培训，经考核上岗。 （4）建立安全生产领导班子，制定安全生产管理网络，实行全面安全管理，并落实到实处。制定各岗位和设备的安全操作规程及相应的岗位责任制、交接班制度、安全防火和巡回检查等各项安全管理制度，并监督制度的落实和实施。 （5）设置专职或兼职消防机构，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 （6）建立运转设备、容器等装置的技术档案。及时如实地填写各岗位原始运行、物料进出等操作记录，并分类存档。组织落实设备的技术检验和维修计划，严禁设备带病或超检验期使用。做好对物料泄漏的监控和检测工作，及时有效地消除“跑冒滴漏渗”现象和生产过程中出现的异常情况。 （7）做好对员工的安全教育和培训工作，并定期对作业人员进行考核和劳保设施的检查。对新员工、复岗员工和调换岗位的员工必须坚持进行三级安全教育，经考核合格后方可上岗。对全体员工应进行经常性的安全教育、岗位技能教育、消防和事故应急处理措施教育和考核，提高每个员工的安全意识、风险意识和异常情况下的应急、应变能力。 （8）废气等末端治理设施设计与建设时，如风机等设备应安装在线备用或库存备用，确保其正常投入运行，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理设施因故不能运行，则必须立即停止生产。在生产装置检修期间，应同步对末端治理设施进行检修，以确保其运行效率。在雨水排口设置截断阀门，可以避免事故状态下事故废水进入雨水管网，对周边地表水产生不利影响。 （9）项目所设危废暂存间应按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对涉及到易燃、易爆及排除有毒气体的危废应进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品进行贮存。 9、电磁辐射 本项目为电子设备生产项目，无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001喷涂固化废气排放口1# | VOCs | “喷淋塔+活性炭吸附+20m排气筒” | 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2020）中表1中“表面涂装”标准 |
|  | DA002喷涂固化废气排放口2# | VOCs | “喷淋塔+活性炭吸附+20m排气筒” | 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 |
|  | DA003喷涂固化废气排放口3# | VOCs | “喷淋塔+活性炭吸附+20m排气筒” | （DB12/524-2020）中表1中“表面涂装”标准 |
|  | DA004喷涂固化废气排放口4# | VOCs | “喷淋塔+活性炭吸附+20m排气筒” | 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 |
|  | DA005喷涂固化废气排放口5# | VOCs | “喷淋塔+活性炭吸附+20m排气筒” | （DB12/524-2020）中表1中“表面涂装”标准 |
|  | DA006喷涂固化废气排放口6# | VOCs | “喷淋塔+活性炭吸附+20m排气筒” | 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 |
|  | 项目厂界 | VOCs | 加强车间 通风 | 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2020）表2无组织监控点挥发性有机物排放限值（厂界） |
|  |  | 锡及其化合物 |  | 《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控点排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | COD、SS、NH3-N 、TP、动植物油 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 各类设备在运行过程中产生的噪声 | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 废钨丝及挂具、不合格产品、废纸箱由综合利用单位定期运走；产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废活性炭、废原料桶、漆渣分类暂存于危废暂存间，后交由有危废处置资质单位定期运走处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的要 求实施防渗。对其他生产车间、化粪池、一般固废暂存间等一般防渗区采 取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7厘米/秒。简单防渗区进行了地面硬化处理。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险物质设置托盘存放，地面进行防渗处理，安排专人巡查，设 置灭火器、消防沙等应急物资。加强废气处理设施和各类生产设备的检修 及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备 长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。设置雨水排口截断装置 和监控设施，杜绝事故状态下事故废水进入雨水管网。 |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气、废水处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行。向环境排放污染物的排污口规范化；排污口应便于采样和计量监测，便于日常现场监督检查。排污口的位置必须合理确定，按环监(1996)470号文件要求进行规范化管理；各排污口应设置符合《污染源监测技术规范》的采样口；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。各污染物排放口,危废暂存间、固废暂存间，应按国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-95、GB15562.2-95)的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌；污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。建立危险废气管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等危险废物交接制度。 |

# 六、结论

1、结论 经对本项目建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论： 本项目符合国家、地方现行产业政策及相关法律法规；符合所在区域相关规划；所在区域环境质量现状良好；符合“三线一单”要求；拟采取的污染治理措施可以确保各项污染物实现达标排放，项目建成后对环境影响较小；污染物排放总量可在白沙洲工业园区范围内平衡调剂，在落实本报告表提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。 上列评价结论是根据建设单位提供的项目资料分析得出的。如建设内容、建设规模、建设地点等发生改变，建设单位应向环保部门进行申报，重新申请办理环评审批手续。 2、建议 （1）加强生产管理和环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。 （2）项目必须严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入正式运营。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs (有组织) | / | / | 0.4122t/a | 0.4122t/a | / | 0.4122t/a | +0.4122t/a |
|  | 锡及其化合物（无组织） |  |  | 3.27×10-4t/a | 3.27×10-4t/a |  | 3.27×10-4t/a | +3.27×10-4t/a |
|  | VOCs (无组织) | / | / | 0.1105t/a | 0.1105t/a | / | 0.1105t/a | +0.1105t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | 3132t/a | 3132t/a | / | 3132t/a | +3132t/a |
|  | CODcr | / | / | 0.1566t/a | 0.1566t/a | / | 0.1566t/a | +0.1566t/a |
|  | 氨氮 | / | / | 0.0157t/a | 0.0157t/a | / | 0.0157t/a | +0.0157t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | 39.15t/a | 39.15t/a | / | 39.15t/a | +39.15t/a |
|  | 废钨丝及废挂具 | / | / | 0.048t/a | 0.048t/a | / | 0.048t/a | +0.048t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | 3000片/年 | 3000片/年 | / | 3000片/年 | +3000片/年 |
|  | 废纸箱 | / | / | 1.6t/a | 1.6t/a | / | 1.6t/a | +1.6t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | 1.5598t/a | 1.5598t/a | / | 1.5598t/a | +1.5598t/a |
|  | 漆渣 | / | / | 0.546t/a | 0.546t/a | / | 0.546t/a | +0.546t/a |
|  | 废原料桶 | / | / | 1.2t/a | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

# Text boxes

10

回用0.9

损失0.046

损耗0.1

损耗3

1

10.046

新鲜水（15.204）

喷淋用水

冷却用水

生活用水

铜桥港污水处理厂

湘江

12

15

化粪池

S

整机包装、出货

整机组装

自动检测

波峰焊

刷锡膏

PCB板

SMT贴片

半自动检测

PCBA模组成品

PCBA模组包装、出货

无铅焊锡

元器件

松香

N

G/N

S

纸箱

喷涂好的监控设备外壳

纸箱

W/N/S

G/S/N

电子产品外壳

静电

除尘

刷底漆、烘烤

UV固化

真空电镀

刷面漆、烘烤

UV固化

印刷

烘烤

成品出货（或与PCBA模块组机整机）

UV底/面漆

UV底/面漆

G/S/N

油墨

